#### U S Ł U G I   P R O J E K T O W E

Elżbieta Szymańska   09-400 Płock    ul. Rembielińskiego 1 m 78        tel. 367-59-39

# PROJEKT  BUDOWLANY

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA                :   Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi

Cieśle, Karsy, gm. Drobin ,

pow. płocki  woj. mazowieckie

INWESTOR                                                :   Miasto i Gmina Drobin

ul.Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Projektant  :  mgr inż. D.Janiszewska nr upr 111/89

Opracował  : tech. E.Szymańska

Płock -  lipiec – 2007 r

I. OPIS TECHNICZNY

- Materiały wyjściowe

- Cel i zakres opracowania

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

- Określenie zapotrzebowania wody na cele p.poż.

- Rozwiązania projektowe

  - Sieć rozdzielcza

  - Przyłącza wodociągowe

  - Zestawienie długości sieci wodociągowej

  - Uzbrojenie sieci wodociągowej

  - Trasowanie sieci wodociągowej

  - Roboty ziemne

  - Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

  - Zabezpieczenie ruchu

  - Montaż przewodów wodociągowych

  - Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

  - Oznakowanie

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na  realizację przedsięwzięcia

- Warunki odbioru

- Uwagi końcowe

Wykaz przyłączy wodociągowych

Uzgodnienia

### II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robót

2. Wykazania istniejących obiektów budowlanych

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi

4. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych ,zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym

z wynikających z wykonywania robót budowlanych

## III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Orientacja

1-7    Plany sytuacyjno-wysokościowe

8       Schemat węzłów wodociągowych

9       Przejście siecią wodociagową pod drogą

10     Przejście siecią wodociągowa pod rowem

11     Wodomierz w budynku mieszkalnym- przył.typ C lub C1

12     Zestaw wodomierzowy z wodomierzem ISw dn 20

13     Bloki oporowe

O P I S   T E C H N I C Z N Y

dla projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Cieśle, Karsy

gm. Drobin, pow.płocki , woj.mazowieckie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Wodociąg gminny

1. Materiały wyjściowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapy sytuacyjno- wysokościowe w skali 1: 1000

- Decyzja Nr 2/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.03.2007r

- Decyzja Nr RRG7625/2-7/2007o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z

dnia 23.04.2007r

- Warunki techniczne Nr Ldz/480/07 z dnia 23.03.2007r wykonania sieci wodociagowej wraz z przyłączami

- Ustalenia w UG

- Wizja w terenie

- Normy i przepisy

- Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne doprowadzenia wody do  zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych we wsi Cieśle . Projekt zawiera rozwiązania techniczne  sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w zakresie ustalonym przez Inwestora.

Projektowaną sieć włączyć do istniejącego  wodociągu PCW110mm we wsi  Karsy  ( węzeł W1  ).

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na  projektowanym terenie wynosi :

Qhmax = 1,7m3/h

- Określenie zapotrzebowania wody na cele p.poż

Zgodnie z normą PN-B-02863 i PN-B-02864 – ochrona p.poż w budownictwie – ilość wody do celów p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkańców na ostatnim hydrancie winna wynosić 5 l/s  przy ciśnieniu  nominalnym p=0,1MPa .Projektowana sieć wodociągowa traktowana jest jak dla zabudowy wiejskie kolonijnej .

Sieć wodociągową do celów p.poż  projektuje się z rur PCW 110mm i stanowi rozbudowę już istniejącego wodociągu . Przy dalszej rozbudowie sieci należy dążyć do spinania w pierścień wybudowanych sieci wodociągowych.

- Rozwiązania projektowe

  - Sieć rozdzielcza

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PCW kielichowych o średnicach zewnętrznych

Ø110 mm przeznaczonych do pracy przy ciśnieniu max.1,0MPa.

Rury PCW łączone będą ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Połączenia w węzłach sieci wodociągowej zaprojektowano z kształtek i armatury żeliwnej kołnierzowej.

Połączenia rur PCW z armaturą żeliwną przyjęto za pomocą kształtek żeliwnych jednokołnierzowych. Przy

połączeniach kołnierzowych zastosowano uszczelki gumowe. Połączenia przyłączy wodociągowych wykonane są za pomocą opasek dociskowych o średnicach jak w projekcie w komplecie z zaworem odcinającym , z miękkim uszczelnieniem klina , obudową do zasuw i skrzynka uliczną do zasuw. Skrzynkę obłożyć płytkami żelbetowymi prefabrykowanymi na podsypce żwirowej.

Przy wykonaniu montażu połączeń kołnierzowych , połączenia zabezpieczyć przed korozją.

  - Przyłącz wodociągowe

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych PEPN10 o średnicach zewnętrznych Ø 50,40mm z polietylenu o dużej gęstości zwanego również polietylenem niskociśnieniowym lub twardym  .

Rury PE o małych średnicach łączone są między sobą lub rurami stalowymi przez złączki zaciskowe z polietylenu z uszczelnieniem za pomocą uszczelki gumowej.

Rury układać ze spadkiem min. 5%o w kierunku sieci wodociągowej.

Na terenie każdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody. W uzgodnieniu z użytkownikami ustalono następujące typy przyłączy :

Typ C – połączenie z istniejącą instalacją wodociągową wewnątrz budynku, za hydroforem + montaż

wodomierza

## TYP C1 – przyłącze wodociągowe wprowadzone do budynku + wodomierz + zawór czerpalny

Do pomiaru zużytej wody zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe Dn 20mm.  Wodomierze należy odciąć dwoma zaworami kulowymi. Od strony instalacji domowej zawór winien posiadać spust wody. W celu zabezpieczenia przyłącza przed wodą z wewnętrznej instalacji wodociągowej , za zestawem wodomierzowym zamontować zawór zwrotny, antyskażeniowy typ EA 251 firmy Danfoss.

Wodomierze należy lokalizować w piwnicy budynków mieszkalnych, kuchniach, kotłowniach, budynkach gospodarczych, itp. Pomieszczenia te winny być ogrzewane w okresie zimy. Wodomierz wraz z zaworami należy umocować uchwytami do ściany na wysokości 0,6-1,0m. Lokalizację oraz sposoby wbudowania wodomierzy wykonać zgodnie z normą BN-88/9192-07”Wbudowanie zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych.”

  - Zestawienie długości sieci wodociągowej.

Długość sieci rozdzielczej wynosi :

PCW 110 mm                   L = 3745,5 m

Długość przyłączy wodociągowych wynosi  :

PE  40 mm                        L = 592,5 m

PE  50 mm                        L = 114,0 m

Zakończenie przyłączy wodociągowych :

Typ C      - szt 2

Typ C1    - szt 10

  - Uzbrojenie sieci wodociągowej

Na sieci wodociągowej zainstalowane zostaną :

- zasuwy wodociągowe z miękkim uszczelnieniem klina typu Aqwa, AVK itp. 100 mm w komplecie z

obudową do   zasuw i skrzynka uliczną do zasuw.

- hydranty nadziemne p,poż.80mm fig .85 w kpl.z zasuwą 80mm j.w. z obudową do zasuw i skrzynką uliczną do

zasuw

Wszystkie skrzynki uliczne należy zabezpieczyć płytkami betonowymi i oznakować tabliczkami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Trasowanie sieci wodociągowej

Trasa przewodu wodociągowego uzgodniona została w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Płocku, opinia

Nr ODGK-III-7424/353/2007 z dnia 13.06.2007 .

Wytyczenie trasy wodociągowej należy wykonać zgodnie z projektem zachowując jednocześnie minimalne odległości od :

- Budynków – 3,0m

- Istniejącej linii napowietrznej energetycznej – 2,0m

- Pkt. osnowy geodezyjnej – min.3,0m . W przypadku jej uszkodzenia zlecić odtworzenie uprawnionej jednostce - geodezyjnej

- Stacji trafo – 5,0m

- Drzew – min.2,0m

  - Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PCW wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Głębokość przykrycia przewodów (sieć i przyłącza) przyjęto 1,6m zgodnie z normą PN-31/B-0125. W przypadku układania sieci lub przyłączy na głębokości mniejszej, przewód dodatkowo ocieplić otulinami z pianki poliuretanowej.

W gruncie piaszczysto-gliniastym nie zawierającym kamieni przewód PCW i PE układać na podłożu rodzimym.

W innym przypadku na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku gr,.15cm. W przypadku natrafienia na podkłady o niskiej nośności ( torf, iły) na podłoże zastosować płytę betonową o gr. 5cm i wykonać podsypkę piaskową o gr.15cm. Podłoże winno być wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadającym cięciwie o kącie środkowym 90 przylegały do podłoża na całej powierzchni.

Wykop wykonać o ścianach skarpowych mechanicznie koparką na odkład . W miejscu kolizji z kablem telefonicznym , wykop wykonać ręcznie , pod nadzorem odpowiednich służb.

Rurociągi zasypać gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej próbie na szczelność przewodów.

5.7.Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami

Projektowana sieć wodociągowa koliduje z :

- drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej , przejście metodą rozkopu wykonanego połową jezdni z

zastosowaniem rury stalowej osłonowej .

-  rowem melioracyjnym – przejście metodą rozkopu lub przewiertu z zastosowaniem rury stalowej osłonowej.

- melioracją (sączki, zbieracze) zniszczoną meliorację naprawić zgodnie z warunkami podanymi przez

WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku. Bezpośrednio po przerwaniu rurociągu należy oznaczyć

uszkodzone miejsce przez zabicie dwóch palików kierunkowych oraz zinwentaryzować miejsce kolizji na

mapie . Do czasu naprawy przerwane rurociągi drenarskie należy zabezpieczyć przed zamuleniem poprzez

zatkanie ich materiałem filtracyjnym. Na wstępie należy wykonać podsypkę żwirową o gr.15cm, którą należy

zagęścić. Zniszczone rurociągi należy odbudować przez ułożenie w miejsce przerwanych drenów

odpowiednich odcinków rur PCV wodociągowych sztywnych o przekroju dostosowanym do średnic

uszkodzonych rurociągów. Miejsca połączeń rur wodociągowych z drenami trwale uszczelnić zaprawą

betonową. Miejsca połączeń rur wodociągowych z drenami trwale uszczelnić zaprawą betonową. Głębokość

zakotwiczenia zastępczego rurociągu drenarskiego w skarpach wykopu powinna wynosić min.0,5m. Następnie

ułożone  rurociągi należy zasypać ręcznie , warstwą ziemi ok.20cm. Ostateczną zasypkę wykopu pod wodociąg

można wykonać mechanicznie. Uszkodzone podczas wykonywania wykopów końcówki sączków należy

zaślepić poniżej wykopu. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Spółkę Wodną w

Drobinie oraz zainteresowanych rolników.

- rowy melioracyjne : „A”, A-3”, „A-4”, „A-6”. Przewód wodociągowy należy posadowić na gł.min.1,0m pod

rzeczywistym dnem cieku w rurze osłonowej. Końcówki rur osłonowych uszczelnić zaprawą betonową. Po

ułożeniu przewodu należy dokonać odbudowy koryta cieku poprzez dokładne ubicie warstwami 20-30cm

( dotyczy to zarówno dna , jak też skarp cieku). Następnie skarpy zahumusować i umocnić darniną na płask. W

razie potrzeby koryto cieku ubezpieczyć kiszką faszynową o średnicy 15cm. Przy odbudowie rowu należy

zwrócić uwagę na zachowanie naturalnych wymiarów hydraulicznych koryta cieku. Nie można

zmieniać istniejącego przekroju , tj. szerokości dna i spadków  oraz nachylenia skarp. W przypadku cieków

stale prowadzących wodę przejście wykonać przeciskiem.  O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy

powiadomić Spółkę Wodną w Drobinie oraz zainteresowanych rolników.

- kablem telefonicznym w miejscu kolizji roboty budowlane wykonać ręcznie . Kabel zabezpieczyć rurami

osłonowymi , dwudzielnymi typu AROTA , o dł.l=3,0m . Prace prowadzić pod nadzorem pracownika TPSA

Płock.

Przewody wodociągowe układać w rurach osłonowych zgodnie z opisem na planach sytuacyjnych oraz rysunkach szczegółowych. Rurę wodociągową wprowadzić w rurę osłonową na stalowych podpórkach lub pierścieniach dystansowych firmy Hawle , zamontowanych w metrowych odstępach na całej długości rury ochronnej. Końce rury ochronnej zaślepić. Przestrzeń między rurami przy końcówkach rur ochronnych należy uszczelnić pianką poliuretanową

5.8.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oświetlenia na okres nocy.

5.9. Montaż przewodów wodociągowych

Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z instrukcją wykonania i odbioru przewodów wodociągowych z nieplastyfikowanego PCW oraz zgodnie ze schematem węzłów.

W celu stabilizacji ułożonego przewodu wodociągowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem należy w węzłach wykonać bloki oporowe. Bloki te należy wykonać również w miejscach montażu hydrantów ( pod trójnik oraz kolano ze stopką ), na złamania, łukach i zasuwach.

Załamania przewodów przy zmianie kierunku trasy wykonać za pomocą odpowiednich łuków i kolan.

Dla wykonania małych kątów załamania wykorzystać należy elastyczność rury, nie przekraczając jednak dolnej granicy gięcia R= 12d ( średnica zewnętrzna rury).

Przejścia przyłączem pod fundamentami i przegrodami wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN 80/H-74200 łączonych na gwint w rurze stalowej osłonowej o średnicy o dwie dymensje większej. Przestrzeń między rurami wypełnić masą plastyczną.

Przewody z rur PCW i PE układać w temperaturze powyżej 0o C.

5.10.Próba na ciśnienie, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN-70/B- 10715 „Szczelność rurociągu”.

Zmontowane wodociągi w odcinkach rzędu 300m należy zasypać 30cm warstwą ziemi. Miejsca połączeń i uzbrojenie sieci zostawić niezasypane. Tak przygotowane odcinki poddajemy próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próba szczelności jest pozytywna jeżeli nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 1,0 MPa na każde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociągu do użytku należy przeprowadzić płukanie i dezynfekcję. Rury należy płukać dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po 24 godz. Stójce wody z roztworem chloru wodociąg płuczemy wodą ze stacji uzdatniania do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Wodę z tak przygotowanego wodociągu oddać do badania w stacji SANEPID Płock i po uzyskaniu pozytywnych wyników wodociąg oddać do użytku.

5.11.Oznakowanie

W celu usprawnienia i ułatwienia eksploatacji całość uzbrojenia wodociągu należy oznakować zgodnie z PN-62/809700.

Hydranty i zasuwy oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych, na budynkach lub trwałych ogrodzeniach.

Hydranty p.poż. pomalować na kolor czerwony.

Miejsca przejścia wodociągu przez rowy melioracyjne  należy trwale oznakować poprzez zabicie betonowych słupków poza skarpami.

6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Przy realizacji sieci wodociągowej wykonawca winien przewidzieć taką organizację robót , aby nie powodować nadmiernych uciążliwości dla środowiska dotyczących hałasu, emisji do powietrza . W związku z tym roboty należy prowadzić w godzinach dziennych. Silnik pojazdów i maszyn należy wygaszane w czasie , gdy nie ma konieczności ich eksploatacji.  Emitowany hałas będzie miał zasięg lokalny i będzie mało uciążliwy dla otoczenia ze względu na jego czasowe oddziaływanie.

Wykonawca robót , na 30 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych , zobowiązany jest przedłożyć Staroście Płockiemu informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Proponuje się  zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania inwestycji w sposób następujący :

- opakowania  z tworzyw sztucznych ( tworzywa sztuczne) o kodzie 170203 – przekazać do odzysku lub  unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom

- ziemia z wykopów, o kodzie 170504 –  podczas prowadzenia robót ziemnych grunt z wykopów odkładany będzie obok wykopu po jednej jego stronie. Humus należy odłożyć na bok i po zasypaniu wykopu ponownie ułożyć . Po wykonaniu sieci wodociągowej projektuje się zasypkę wykopu gruntem rodzimym. Nadwyżka zasypki w ilości V= 35,7m3  zostanie rozplantowana w obrębie wykonanego wykopu

W fazie realizacji przedsięwzięcia woda wykorzystywana będzie do wykonywania prób szczelności ułożonego wodociągu. Po wykonanej próbie wodociągi opróżnić do studzienek zbiorczych i wodę wywieźć wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków .

W fazie eksploatacji sieci wodociągowej powstałe ścieki sanitarne skierowane zostaną do zbiorników bezodpływowych wykonanych na terenia każdej posesji i wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

7. Warunki odbioru

Roboty montażowe wodociągowe w czasie ich wykonywania podlegają kontroli ze strony przyszłego użytkownika, tj. Urzędu Miasta i Gminy oraz Firmę REMONDIS DROBIN Komunalna Sp.z o.o

W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe. Odbiory te obejmują:

-sprawdzenie podłoża

-sprawdzenie faz układania wodociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa)

-sprawdzenie połączeń

Do odbioru końcowego wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowlaną:

-inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

-protokół robót zanikowych

-dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robót naniesionymi na planie sytuacyjnym (wcześniej zmiany te winny być uzgodnione na ZUD-zie).

9. Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania odbioru i robót budowlano-

montażowych cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych”.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót  wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi

uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu