Biuro  Obsługi  Budownictwa

" Mobo "

mgr inż. Bogusław Wierzchowski

09-520   Łąck             Wola Łącka 13/1                tel. 604 774 872

Temat;Opis techniczny do projektu  wystroju wnętrza  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Lokalizacja;Drobin ul Marszałka Piłsudskiego 12 powiat płocki

Inwestor;Urząd Miasta i Gminy Drobin

I.Podstawy formalno-prawne;

- .Podkład geodezyjny do celów informacyjnych

- .Uzgodnienia z Inwestorem

- .Normy polskie i branżowe

- Zakres opracowania projektu

projekt wystroju wnętrza

szkic sytuacyjny

kosztorys nakładczy

kosztorys ofertowy

II.Dane ogólne o budynku;

###### Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wystroju wnętrza sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin .Planowany remont budynku nie zakłada zmiany konstrukcji budynku , jego sposobu użytkowania czy też zmiany układu funkcjonalnego Urzędu

- Zakres wykonywanyxch robót nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę

- Przeznaczenie projektowanego budynku-bez zmian

- Długość budynku  , szerokość budynku  , wysokość budynku   w wyniku prac nie ulegnie zmianie

- Zmianie też nie ulegną podstawowe parametry budynku jak pow.zabudowy                  pow.użytkowa  , całkowita   oraz kubatura   budynku

            - III.Dane o zagospodarowaniu działki

- Istniejący stan zagospodarowania-działka zagopodarowana ,z wjazdem od ulicy Marszałka Piłsudskiego , zabudowana budynkiem administracyjnym z parkingami , przylaczami do mediów miejskich .Remont pomieszczenia nie wlywa na zmiany w zagospodarowaniu działki

- Teren nie jest pod ochroną Konserwatora Przyrody

- Teren poza zasięgiem eksploatacji górniczej

- Inwestycja nie wpływa ujemnie na środowisko , a jej realizacja nie pociąga likwidacji istniejącej zieleni , budynek spełnia warunki ochrony atmosfery w myśl Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami

- Projektowana zabudowa nie pociąga zmiany ukształtownia terenu ,  a budynek formą odpowiada zabudowie sąsiedniej

IV.Dane dotyczące elementów projektowanych

- .Ściany  pomieszczenia -przewidziano   naprawę tynków zeskrobanie starej farby  i ponowne nałożenie farb elewacyjnych na ściany badź też nałożenie tynków cienkowarstwowych na ściany . Do projektu kolorystyki korzystano z próbnika kolorystycznego firmy Caparol , jednakl autor nie narzuca Inwestorowi żadnej firmy produkującej tynki i farby elewacyjne z możliwością ich wykorzystania we wnętrzach.Kolor można dobrać z palety kolorów wybranej w wyniku przetrgu firmy wg kolorystyki założonej w projekcie .

- Stropy-projekt zakłada naprawę istniejącego sufitu poprzez ;

-oczyszczenie istniejącego stropu z łuszczącej się farby , wykwitów wilgoci itp. po uprzednim demontażu listew drewnianych dekoracyjnych sufitu z desk

-demontażu istniejącego oświetlenia

-pomalowaniu jednokrotnym sufitu

-wykonaniu z profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych poszerzenia dolnych półek żeber stropu

-wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym systemowym z płyt malowanych w kolorze zaznaczonym w kolorystyce

-montażu nowych opraw sufitowych w plytach sufitu podwieszonego

Uwaga Do projektu zastosowano najbardziej popularny strop podwieszony Firmy Amstrong , jednak autor  dopuszcza zastosowanie każdego innego stropu podwieszonego pod warunkiem posiadania przez wytwórce aktualnych świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  i atestu ppoż zezwalającego na zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

- .Podciągi-żelbetowe sufitu -bez zmian

- .Nadproża – w związku z przebudową drzwi wejściowych do sali nalęzy wykonać nadproże w konstrukcji stalowej wg szczegółu poz.1

- Stolarka okienna zalecana wymiana istniejącej stolarki drewanianej na aluminiową ciepłą .Okno osadzić w sitniejącym otworze okiennym wraz z górną maskownicą ocieploną wełną mineralną w wykończona od zewnątrz elementami blach stalowych ocynkowanych lub aluminowych a od środka płytą gipowo-kartonową w kolorze ścian pomieszczenia

- Stolarka drzwiowa-drzwi  wejściowe do sali do wymiany

- Podłoga -istniejąca podłoga z klepek drwnainych w stanie średnim . Najbardziej zniszczony fragment z licznymi ubytkami znajduje się na obwodzie sali . Aby  zmniejszyć koszty remontu sali zalożono cyklinowanie powierzchni posadzki a pas wokół ścoan założono że zostanie rozebrany i uzupełniony parkietem egzotycznym o tej samej grubości , razem zcyklinowany z resztą parkietu i polakierowany

- Instalacje

-wentylacyjna typu grawitacyjnego-zalecana zmiana wentylacji z osadzeniem klimatyzatora podsufitowego

-elektryczna 230  do remontu

-wod-kan-brak w pomiezczeniu

-c.o.- grzejniki żeliwne -zalecana naprawa polegająca na ich malowaniu i uszczelnieniu. Autor nie zaleca wymiany grzejników bez remontu całej instalacji c.o.

# V Ochrona ppoż.

- Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi – ZL III

- Budynek wyposażony w instalację piorunochronną i wyłącznik prądu ppoż.