Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.drobin.pl

Drobin: Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju .
Numer ogłoszenia: 199284 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Drobin , ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo na odcinku od km 1+00.00 do km 5+046 II warstwa ścieralna Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo - Maliszewko II warstwa ścieralna Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko od km 0+000 do km 1+200 II warstwa ścieralna Przebudowa drogi gminnej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko Maliszewko na odcinku od km 0+000 do km 5+730 oraz od km 6+700 do km 7+586,03 II warstwa ścieralna Przebudowa drogi powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od km 5+730 do km 6+700- Droga powiatowa przez Setropie . 1.Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo na odcinku od km 1+00.00 do km 5+046 II warstwa ścieralna Przedmiot zamówienia obejmuje - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - - 4,05 km - mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 20230,00 m² -skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 20230,00 m² - nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa wyrównawcza grubości warstwy po zagęszczeniu 1 cm . 20230,00 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych , warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 3 cm - 20230,00 m² -pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm , krotność 0,5- 6069,00 m² - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skrp , grubość namułu 10 cm - 4586,00 m -plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - 6879,00 m² Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ a. projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2993 oraz drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo gmina Drobin , b. ogólne specyfikacje techniczne , c. przedmiar robót . 2.Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo - Maliszewko II warstwa ścieralna Droga gminna wykazana w dokumentacji pod nr. 35 obecnie stanowi drogę gminą o nr. 290535W Przedmiotem zamówienia obejmuje : - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,38 km - mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 7280,40 m² -skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 7280,40 m² -nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 7280,40 m² - pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - 2089,75 m² -czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarpy, grubość namułu 10 cm - 1740,00 m -plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - 3174,10 m² -plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów - 2857,10 m² Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ a. projekt budowlany wykonawczy przebudowy drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko b. projekt stałej organizacji ruchu c. szczegółowe specyfikacje techniczne dla przebudowy drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko d. przedmiar robót 3.Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko od km 0+000 do km 1+200 II warstwa ścieralna Przedmiotem zamówienia obejmuje - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,90 km - mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 3150,00 m² - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 3150,00 m² - nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 3150,00 m² - pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - 1350,00 m² -plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów - 1800,00 m² Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Załącznik Nr 3 do SIWZ a.projekt budowlany modernizacji drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko , klasy L od km 0+000 do km 1 + 200 . Część I. Materiały opisowe b.projekt budowlany modernizacji drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko , klasy L od km 0+000 do km 1 + 200 . Część II. Materiały rysunkowe c.projekt budowlany modernizacji drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko , klasy L od km 0+000 do km 1 + 200 . Część III. Projekt oznakowania projekt organizacji ruchu d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Projekt budowlany modernizacji drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko , klasy L od km 0+000 do km 1 + 200 . Część V. Specyfikacje techniczne e. przedmiar robót 4. Przebudowa drogi gminnej Nagórki Dobrskie - Maliszewko na odcinku od km0+000 do 5+730 oraz od km 6+700 do km 7+586,03 II warstwa ścieralna Przedmiotem zamówienia obejmuje - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 6,62 km - mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu - 30965,19 m² - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 30965,19 m² -nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych, warstwa ścieralna grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 30965,19m² - pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - 9919,54 m² - czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubości namułu 10 cm - 13226,06 m - plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - 10283,50 m² , - plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów - 17989,40 m² 5. Przebudowa drogi powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od km 5+730 do km 6+700 - Droga powiatowa przez Setropie Przedmiotem zamówienia obejmuje -roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,97 km - usuwanie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm - 2128,00 m² , - mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich 31-60% - 0,08 ha - mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni , średnica drzew 20-30 cm - 7 szt - wywożenie dłużyc na odległości do 2 km - m-p 2,52 - wywożenie karpiny na odległość do 2 km - m-p 3,50 - wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - m-p 3,50 - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku - 1015,00 m ³ - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych - 331,00 m³ - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi zmagazynowanej na hałdach z transportem - 437,00 m m ³ - formowanie , zagęszczanie nasypów spycharkami - 246,00 m³ - odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp - 1940,00 m - układanie rur ochronnych z PCW w wykopie dla przewodów telekomunikacyjnych - 9,00 m - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5895,54 m² - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -5895,54 m² - czyszczenie przepustów o średnicy 0,8 m - 10,00 m -wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi - 30,00 m³ - przepusty rurowe pod koroną drogi , ławy fundamentowe betonowe - 0,60 m³ - przepusty rurowe pod koroną drogi ,ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm - 2,00 szt - przepusty rurowe pod koroną drogi, rury betonowe o średnicy 80 cm - 8,00 m - zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych - 90,00 m³ -darniowanie przepustów na wlotach - 40,00 m² - przepusty rurowe pod zjazdami , ławy fundamentowe betonowe - 5,70 m³ -przepusty rurowe pod zjazdami , rury betonowe o średnicy 60 cm - 76,00 m - przepusty rurowe pod zjazdami , ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm - 18,00 szt - nawierzchnia na zjazdach z kruszywa naturalnego grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 86,84 m² - pobocza z kruszywa naturalnego , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1455,00 m² - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 5557,74 m² -nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych , warstwa wiążąca , grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm , transport mieszanki samochodem - 5557,74 m² - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - 5373,00 m² , -nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych ,warstwa ścieralna grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm , transport mieszanki samochodem - 5373,00 m² - plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - 3933,10 m² - plantowanie powierzchni skarp korony nasypów - 1549,70 m² - pionowe znaki drogowe , słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm - 7,00 szt - pionowe znaki drogowe , znaki zakazu , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m² - 11,00 - szt. Szczegółowo przedmiot zamówienia dla przebudowy drogi gminnej Nagórki Dobrskie - Maliszewko na odcinku od km 5+730 oraz od km 6+700 do km 7+586,03 II warstwa ścieralna i przebudowy drogi powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od km 5+730 do km 6+700 , określa Załącznik Nr 4 do SIWZ a. projekt budowlany branża drogowa - Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od km 0+000,00 do 7 + 586,03 . b. projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od km 0+000,00 do 7 + 586,03 . c. operat wodnoprawny zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko od km 0+000,00 do 7 + 586,03 . d . specyfikacja techniczna a wykonania i odbioru robót . Przebudowa dróg gminnych relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko , Gmina Drobin od km 0+000 do 7+586,03 e. przedmiar robót 1. Przebudowa drogi gminnej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko 2. Przebudowa drogi powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko 6. Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych . Tablica pamiątkowa o wymiarach 2000mm szerokość x 1500mm wysokość z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm z podwójnie zaginanymi krawędziami, tylna strona malowana proszkowo, lico tablicy wykonane z folii odblaskowej typ 1. Tło tablic białe. - w ilości 8 sztuk. Lokalizacje: 1. droga relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo - 2 sztuki 2 droga Cieszewo - Maliszewko - 2 sztuki 3. droga Stanisławowo - Cieszewko - 2 sztuki 4. droga Nagórki Dobrskie - Maliszewko - 2 sztuki. Zgodnie z Wytycznymi tablice należy zamontować na początku i na końcu budowanego odcinka drogi. Zamówienie dotyczy demontażu istniejących tablic informacyjnych i zamontowaniu tablic pamiątkowych na istniejących konstrukcjach wsporczych. Grafika tablic wykonana zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000 zł słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank BS MAZOWSZE O Drobin Nr 85 9042 1068 0420 0358 2000 0050 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Drobin w kancelarii pok. 115 na pierwszym piętrze , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną z zakresu budowy dróg , o wartości, nie mniejszej niż 2 000 000 zł. brutto. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postepowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / niepsełnia .

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi drogowymi . - wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi kierownik budowy , - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach . Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postepowaniu metodą warunku granicznego - spełnia / niepsełnia .

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 2 000 000.złotych (słownie dwa miliony zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach 1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT) 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b)z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub h) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drobin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Drobin, 09-210 Drobin , ul. Piłsudskiego 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Drobin, 09-210 Drobin , ul. Piłsudskiego 12, pokój 115 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Roboty budowlane Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju w tym a) Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo na odcinku od km 1+00.00 do km 5+046 ( II warstwa ścieralna ) z wyłączeniem robót ujętych w pkt. 2.4. przedmiaru robót które polegają na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych , warstwa wyrównawcza , grubość warstwy po zagęszczeniu 1 cm - m² 20230,00 b) Przebudowa drogi gminnej Nr 290535 Cieszewo - Maliszewko ( II warstwa ścieralna ) c) Modernizacja drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko od km 0+000 do km 1+200 ( II warstwa ścieralna ) d) Przebudowa drogi gminnej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko na odcinku od km 0+000 do km 5+730 oraz od km 6+700 do km 7+586,03 ( II warstwa ścieralna ) e)Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie