| Inwestor: | Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin |
| Obiekt: | Droga powiatowa Nr 2911W |
| Zakres: | Budowa ścieżki rowerowej i chodnika |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY | Egzemplarz nr |
| Nr działek | 449/2, 483, 484, 486, 495, 521 |
| Tytuł: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2911W wraz z wjazdami i odwodnieniem w miejscowości Drobin |
| Nr umowy: | Nr arch.: 2008/01/PB-W | Data maj 2008r. |
|  | Imię i nazwisko | Uprawnienia projektowe | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Aleksander Gryckiewicz | Wa-220/02 |  |
| Opracował | mgr inż. Tomasz Górgoń |  |  |
| Opracował | Arkadiusz Górgoń |  |  |
| P r o j e k t o w a n i e i R e a l i z a c j a I n w e s t y c j i s . c. T o m a s z G ó r g oń i s - ka L a c h m a n a 1 2 / 3 0 9 - 4 0 7 P ł o c k t e l . 0 2 4 2 6 9 6 1 3 5 fax. 0 2 4 2 6 9 6 6 5 1 e - m a i l : P r o j e k t @ n q . p l |

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Obiekt: Droga powiatowa Nr 2911W

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

Spis zawartości: 1.Opis techniczny Str. 3 - 11 2. Informacja BIOZ Str. 12 - 15 3. Rysunki Str. 16 - 28

P r o j e k t o w a n i e i R e a l i z a c j a I n w e s t y c j i s . c. T o m a s z G ó r g o ń i S - k a ul . L a c h m a n a 1 2 / 3 0 9 - 4 0 7 P ł o c k t e l . 0 2 4 2 6 9 6 1 3 5 fax. 0 2 4 2 6 9 6 6 5 1 e - m a i l : P r o j e k t @ n q . p l

| Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin |
| --- |
| Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin |
| Obiekt: Droga powiatowa Nr 2911W |
| Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy |
| 2008/01/PB-W/OT OPIS TECHNICZNY Nr pozycji/ dokumentu Nazwa pozycji / dokumentu Nr arkusza 1. Przedmiot opracowania 4 2. Podstawa formalno-prawna opracowania 4 3. Cel i zakres opracowania 4 4. Opis stanu istniejącego 5 5. Rozwiązania projektowe 5 5.1. Warunki gruntowo-wodne 5 5.2. Plan sytuacyjny | 5 5.3. Przekrój podłużny 5 5.4. Przekrój poprzeczny 6 5.5. Dobór warstw konstrukcyjnych 6 5.5.1. Jezdnia 6 5.5.2. Ciąg pieszo-rowerowy 7 5.5.3. Chodnik 7 5.5.4 Zjazdy 7 5.6. Odwodnienie 8 5.6.1. Przykanaliki Ø 0.20m ; studnie wpustowe 8 5.6.2. Roboty ziemne 9 5.7 Oznakowanie 9 5.8. Technologia robót 10 6. Wpływ inwestycji na środowisko 10 6.1. Informacje ogólne 10 6.2. Istniejące obciążenie środowiska 11 6.3. Wpływ inwestycji na środowisko 11 6.4. | Uwagi końcowe 11 |
| P r o j e k t o w a n i e i R e a l i z a c j a I n w e s t y c j i s . c. T o m a s z G ó r g o ń i S - k a ul . L a c h m a n a 1 2 / 3 0 9 - 4 0 7 P ł o c k t e l . 0 2 4 2 6 9 6 1 3 5 fax. 0 2 4 2 6 9 6 6 5 1 e - m a i l : P r o j e k t @ n q . p l |

Opis techniczny

do projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2911W

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniej krawędzi drogi powiatowej Nr 2911W Goślice – Drobin oraz chodnika wzdłuż ulicy Płockiej ( w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 60 )  na działkach o numerach ewidencyjnych 483, 484, 495, 449/2, 521 obręb Drobin gmina Drobin.

# 2.  Podstawa formalno-prawna opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Zakładów Mięsnych Olewnik

Świerczynek 09-210 Drobin  oraz zawartej w tej sprawie umowy

Do opracowania wykorzystano:

-    Mapę do projektu w skali 1:1000 opracowaną przez Usługi

Geodezyjne, Kartograficzne i Informatyczne GEOINFO inż. Włodzimierz

Rzepecki  Białobrzegi

-    Ustalenia z Inwestorem

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz. U Nr 43 z 1999r  poz. 430  ),

- Katalog  Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDiM Warszawa

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 1979 i 1982,

- Normatywy Techniczne i Polskie Normy dotyczące problemu,

# 3.  Cel i zakres opracowania.

# Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wschodniej krawędzi drogi powiatowej Nr 2911W na odcinku od drogi dojazdowej do Zakładów Mięsnych Olewnik do ulicy Płockiej  o długości 875m oraz chodnika wraz z wjazdami indywidualnymi do posesji ( do drogi powiatowej )  przy ulicy Płockiej w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr 60 -   odcinek o długości 110m. Roboty będą polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudów z kruszyw naturalnych i łamanych,  ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, lewostronnego pobocza i rowu przydrożnego ( regulacja istniejącego ) oraz przebudowa przepustów oraz odbudową nawierzchni na projektowanym odcinku.

# 4.   Opis stanu istniejącego.

Na odcinku objętym projektem droga powiatowa Nr 2911W posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości  od 5,1 do 5,3m  z poboczami gruntowymi i obustronnymi rowami przydrożnymi. Do zabudowań położonych wzdłuż drogi prowadzą gruntowe zjazdy ( pod nimi niedrożne przepusty z rur betonowych).

Nawierzchnia przy krawędziach posiada liczne spękania siatkowe. Ze względu na brak konserwacji poboczy i rowów spływ wód opadowych z powierzchni jezdni jest utrudniony.

5.   Rozwiązania projektowe.

5.1   Warunki gruntowo - wodne.

Warunki posadowienia ustalono na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji w sprawie ustalenia warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. 1998 Nr 126 poz. 839),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 marca 1999 r – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.nr43/1999 poz. 430 – załącznik nr 4 ).

- Odkrywek warstw gruntowych w trasie projektowanej drogi na głębokość 2,0m

Z odkrywek stwierdzono, że w podłożu znajdują się grunty niewysadzinowe tj. piaski różnoziarniste z domieszką frakcji żwirowej lub pojedynczych otoczaków. Miejscowo występują piaski średnie i drobne na pograniczu piasku pylastego.   Do głębokości 2,0m nie stwierdzono w odkrywkach wód gruntowych a więc warunki gruntowo-wodne są dobre.

Pozwala to zakwalifikować grunt do kategorii G1( warunki gruntowo - wodne dla wykopów<1,00m i poziomie wody gruntowej ≥2,00m – dobre, a rodzaj gruntu niewysadzinowy). Takie warunki spełnia musi podłoże gruntowe by bez wzmocnień można było nadbudowywać konstrukcje drogowe – ciąg pieszo-rowerowy, chodnik i zjazdy  ( pkt 4 załącznika nr 4).

5.2  Plan sytuacyjny.

Przebieg projektowanej trasy zostanie nieznacznie  skorygowany w stosunku do osi istniejącej drogi w związku z wykonaniem prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego  i poszerzeniem jezdni do 6.0 m oraz wykonaniem wzmocnionego pobocza o szerokości 1.0 m z regulacją przydrożnego rowu lewostronnego.

Szczegółowe parametry przebiegu trasy podano na „Planie sytuacyjnym” ( rys. 2008/01/PB-W/R2 ).

5.3  Przekrój podłużny.

Niweletę nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposób, aby w maksymalny sposób dowiązać się do istniejącej i aby zapewnić odprowadzenie wód opadowych do istniejącego wyregulowanego lewostronnego rowu przydrożnego i dalej do odbiornika. Wyniesienie niwelety w stosunku do istniejącej wyniesie od 3 do 8cm.

Szczegółowe rzędne oraz spadki podłużne podano na przekroju podłużnym  rys. 2008/01/PB-W/R3. Rzędne stanu istniejącego oraz projektowane dowiązano do sieci państwowej.

5.4  Przekrój poprzeczny.

Podstawowe parametry drogi:

- szerokość korony                    - 9.0 m

- szerokość nawierzchni             - 6.0 m

- szerokość poboczy z kruszywa – 1.0 m

- spadek poprzeczny nawierzchni –  dwustronny – 2%

- spadek pobocza                      - 6,0%

- nachylenie skarp nasypów i rowów   - od 1:1  do 1:1,5

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii – KR2

Na całym odcinku projektowana jest korekta szerokości jezdni  do szerokości 6.0 i obudowaniu jej krawężnikiem 15x30 cm na ławach z oporem ( krawędź wschodnia przy ciągu pieszo-rowerowym ) oraz obudowaniu krawężnikiem drogowym ( opornik  12x25 ) w miejscach styku z poboczem wzmocnionym ( krawędź zachodnia ). Na odcinku tym przeprowadzona będzie również regulacja niwelety w profilu podłużnym oraz przechyłek poprzecznych.

5.5  Dobór układu warstw konstrukcyjnych.

# 5.5.1  Jezdnia

Jezdnia o szerokości 6.0 m będzie posiadała konstrukcję odpowiadającą warunkom drogi klasy Z, o natężeniu ruchu kategorii KR 2.

# Ze względu na występujące na istniejącej nawierzchni jezdni spękania należy wykonać warstwę wyrównawczo-wzmacniającą w ilości ok. 75 kg/m z betonu asfaltowego BA 0/16 ( średnia grubość warstwy około 3 cm ) w celu wzmocnienia istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz uzyskania projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych. Na tak przygotowanym podłożu ułożona zostanie warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/12,8.

W miejscach, gdzie nawierzchnia oparta będzie na podłożu gruntowym

( poszerzenia jezdni )  zaprojektowano:

- Warstwa ścieralna  -  beton asfaltowy BA 0/12,8 -  grubości 4cm

- podbudowa zasadnicza  -  beton asfaltowy BA 0/16 -  grubości 7cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – grubość 20cm

- warstwa odsączająca – piasek PN-B-11113.1996.2 – grubość 10cm

Konstrukcja winna być oparta na podłożu zaliczanym do grupy G1.

### Łącznie  h = 41 cm

Po ułożeniu warstwy ścieralnej należy uzupełnić kruszywem naturalnym zastabilizowanym mechanicznie ( mieszanka gliniasto-piaskowa ) grubości 10cm pobocze lewostronne na szerokości 1.00 m. Poboczu nadać spadek poprzeczny i=6% w kierunku wykonanego rowu .

5.5.2  Ciąg pieszo-rowerowy

Na odcinku do ok. 875 m zaprojektowano po prawej stronie ciąg pieszo-rowerowy  o szerokości 2,50m

Zaprojektowano ciąg z kostki betonowej grubości 8 cm, ułożonej na 3 cm podsypce piaskowo - cementowej i 10 cm podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowane -go mechanicznie.

Nawierzchni ciągu nadano 2 % spadek poprzeczny  w kierunku jezdni.

5.5.3  Chodnik

Na odcinku do ok. 110 m ( od ul. Płockiej do istniejącego ciągu ) zaprojektowano po prawej stronie drogi chodnik o szerokości 2,50m oddzielony od krawędzi jezdni przez pobocze i rów odwadniający.

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej grubości 8 cm, ułożonej na 3 cm podsypce piaskowo-cementowej i 10 cm podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Chodnikom nadano 2 % spadek poprzeczny  w kierunku pobocza trawiastego o szerokości 1.0m między krawędzią chodnika a  projektowanym rowem.

Przez chodnik poprowadzono zjazdy od krawędzi drogi powiatowej do posesji.

# 5.5.4  Zjazdy

Zjazdy indywidualne przez ciąg pieszo-rowerowy i chodnik do posesji zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8 cm, ułożonej na 3 cm podsypce piaskowo-cementowej  i 15 cm podbudowie z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz 10 cm warstwie odsączającej (piasek). Konstrukcja zjazdu obudowana jest od strony jezdni krawężnikiem drogowym 15x30cm na ławie z betonu. Dla oddzielenia warstw konstrukcji podbudowy zjazdu od konstrukcji podbudowy ciągu, ustawiono obrzeże ciężkie 8x30cm. Od strony posesji na granicy pasa drogowego wjazd zakończony jest opornikiem drogowym na ławie z betonu. Szerokości zjazdów oraz załamania i promienie wg planu sytuacyjnego.

Zjazdy indywidualne przez utwardzone pobocze i rów  do posesji zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8 cm, ułożonej na 3 cm podsypce piaskowo-cementowej  i 15 cm podbudowie z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie oraz 10 cm warstwie odsączającej (piasek). Konstrukcja zjazdu obudowana jest opornikiem drogowym 12x25cm na ławie z betonu. Szerokości zjazdów oraz załamania i promienie wg planu sytuacyjnego. a konstrukcja przepustu pod zjazdem wg KPED 03.92 i przekrojów (rys. 2008/01/PB-W/R4.5.1 i  2008/01/PB-W/R4.5.2 )

5.6  Odwodnienie.

Na odcinku od początku projektowanego odcinka do km 0+877,00   odprowadzenie wód opadowych z prawej połówki jezdni  oraz ciągu pieszo-rowerowego będzie zapewnione przez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych i  podłużnych ( ciąg - spadek poprzeczny do jezdni a jezdnia prawostronna - spadek do krawężnika )  od ścieku przykrawężnikowego,  skąd poprzez studzienki wpustowe (500 z osadnikiem i przykanaliki wody opadowe będą odprowadzone do lewostronnego rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej ( po uprzedniej jego regulacji ).

Na projektowanym odcinku wody opadowe z lewej połowy jezdni odprowadzane są poprzez pobocze gruntowe do istniejącego i wyregulowanego lewostronnego rowy przydrożnego. Na odcinku tym nie został zmieniony lecz tylko uporządkowany sposób odprowadzenia wód opadowych.

Z uwagi na znikomą ilość zanieczyszczeń w wyniku ruchu pojazdów mechanicznych przyjęto rów trawiasty. Rów otwarty ogranicza zanieczyszczenia spływów deszczowych w stopniu spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. 1991.116.503 ).

Rów, aby spełniały rolę obiektu podczyszczającego,  powinien być pokryty gęstą trawą  tolerującą również wodę zasoloną.

W celu swobodnego odprowadzenia wód rowem do odbiornika  pod zjazdami indywidualnymi i gospodarczymi należy przebudować istniejące  przepusty z rur betonowych Ø30 i Ø40 Szczegóły konstrukcyjne przepustów i ścianek czołowych wg kart katalogowych KPED. Wlot i wylot każdego przepustu i przykanalika ( dno i skarpa ) na odcinku 3m umocnić prefabrykatami betonowymi wg KPED 01.03 i 01.32.

Szczegółowe rzędne rowu i przepustów wg planu sytuacyjnego (rys 2008/01/PB-W/R2 ) i profilu podłużnego (rys. 2008/01/PB-W/R3 )

Dno i skarpy rowu przy wylotach do rowu zbiorczego umocnić ażurowymi elementami prefabrykowanymi na długości po 5m.

5.6.1   Przykanaliki ( 200 ; studnie wpustowe.

Odcinki przykanalików wykonane zostaną z rur PE Ø 200 x 11,9 zgodnie z rysunkiem przekroju A-A ( rys 2008/01/PB-W/R4.2 ), oznaczeniami na planie sytuacyjnym i rysunku przekroju. Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne.

Rury PE  układać w przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej zachowując technologię montażu zgodnie z warunkami technicznymi montażu rur z tworzyw sztucznych.

Wody opadowe z powierzchni ciągu i nawierzchni ulicy spływać będą do projektowanych studzienek wpustowych żeliwnymi wpustami ulicznymi osadzonymi na studzienkach wykonanych z rury betonowej  ( 500mm.

Studzienki należy wykonać jako osadnikowe tzn. z przegłębieniem wymuszającym osadzanie się piasku i ograniczenie przedostawania się go do kanałów.

Kratę wpustu ulicznego należy osadzić w studzience z wykorzystaniem pierścienia odciążającego.

Wykonaną studzienkę należy na zewnątrz zabezpieczyć dwukrotnie środkiem EPICOAL 64 lub innym ogólnie dostępnym środkiem do stosowania na zimno.

Włączeń oraz montażu kanału dokonywać na rzędnych zgodnie z projektem. W przypadku napotkania kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonanych na nieznanych rzędnych wykonawca zobowiązany jest do przebudowy kolidującego odcinka przyłącza w zakresie niezbędnym ustalonym z inspektorem nadzoru.

5.6.2    Roboty ziemne.

Wykopy dla w/w robót budowlano - montażowych należy prowadzić mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem ręcznie z zachowaniem ostrożności, by nie dopuścić do jego uszkodzenia.

Ściany wykopów zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu deskowaniem pełnym zgodnie z wytycznymi KNR i obowiązującymi przepisami BHP.

Rozstaw podpór nie powinien być mniejszy niż 2,5 m.  ze względu na długości stosowanych rur.

Wykopy nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę piaskową.

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót napotkany zostanie grunt torfiasty, należy go bezwzględnie wybrać, a miejsca te uzupełnić piaskiem.

Grunt z wykopów należy  wywieźć na wyznaczone składowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca prowadzenia robót.

Wykopy w pasie drogowym projektuje się zasypać piaskiem warstwami 20 cm z ich zagęszczeniem mechanicznym do głębokości 1,0 m od powierzchni terenu do współczynnika  0,97 zgodnie z normą BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050. W terenie zielonym wykop projektuje się zasypać gruntem rodzimym bez ostrych elementów 20 cm warstwami z ich zagęszczeniem do współczynnika 0,92.

Po wykonaniu wszelkich prac budowlano - montażowych przy budowie odwodnienia ( studnie wpustowe i przykanaliki ) należy przystąpić do budowy nawierzchni drogi zgodnie z projektem w branży drogowej.

5.7  Oznakowanie.

Po wykonaniu prac związanych z budową drogi wprowadzić oznakowanie wykonanego odcinka znakami drogowymi pionowymi wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Na czas budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych robót wykonawca wykona zabezpieczenie terenu robót według zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

5.8  Technologia robót.

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów , sprzętu, transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych i  warunków odbioru robót  przedstawiono w SST

6.  Wpływ inwestycji na środowisko.

6.1  Informacje ogólne.

Przebudowa nawierzchni oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy prawej krawędzi drogi powiatowej oraz odcinka chodnika przy ulicy Płockiej ma na celu poprawę przejezdności drogi  i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa obejmuje teren nie leżący na obszarze objętym prawną ochroną form przyrody. Nie występują na nim dobra mineralne, siedliska zwierząt  i pomniki przyrody.

Budowa ciągu i chodnika oraz przebudowa drogi wymaga wycinki drzew i krzaków zlokalizowanych w pasie drogowym a kolidujących z projektowaną inwestycja. Jest ona zgodna z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych ( Dz.U. 2003.80.721)z późniejszymi zmianami ( Dz.U.2006.220.161) art. 21 p.2.  Uzyskano również stosowną decyzję administracyjną na wycinkę kolidujących zadrzewień.

Projektowana konstrukcja jezdni to dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna o grubości warstw 3 i 4cm wykonanych z betonu asfaltowego wbudowanego na gorąco ( warstwa wyrównawczo-wzmacniająca i warstwa ścieralna ). Beton asfaltowy produkowany będzie w wytwórniach mas bitumicznych. Nawierzchnia na poszerzeniach jezdni zostanie ułożona na warstwie odsączającej z piasku i podbudowie z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanych mechanicznie.

Trakcie planowanej inwestycji przewiduje się dowiezienie z zewnątrz i wbudowanie podstawowych materiałów:

- beton asfaltowy

-emulsja asfaltowa

-kruszywo naturalne (piask, pospółka, żwir )

-kruszywo łamane

- prefabrykaty betonowe ( kostka betonowa, rury, ścianki przepustów, prefabrykaty betonowe umocnień ).

Zużycie paliw tj. oleju napędowego i etyliny będzie zależne od wyboru w przetargu firmy wykonawczej i rodzaju sprzętu oraz pojazdów jakimi ta firma będzie dysponować.

Nie przewiduje się użycia energii z istniejącej sieci energetycznej.

Woda dowieziona z zewnątrz lub pobrana z istniejącej sieci wodociągowej będzie potrzebna  w niewielkich ilościach tylko do schładzania walców drogowych zwilżania zagęszczanych poboczy.

6.2  Istniejące obciążenie środowiska.

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny rolne o luźnej zabudowie typu zagrodowego. Brak jest obiektów zabudowy, które w istotny sposób wpływałyby na zmianę czystości powietrza, poziom hałasu czy zagrażałyby czystości wód powierzchniowych. Istniejąca zabudowa wzdłuż drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu . W chwili obecnej zanieczyszczenia środowiska  są determinowane głównie przez indywidualne paleniska domowe i komunikację samochodową). Po przebudowie, mimo prognozowanego wzrostu ruchu na wykonanym odcinku drogi, nie przewiduje się wzrostu zanieczyszczeń w sposób istotny wpływających na zanieczyszczenie środowiska.

6.3  Wpływ inwestycji na środowisko.

Oddziaływanie inwestycji ogranicza się wyłącznie do działek na których jest zlokalizowana tj. działek o nr ew 449/2, 483, 484, 486, 495 i 521.

Inwestycja obejmuje tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka i nie będzie zmieniała krajobrazu a ze względu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi wartości architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu pieszych i rowerzystów. Nie przewiduje się konieczności projektowania drogowych obiektów inżynierskich za wyjątkiem przebudowy istniejących przepustów z rur betonowych Ø30 pod zjazdami.

6.4  Uwagi końcowe.

Projektowana droga ma przyjętą przez Zarządcę – Powiatowy Zarząd Dróg w Płocku klasę techniczną  ( Z ) i niską kategorię ruchu – KR-2. Przebudowa drogi ma wykorzystywać elementy istniejącego układu komunikacyjnego, poprawiając warunki ruchu pojazdów i bezpieczeństwo ruchu innych użytkowników. Nie niszczy walorów istniejącego środowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrożenie odnośnie zmiany stosunków gruntowo wodnych, obniżenia poziomu wód gruntowych względnie zablokowania lub utrudnienia spływu wód gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynników wpływających degradująco na środowisko. Nie zmniejszy się wartość użytkowa przyległych do drogi gruntów.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Obiekt: Droga powiatowa Nr 2911W

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

2008/01/PB-W/BIOZ Informacja BIOZ Nr pozycji/ dokumentu Nazwa pozycji / dokumentu Nr arkusza 1. Cel i zakres robót 13 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 13 3. Kolejność realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia budowlanego. 13 4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 13 5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas robót budowlanych. 13 6. Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń 14 7. Sposób prowadzenia instruktaży BIOZ 14 8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 14 9. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano – instalacyjnych na projektowanej budowie. 15

P r o j e k t o w a n i e i R e a l i z a c j a I n w e s t y c j i s . c. T o m a s z G ó r g o ń i S - k a ul . L a c h m a n a 1 2 / 3 0 9 - 4 0 7 P ł o c k t e l . 0 2 4 2 6 9 6 1 3 5 fax. 0 2 4 2 6 9 6 6 5 1 e - m a i l : P r o j e k t @ n q . p l

# INFORMACJA BIOZ - CZĘŚĆ OPISOWA

- Cel i zakres robót

Przedsięwzięcie polega na:

- przebudowie  drogi o nawierzchni utwardzonej

- budowie ciągu pieszo-rowerowego i chodnika

- przebudowie zjazdów indywidualnych z przepustami

- odbudowa elementów odwodnienia powierzchniowego (regulacja istniejących  trawiastych rowów przydrożnych)

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Na projektowanym odcinku  występują wloty wjazdów indywidualnych i gospodarczych.

- W pasie drogowym przebiega kolektor wodny zasilający przydrożne posesje i hydranty p-poż.

- Wzdłuż wschodniej krawędzi pasa drogowego przebiega słupowa linia elektryczna napowietrzna z oprawami oświetleniowymi od strony miasta

- Szerokość pasa drogowego między liniami rozgraniczającymi jest różna i wynosi od 11 do 13 m.

- Kolejność realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia budowlanego

Budowa nawierzchni drogi wraz z wjazdami

    - Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta lub nasypów pod poszerzenia drogi, ciąg pieszo-rowerowy, chodnik i wjazdy

    - Wykonanie warstw podbudowy

    - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i kostki betonowej

    - Regulacja istniejących rowów przydrożnych,skarpowanie, profilowanie i obsianie trawą )

    - Przebudowa zjazdów indywidualnych z przepustami

    - Wykonanie studzienek wpustowych i przykanalików

- Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa drogi nie powinna stworzyć sytuacji szczególnie

niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas prac budowlanych

Niebezpieczne prace i zachowania to:

  - rozładunek i przemieszczanie krawężników betonowych o masie 75 kg

  - używanie otwartego ognia

  - wykonywanie czynności w pasie przeznaczonym jednocześnie dla ruchu pojazdów

  - brak osoby dozorującej bhp

  - brak zabezpieczeń ciała pod względem bhp

- Przewidywana skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia zagrożeń

  - Zagrożenie przy rozładunku i przemieszczaniu  palet z krawężnikami, obrzeżami i kostką brukową może wystąpić między innymi, gdy używane będą niesprawne zawiesia, gdy palety ustawiane będą na krzywym podłożu itp.

  - Niebezpieczeństwo może powstać podczas pracy ciężkiego sprzętu do prac ziemnych i rozładunkowych

  - Zagrożenie może powstać także od ruchu samochodów jeżdżących wzdłuż pracujących zespołów

6.4.   Prace przy obsłudze rozkładacza gorących masach asfaltowych

- Sposób prowadzenia instruktaży BIOZ

  - Spełnić wszystkie wymagane w tym względzie przepisy

  - Ponadto prowadzić obserwację  zachowania ludzi na budowie i codziennie przed rozpoczęciem prac, informować ich o zaistniałych niebezpiecznych zdarzeniach i podpowiadać prawidłowe zachowania.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Prace prowadzić przy dziennym oświetleniu

- Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie bhp.

- Załoga powinna posiadać przeszkolenie na stanowisku pracy pod

względem bhp na budowie

- Prace winny być kierowane i nadzorowane przez osoby posiadające

uprawnienia budowlane – branżowe

- Pracownicy powinni posiadać niezbędną odzież ochronną i sprzęt

ochrony osobistej ( kaski, rękawice antywibracyjne, okulary

ochronne, słuchawki ochronne itp.)

- Właściwej jakości i ilości wyposażenie dźwigów

- Właściwej jakości palety

- Ustalona łączność ze służbami ratunkowymi

- Roboty na budowie należy realizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, norm i instrukcji obsługi sprzętu mechanicznego w szczególności „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych ( Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r. ).

- Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano – instalacyjnych na projektowanej budowie.

- Na projektowej budowie należy stosować się do przepisów związanych z  obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

  - Elektronarzędzia

  - Wibromłoty i zagęszczarki płytowe

  - Koparka na podwoziu kołowym

  - Dźwig samochodowy do 4 t

b.   Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano – montażowo –instalacyjnych i przepisów związanych:

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 lutego 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych.

Należy zastosować się do przepisów:

  - Tekst podstawowego aktu na budowie tj.„Rozporządzenie ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 R w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych”.

  - Tekst. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 R w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 191/2002 Poz. 1596 )

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem opracowanie planu BIOZ dla robót określonych niniejszą informacją jest obligatoryjne.

Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin

Obiekt: Droga powiatowa Nr 2911W

Stadium: Projekt budowlany i wykonawczy

2008/01/ PB-W/R R Y S U N K I Nr pozycji/ dokumentu Nazwa pozycji / dokumentu Nr arkusza 2008/01/ PB-W /R2 Projekt zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjny 2008/01 / PB-W /R3 Profil podłużny 2008/01 / PB-W /R3.1 Profil podłużny krawężnika prawego 2008/01/ PB-W /R4.1 Przekrój konstrukcyjny szlakowy 2008/01/ PB-W /R4.2 Przekrój konstrukcyjny A - A 2008/01/ PB-W /R4.3 Przekrój konstrukcyjny B - B 2008/01/ PB-W /R4.4 Przekrój konstrukcyjny wjazdu bramowego przez ciąg pieszo-rowerowy 2008/01/ PB-W /R4.5.1 Przekrój konstrukcyjny wjazdu z przepustem. Przekrój podłużny w osi przepustu 2008/01/ PB-W /R4.5.2 Przekrój konstrukcyjny wjazdu z przepustem. Przekrój podłużny w osi wjazdu 2008/01/PB-W/R5 Wpust uliczny Ø 500

P r o j e k t o w a n i e i R e a l i z a c j a I n w e s t y c j i s . c. T o m a s z G ó r g o ń i S - k a ul . L a c h m a n a 1 2 / 3 0 9 - 4 0 7 P ł o c k t e l . 0 2 4 2 6 9 6 1 3 5 fax. 0 2 4 2 6 9 6 6 5 1 e - m a i l : P r o j e k t @ n q . p l