Załącznik

do Uchwały Nr 69/X/2011

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 17 października 2011 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

na lata 2012-2016

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Drobin, wrzesień 2011

# SPIS TREŚCI

- Informacja ogólna

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Podsumowanie

1. INFORMACJA OGÓLNA

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących jego własnością jak i stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin a będących w zarządzie Spółki.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres pięciu najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na koszty inwestycji mające wpływ na taryfę, a co za tym idzie na cenę wody i ścieków, przyjęto tylko najpilniejsze.

a) charakterystyka sieci wodociągowej

System zaopatrzenia miasta w wodę oparty jest na pięciu wodociągach grupowych opartych na stacjach wodociągowych i hydroforni zlokalizowanych w miejscowościach:

- Stacja Uzdatniania Wody Łęg Probostwo

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 290,0 m3/d; Qmax.d. = 405,0 m3/d; Qmax.godz. = 40,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 44,0 | 40,0 | G-80 | 1967 |
| Nr 3 | 43,5 | 40,0 | G-80 | 1971 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaznik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 61 120 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Maliszewko

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 687 m3/d; Qmax.d. = 1 100 m3/d; Qmax.godz. = 50 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | 40,8 | 30,0 | GC 6.02 | 1988 |
| Nr 2 | 47,0 | 30,0 | GC 6.02 | 2001 |
| Nr 3 | 63,0 | 85,0 | GCA602 | 2005 |

Pozwolenie wodnoprawne

Obiekty technologiczne, zlokalizowane na terenie ujęcia wody:

- kontenerowy budynek Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody

- zbiornik wyrównawczy (żelbetonowy, dwukomorowy o poj. całkowitej 500m3 i poj. czynnej 460m3)

- pojemnościowy odstojnik popłuczyn

- rurociąg wód popłucznych

- chlorownia ze zbiornikiem roztworowym o poj. 100 litrów i chloratorem o wyd. 4,2 dm3/h

- hydrofornia z zestawem hydroforowym, składającym się z 5 pomp (w tym 1 rezerwowa)

- 3 studnie chłonne wykonane z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 5,50m

- 3 studnie bezodpływowe wykonano z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 2,00 oraz 3,50m.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 264 356 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 30.09.2018 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Drobin

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 488,0 m3/d; Qmax.d. = 639,0 m3/d; Qmax.godz. = 46,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 64,0 | 46,0 | GC.2.03 | 1976 |
| Nr 3 | 63,0 | 46,0 | GC.3.06 | 1976 |
| Nr 4 | 65,0 | 46,0 | GC.3.04 | 1982 |

Pozwolenie wodnoprawne

Wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 39 407 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

Zbiorniki wody: 4 szt x 50 m3 = 200 m3

- Hydrofornia Wrogocin

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 565,0 m3/d; Qmax.d. = 735,0 m3/d; Qmax.godz. = 49,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 60,0 | 55,0 | G.C.5.0.5 | 1993 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ujmowana woda z ujęcia we Wrogocinie nie wymaga uzdatniania, i po dezynfekcji wtłaczana jest do sieci.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 221 495 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 28.02.2012 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Karsy

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 430,0 m3/d; Qmax.d. = 600,0 m3/d; Qmax.godz. = 45,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | 67,50 | 45,0 | SP-30-4 | 1976/77 |
| Nr 2 | 68,00 | 45,0 | SP-30-4 | 1980 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 54 892 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – na pobór wody podziemnej do dnia 22.04.2030 r., na odprowadzanie wód popłucznych do dnia 22.04.2020 r.

Zbiorniki wody: 3 szt x 50 m3 = 150 m3

b) charakterystyka sieci kanalizacyjnej

spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. eksploatuje 8,7 km (w całości na terenie miasta Drobina) sieci kanalizacyjnej.

Na terenie miasta Drobin funkcjonuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” PS – 400 zlokalizowana przy ulicy Tupadzkiej. Właścicielem tego obiektu jest REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Oczyszczalnia działa od 1996 roku. Obiekt obsługuje około 95 % mieszkańców Miasta. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 2000 RLM

- średnia ilość oczyszczanych ścieków

- w okresach bezopadowych - 210 m3/dobę

- w okresach opadów - 320 m3/dobę;

- maksymalna dopuszczalna ilość oczyszczanych ścieków : 400 m3/dobę;

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r. (zmienione decyzją Nr RŚ.II.6223-2/24/2009 z 19 czerwca 2009 r.) na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. Pozwolenie to dotyczy również odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Drobinie do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki.

Na oczyszczalni znajduje się punkt zlewny, co umożliwia dowóz ścieków z terenów nie skanalizowanych. Na terenie zabudowy rozproszonej ścieki gromadzone są w zbiornikach, nie zawsze szczelnych.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają wpływu na zakres świadczonych usług, prowadzą natomiast do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianie. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. Obowiązujące przepisy prawa obligują Spółkę do poprawy jakości wody do spożycia poprzez dostosowanie procesu uzdatniania wody.

W planowanym okresie nieznacznemu zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci wodociągowej ze względu na nowo budowane odcinki. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów.

Uchwałą Nr 242/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10.06.2010 r. zatwierdzony został Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Z niniejszego dokumentu wynika zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., a w szczególności:

- dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączania nieruchomości do sieci, o odpowiednim ciśnieniu w sieci wodociągowej posiadanej przez Spółkę

- dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia jej jakości na skutek nienależytego stanu technicznego przyłącza wodociągowego posiadanego przez odbiorcę usług

- odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami

- usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

- zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego

- zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez odbiorcę usług, na jego koszt

- odpłatne usuwanie awarii przyłączy odbiorcy usług, w przypadku powierzenia wykonania takiej usługi przedsiębiorstwu na podstawie umowy

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

| LP | Miejsce realizacji | Opis przedsięwzięcia | NAKŁADY | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maliszewko | Wymiana zestawu hydroforowego, wymiana pomp głębinowych i rur | 130 000 |  |  |  | 130 000 |  | Środki własne |
| 2 | Budkowo - Drobin | Spinka wodociągów dł ok. 500 m | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | Środki własne |
| 3 | Drobin | Sieć wodociągowa przy ul. Cmentarnej | 40 000 |  |  |  | 40 000 |  | Środki własne |
| 4 | Drobin | Wymiana lub montaż nowych zasuw (ok. 30) | 18 000 | 18 000 |  |  |  |  | Środki własne |
| 5 | Gmina Drobin | Wymiana lub montaż nowych zasuw w każdej miejscowości (ok. 50) | 30 000 |  | 15 000 | 15 000 |  |  | Środki własne |
| 6 | Drobin i Gmina Drobin | Instalacja przepływomierzy na sieci wodociągowej w studniach | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | Środki własne |
| 7 | Drobin i Gmina Drobin | Instalacja hydrantów ppoż z powiadamianiem | 40 000 | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Środki własne |
| 8 | Mogielnica | Sieć wodociągowa w Mogielnicy ok. 1500m | 75 000 |  | 75 000 |  |  |  | Środki własne |
| 9 | Drobin | Sieć wodociągowa ul. Spółdzielcza ok. 200m | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  | Środki własne |
| 10 | Drobin | Sieć wodociągowa ul. Kryskich ok. 170m | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  | Środki własne |
|  |  | RAZEM | 435 000 | 140 000 | 110 000 | 15 000 | 170 000 | 0 |  |

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

| LP | Miejsce realizacji | Opis przedsięwzięcia | NAKŁADY | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczalnia | Remont biobloku - piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, wymiana koryt | 85 000 | 15 000 | 70 000 |  |  |  | Środki własne |
| 2 | Oczyszczalnia | Montaż kraty na biobloku | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  | Środki własne |
| 3 | Drobin | Samochód dostawczy - VW Caddy lub podobny | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  | Środki własne |
| 4 | Przepompownie Płocka, Spółdzielcza | Wymiana pomp, wymiana rurociągów, sterowania, nadajniki GPS | 41 000 | 41 000 |  |  |  |  | Środki własne |
|  |  | RAZEM | 171 000 | 81 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |  |

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Racjonalizacja zużycia wody

W zakresie gospodarki wodnej największym problemem są straty wody na starych sieciach wodociągowych. Innym istotnym problemem, jest nielegalny pobór wody z sieci hydrantowej szczególnie na terenach wiejskich.

W celu poprawy procesów poboru wody i obniżenia poziomu wody wydobytej a niesprzedanej Spółka zamierza:

- wyłączyć z eksploatacji stację uzdatniania wody w Drobinie (najwyższe koszty wydobycia wody), grunty na których znajduje się stacja są dzierżawione od prywatnej osoby

- przeprowadzić cykliczne badania wycieków na wybranych odcinkach sieci specjalistycznymi urządzeniami (permalogi, korelator)

- cyklicznie dokonywać wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców

- wymienić uszkodzone zasuwy sieciowe umożliwiające w przypadku wystąpienia awarii wyłączenie z eksploatacji tylko koniecznych odcinków sieci

- zabezpieczyć sieć hydrantową przed nielegalnym poborem wody poprzez montaż urządzeń z sygnalizacją GPS

- zlikwidować ryczałty dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy

- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii

Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania racjonalizujące gospodarkę ściekową związane są przede wszystkim z zapewnieniem podłączenia 100% wykorzystania oczyszczalni ścieków w Drobinie poprzez podłączenie mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej, skanalizowanie obszarów o wysokim poziomie urbanizacji oraz stworzenie skutecznego systemu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Instalacja monitoringu na przepompowniach pozwoli na szybką reakcję w razie awarii oraz przekazanie pełnej informacji o pracy przepompowni.

5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

| LP | Działalność | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa | 140 000 | 110 000 | 15 000 | 170 000 |  |
| 2. | Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne | 81 000 | 90 000 |  |  |  |
|  | RAZEM | 221 000 | 200 000 | 15 000 | 170 000 | 0 |

6. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi działalność mającą charakter monopolu naturalnego, który nie podlega regulacji rynkowej i wymaga oddania się regulacji organu regulującego, którym jest Rada Miejska.

Uchwalenie niniejszego planu jest istotne, gdyż wskazane w nim źródła finansowania, będą determinowały poziom opłat za wodę i ścieki poprzez bezpośredni wpływ na kalkulację poziomu niezbędnych przychodów. Przyjęcie planu daje REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. prawo do wprowadzenia zawartych w nim kwot do kalkulacji taryf, bez możliwości ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podjęcie odpowiedniej Uchwały przez Radę Miejską zmieniającej plan stanowić może podstawę do skorygowania taryfy.

W § 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) jasno określone zostały zasady finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska.

Zgodnie z wyżej przytoczonym aktem prawnym, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne realizuje je w szczególności:

- ze środków własnych

- z kredytów i pożyczek

- z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska

Rozporządzenie określa również, które z przytoczonych źródeł finansowania obciążają wprost odbiorcę usług, a które nie mają wpływu na poziom taryfy.

Oznacza to, że do podstawy ustalania opłat można wpisać tylko własne wydatki inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych przez Spółkę.

Dodać w tym miejscu należy, że zaciągnięcie kredytu gospodarczego wiąże się z ustaleniem znacznie wyższej stopy odsetkowej, oraz wyższych prowizji i opłat za uruchomienie linii kredytowej, co wprost przekłada się na wyższy poziom kosztów działalności i wyższy planowany poziom niezbędnych przychodów z nią związanych.

Spółka prowadząc politykę ochrony interesów odbiorców usług planuje wydatki inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpisów amortyzacyjnych, które stanowią obligatoryjną składową kosztów taryfy oraz są źródłem generującym nadwyżki finansowe w spółce.

Przyjęcie takiej polityki finansowania inwestycji ze środków własnych wpływa na znaczne rozłożenie ich w czasie i na konieczność etapowej realizacji danych przedsięwzięć.

Główny strumień środków pieniężnych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu inwestycje, pochodzić będzie ze środków własnych.

7. PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie ma przybliżyć Radzie Miejskiej w Drobinie, jakim majątkiem infrastrukturalnym dysponuje Gmina oraz spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., oraz jakie implikuje to potrzeby w zakresie rzeczowo – finansowym. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej plan, jak już wcześniej wskazano ma bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki.

Założeniem planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług oraz aby zwiększeniu uległa liczba odbiorców usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w części dotyczącej przedmiotu niniejszego opracowania.