1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  -   SIECI   WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

NAZWA I ADRES OBIEKTU :

Siec wodociągową z przyłączami  w miejscowości Chudzynek;

gm. Drobin

Zamawiający : Miasto  i  Gmina  Drobin  09 – 210 Drobin

ul.  Piłsudskiego  12

NAZWA SPECYFIKACJI:

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z

przyłączem  dla  miejscowości  Chudzynek; gm. Drobin

KOD SPECYFIKACJI – 45230000 – 8

Jednostka autorska specyfikacji

Autor specyfikacji  -  mgr  inż.  Andrzej  Marcinkowski

Data opracowania –  czerwiec  2008r

PKT 1 Cześć ogólna

1.1 Nazwa nadana zamówieniu

Siec wodociągowa z przyłączami

Zamawiający : Gmina  Drobin

09 – 210   Szczutowo

ul. Piłsudskiego  12

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest wykonania sieci wodociągowa  z przyłączami

W  miejscowości   Chudzynek ; gm.. Drobin

Inwestycja obejmuje siec wodociągową o długości :

- 110 mm – L =  1168.00 m

Łączna długość sieci 110  mm wynosi L = 1168.00  mb

Ilość przyłączy , n = 3 szt.

Łączna długość przyłączy  L = 152 .00 m.

1.3 Roboty tymczasowe i towarzyszące

Do robót towarzyszących inwestycji należy :

- wytyczenie trasy sieci z przyłączem

- urządzenie placu budowy.

1.4 Informacja o terenie budowy

Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w działkach prywatnych w

pasach drogi  gminnej . Włączenie projektowanego

wodociągu do istniejącej  sieci.

W rejonie prowadzonych robót  zlokalizowana jest siec elektryczna na słupach, na pewnych odcinkach sieci  wodociągowej sieci telefoniczne .

1.5 Organizacja robót, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności

inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy.

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentacje techniczna do wykonania

zadania.

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu

budowy przez wybudowanie ogrodzeń tymczasowych, oznaczenie przejść,

oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie sieci podziemnych przed

uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się że jest wliczony w cenę umowna.

1.7 Ochrona środowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności

społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn

powstałych w następstwie  jego sposobu działania.

1.8 Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca

zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronna.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi

wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.

1.9 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu lub

inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt zagospodarowania placu

budowy. Zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych

i publicznych przy wykonywaniu robót.

1.10 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed

dostępem osób trzecich.

Wykonawca zapewni kładki, przejścia dla osób trzecich a także uzyska

odpowiednie uzgodnienia na zajęcie pasa drogowego.

1.11 Nazwy i kody

Grupa robót : 45200000 – 9

Klasa robót : 45230000 – 8

PKT 2 Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone

do powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać

aprobatę techniczna do stosowania w sieciach wodociągowych.

Transport, przechowywanie rur PCV powinien odbywać się zgodnie z

instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie

wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin

przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o

aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.

Do budowy sieci wodociągowej zastosowano następujące materiały :

- rury PCV, Pn 110 łączone w kielichach na uszczelki,

- rury PEHD, PN 110 na przyłączu,

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe sieciowe do zabudowy ziemnej

z miękkim klinem uszczelniającym,

- hydranty przeciwpożarowe dn – 80mm typu nadziemnego,

- zasuwy odcinające z opaskami na przyłączu,

- wodomierz skrzydełkowy, dn = 20mm, Qn = 2,5 m3/h,

- zawory odcinające, kulowe, gwintowe przed i za wodomierzami,

- zawór antyskażeniowy, gwintowe np. Deafness typ EA 252,

- kształtki żeliwne wodociągowe, PCV, PE.

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do

obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

PKT 3 Wymagania dotyczące sprzętu

Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharek,

- wiertnic do wykonywania przycisków rur pod terenem utwardzonym,

elektronarzędzi, narzędzi.

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do

wykonywanych robót powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty

dopuszczające do jego użytkowania.

PKT 4 Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów

nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych

materiałów. Dotyczy to w szczególności transportu rur z PCV. Rury

powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewóz rur

w miarę możliwości w oryginalnie zapakowanych paletach, rury

zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi zabrudzenia ich wnętrz.

Rury powinny być podparte na całej ich długości, wysokość podkładek

powinna uwzględniać wysokość kielichów.

PKT 5 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa,

dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci

wodociągowej z przyłączem wykonanej przez uprawnionego geodete.

Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków niepodpiwniczonych – 3,0m

- budynków podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m

- słupów - 1,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych

pod warunkiem robót metoda przewiertów w rurze ochronnej.

Roboty ziemne

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie

przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano wykonać jako waskoprzestrzenne o ścianach

zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy

waskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg,

budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz z

napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem

ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej

1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie.

Odeskowanie wykonać zgodnie z norma BN –83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury- ręczna gruntem

piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez

korzeni i kamieni.

Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego

sprzętu mechanicznego.

W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac

w czasie deszczu przewiduje sie wypompowanie wody przy użyciu

przewoźnych pomp spalinowych.

Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Instrukcja

wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych PCV.

Połączenia rur PCV wykonać przy pomocy kielichów i uszczelek

gumowych. W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z

kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach,

zasuwach i hydrantach ppoż. zaprojektowano betonowe bloki oporowe

wg. rys. szczegółowego. Rurociągi na przyciski sterowane typu Wagin TS

łączone przez zgrzewanie. Na istniejących kablach energetycznych i

telekomunikacyjnych krzyżujących się z projektowana siecią wodociągowa

i przyłączem należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne AROT o

długościach 4m tj. po 2m z każdej strony krzyżującego się wodociągu.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek

żeliwnych kołnierzowych.

Zmontowane odcinki 200- 300m należy zasypać warstwa piasku grubości

30cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na

ciśnienie 1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN –64?B- 10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się

spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100mb przewodu i nie ma

przecieków na połączeniach rur i armatury

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w

temperaturze poniżej 0C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się

powyżej + 5C.

PKT 6 Kontrola, badania i odbiór robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i

zastosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania

materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano

zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać

zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentacje budowy i

udostępniać ja do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Kontrole, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o:

- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.

Wymagania i badania.

- PN – B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodociągowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z

PCV i PE wydana przez producenta rur np. Waging Metalplast – Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10115.

Zamontowane odcinki sieci długości 200 – 300 m należy zasypać warstwa

piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeń na sieci.

Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik

próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku ciśnienia

powyżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu i nie wystąpią przecieki na

połączeniach rur i armatury.

PKT 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Inwestycja rozliczana będzie kwota zawarta w umowie wynikająca z

przetargu na wykonanie sieci z przyłączami.

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres,

warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane

w książce obmiarów przez kierownika robót.

PKT 8 Odbiór robót budowlanych.

W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje

odbiorów:

Odbiory robót ulęgające zakryciu lub zanikające.

Każdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z

udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór ten powinien być

potwierdzony protokołem.

Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą

dokumentacje:

- protokóły odbiorców częściowych

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami

- pozytywny wynik badań wody wykonanej przez ,, Sanepid”

- dziennik budowy z wpisami końcowymi

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z

projektem, sztuka budowlana i przepisami Prawa budowlanego.

Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie

rękojmi”.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w

okresie gwarancyjnym.

PKT 9 Rozliczenie robót

Rozliczenia obejmują następujące roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszące,

- roboty budowlane i instalacyjne objęte zawarta umowa.

PKT 10 Dokumentacja odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje opracował  mgr  inż.  Andrzej  Marcinkowski

1. Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączem dla wsi  Chudzynek

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót

Inwestor przekaże wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

Projektantem i autorem specyfikacji technicznej jest

mgr inż. Andrzej Marcinkowski

09 – 200  Sierpc

ul. Jana  Pawła  II  14 / 19

tel. 601 69  31  40

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących

materiałów :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PCV i PE –

Wagin

- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i

badania.

- PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociągowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

i instalacji - C.O.B – R. T. J. ,,INSTAL”.

Rurociągi, armatura do budowy sieci z przyłączami powinny posiadać

ważną APROBATE TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.