Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 97/XXII/08

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 27 marca 2008 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

na lata 2008 – 2009

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami), oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Drobin, luty 2008

# SPIS TREŚCI

- Informacja ogólna

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Podsumowanie

1. INFORMACJA OGÓLNA

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących jego własnością jak i stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin a będących w zarządzie Spółki.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres dwóch najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto tylko najpilniejsze.

Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami finansowymi zarówno Spółki jak i odbiorców usług. Potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają jednakże bezpośredniego związku z poziomem sprzedaży usług.

a) charakterystyka sieci wodociągowej

System zaopatrzenia miasta w wodę oparty jest na sześciu wodociągach grupowych opartych na stacjach wodociągowych i hydroforni zlokalizowanych w miejscowościach:

- Stacja Uzdatniania Wody Łęg Probostwo

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 290,0 m3/d; Qmax.d. = 405,0 m3/d; Qmax.godz. = 40,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 44,0 | 40,0 | G-80 | 1967 |
| Nr 3 | 43,5 | 40,0 | G-80 | 1971 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaznik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 54 255 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Psary

(wodociąg grupowy dla wsi: Psary, Chudzynek, Chudzyn, Brzechowo, Krajkowo, Mokrzk)

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 360,0 m3/d; Qmax.d. = 450,0 m3/d; Qmax.godz. = 40,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 50,0 | 54,0 | G80 VB | 1976 |
| Nr 3 | 58,0 | 46,0 | G80 IVB | 1982 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaznik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywiste ilość wydobytej wody: 43 731 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 28.02.2016 r.

- Przepompownia Maliszewko

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 1 193,1 m3/d; Qmax.d. = 1 550,29 m3/d; Qmax.godz. = 126,26 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | 40,8 | 60,0 | b.d | 1988 |
| Nr 2 | 47,0 | 70,0 | GC 6.02 | 2001 |

Pozwolenie wodnoprawne

Obiekty technologiczne, zlokalizowane na terenie ujęcia wody:

- zbiornik wyrównawczy (żelbetonowy, dwukomorowy o poj. całkowitej 500m3 i poj. czynnej 460m3)

- chlorownia ze zbiornikiem roztworowym o poj. 100 litrów i chloratorem  o wyd. 4,2 dm3/h

- hydrofornia z zestawem hydroforowym, składającym się z 5 pomp (w tym 1 rezerwowa)

- 2 studnie chłonne wykonane z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 5,50m

- 2 studnie bezodpływowe wykonano z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 2,00 oraz 3,50m.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 263 267 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 30.06.2013 r.

## Studnia nr 3 ujęcia wody Maliszewko

Brak pozwolenia wodnoprawnego

Charakterystyka studni

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 3 | 63,00 | 85,00 | GCA602 | 2006 |

- Stacja Uzdatniania Wody Drobin

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 488,0 m3/d; Qmax.d. = 639,0 m3/d; Qmax.godz. = 46,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 64,0 | 46,0 | GC.2.03 | 1976 |
| Nr 3 | 63,0 | 46,0 | GC.03 | 1976 |
| Nr 4 | 65,0 | 46,0 | GC.3.04 | 1982 |

Pozwolenie wodnoprawne

Wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 20 685 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

Zbiorniki wody: 4 szt x 50 m3 = 200 m3

- Hydrofornia Wrogocin

(wodociąg grupowy dla wsi: Wrogocin, Warszewka, Tupadły, Rogotwórsk, Sokolniki, Niemczewo, Nagórki, Dobrskie, Małachowo i Drobin)

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 565,0 m3/d; Qmax.d. = 735,0 m3/d; Qmax.godz. = 49,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 60,0 | 55,0 | G.C.1.5 | 1993 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ujmowana woda z ujęcia we Wrogocinie nie wymaga uzdatniania, i po dezynfekcji wtłaczana jest do sieci.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 167 180 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 28.02.2012 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Karsy

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 430,0 m3/d; Qmax.d. = 600,0 m3/d; Qmax.godz. = 45,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | 67,50 | 45,0 | G-80 IIIB | 1976/77 |
| Nr 2 | 68,00 | 45,0 | G-80 IIIB | 1980 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 55 316 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.07.2010 r.

Zbiorniki wody: 3 szt x 50 m3 = 150 m3

b) charakterystyka sieci kanalizacyjnej

spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. eksploatuje 8,7 km (w całości na terenie miasta Drobina) sieci kanalizacyjnej.

Na terenie miasta Drobin funkcjonuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” PS – 400  zlokalizowana przy ulicy Tupadzkiej. Właścicielem tego obiektu jest REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Oczyszczalnia działa od 1996 roku. Obiekt obsługuje około 90 % mieszkańców Miasta. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 2000 RLM

- średnia ilość oczyszczanych  ścieków

- w okresach bezopadowych - 210 m3/dobę

- w okresach opadów - 320 m3/dobę;

- maksymalna dopuszczalna ilość oczyszczanych ścieków : 400 m3/dobę;

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. Pozwolenie to dotyczy również odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Drobinie do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki.

Na oczyszczalni znajduje się punkt zlewny, co umożliwia dowóz ścieków z terenów nie skanalizowanych. Na terenie zabudowy rozproszonej ścieki gromadzone są w zbiornikach, nie zawsze szczelnych.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają wpływu na zakres świadczonych usług, prowadzą natomiast do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianie. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. Obowiązujące  przepisy prawa obligują Spółkę do poprawy jakości wody do spożycia poprzez dostosowanie procesu uzdatniania wody.

W planowanym okresie nieznacznemu zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci wodociągowej ze względu na nowo budowane odcinki przez Miasto i Gminę Drobin. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów.

Uchwałą  Nr 230/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16.03.2006 r. zatwierdzony został Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Z niniejszego dokumentu wynika zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., a w szczególności:

- dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączania nieruchomości do sieci, o odpowiednim ciśnieniu w sieci wodociągowej posiadanej przez Spółkę

- dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia jej  jakości na skutek nienależytego stanu technicznego przyłącza wodociągowego posiadanego przez odbiorcę usług

- odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami

- usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

- zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego

- zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez odbiorcę usług, na jego koszt

- odpłatne usuwanie awarii przyłączy odbiorcy usług, w przypadku powierzenia wykonania takiej usługi przedsiębiorstwu na podstawie umowy

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

| L.p. | Przedsięwzięcie | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji | Przewidywane nakłady w zł. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Zaopatrzenie w wodę ujęcia, sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 1. | Budowa stacji uzdatniania wody w Maliszewku | budowa i uruchomienie kontenerowej stacji uzdatniania wody, | 2008 | 570 000 | Środki spółki |
| 2. | Sieć wodociągowa - spinki Kowalewo/Mogielnica Brelki Brzechowo Karsy | budowa sieci wodociągowej w celu połączenia całej sieci w układ pierścieniowy | 2008 | 325 000 | Środki gminy |
| 3. | Modernizacja SUW Wrogocin | modernizacja ujęcia wody poprzez budowę zbiornika wyrównawczego, naprawę dachu, uzupełnienie ogrodzenia, naprawę elewacji zewnętrznej | 2009 | 300 000 | Środki spółki |
| 4. | Modernizacja SUW Karsy | wymiana złóż filtracyjnych, remont sprężarek, remont pomp | 2009 | 100 000 | Środki spółki |
| 5. | Stopniowe wyłączanie z eksploatacji starych i wyeksploatowanych SUW: Łęg, Psary, Drobin | wymiana urządzeń sterujących | 2009 | 50 000 | Środki spółki |
| 6. | Zakup samochodu pogotowia wodno - kanalizacyjnego | usuwanie awarii, bieżąca kontrola sieci | 2008 | 30 000 | Środki spółki |
| 7. | Wymiana wodomierzy, hydrantów, zasuw sieciowych |  | 2008 2009 | 40 000 60 000 | Środki spółki |
|  | Odprowadzanie ścieków; oczyszczania, sieć kanalizacyjna |  |  |  |  |
| 1. | Budowa zbiornika magazynowego na nieczystości ciekłe | obecny zbiornik jest wyeksploatowany oraz za mały na potrzeby Spółki | 2008 | 80 000 | Środki spółki |
| 2. | Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków |  | 2008 | 20 000 | Środki spółki |
| 3. | Modernizacja automatyki i sterowania na oczyszczalni |  | 2008 | 20 000 | Środki spółki |
| 4. | Stacja zlewna na nieczystości ciekłe | obecna stacja zlewna jest wyeksploatowana | 2009 | 50 000 | Środki spółki |

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Racjonalizacja zużycia wody

W  zakresie  gospodarki  wodnej  największym  problemem  są straty  wody  na starych  sieciach  wodociągowych. Innym  istotnym  problemem, jest  nielegalny  pobór  wody  z  sieci  hydrantowej  szczególnie  na  terenach  wiejskich.

W  celu  poprawy  procesów  poboru  wody  i  obniżenia  poziomu  wody wydobytej a  niesprzedanej  Spółka  zamierza:

- wybudować odcinki sieci wodociągowej celem stworzenia układu pierścieniowego. Dzięki temu możliwe będzie zasilanie prawie całego układu (ok. 80%) wodą uzdatnioną z modernizowanego ujęcia w Maliszewku.

- cyklicznie  dokonywać  wymiany  urządzeń  pomiarowych  u  odbiorców

- wymienić uszkodzone zasuwy sieciowe umożliwiające  w  przypadku  wystąpienia  awarii  wyłączenie  z  eksploatacji  tylko  koniecznych odcinków  sieci

- zabezpieczyć  sieć  hydrantową  przed  nielegalnym poborem wody (zakrętkami  stożkowymi  z  kluczem  specjalnym)

- zlikwidować ryczałty dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy

- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii

Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania  racjonalizujące  gospodarkę  ściekową  związane  są  przede  wszystkim  z  zapewnieniem podłączenia 100% wykorzystania oczyszczalni ścieków w Drobinie poprzez podłączenie mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej, skanalizowanie obszarów o wysokim poziomie urbanizacji oraz stworzenie skutecznego systemu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Modernizacja sterowania na oczyszczalni jak i przepompowni doprowadzi do optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

| L.p | Cel nakładów | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa | 965 000 | 510 000 |
| 2. | Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne | 120 000 | 50 000 |
|  | RAZEM | 1 085 000 | 560 000 |

6. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  stanowi  działalność  mającą  charakter monopolu  naturalnego, który  nie  podlega  regulacji  rynkowej  i  wymaga  oddania  się  regulacji  organu  regulującego, którym  jest  Rada  Miejska.

Uchwalenie  niniejszego  planu jest istotne, gdyż  wskazane  w  nim źródła  finansowania, będą  determinowały  poziom  opłat  za  wodę  i  ścieki poprzez bezpośredni wpływ na  kalkulację  poziomu  niezbędnych  przychodów. Przyjęcie  planu  daje  REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. prawo  do  wprowadzenia  zawartych  w  nim  kwot  do  kalkulacji  taryf, bez możliwości ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf.  Dopiero  podjęcie odpowiedniej Uchwały przez Radę Miejską zmieniającej  plan  stanowić  może  podstawę  do  skorygowania  taryfy.

W  § 7  Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) jasno określone  zostały  zasady  finansowania  inwestycji  modernizacyjno – rozwojowych  i  ochrony  środowiska.

Zgodnie z  wyżej  przytoczonym  aktem  prawnym, przedsiębiorstwo  wodociągowo – kanalizacyjne  realizuje  je  w  szczególności:

- ze  środków  własnych

- ze  środków  finansowych  pochodzących  z  budżetu  Gminy

- z  kredytów  i  pożyczek

- z  dotacji  lub  subwencji  udzielonych  przez  instytucji  dysponujące  środkami  finansowymi  na  inwestycje  infrastrukturalne  i  ochrony  środowiska

Rozporządzenie  określa  również, które  z  przytoczonych  źródeł  finansowania obciążają  wprost  odbiorcę  usług, a  które  nie  mają  wpływu  na poziom  taryfy.

Oznacza  to, że  do  podstawy  ustalania  opłat  można  wpisać  tylko  własne  wydatki  inwestycyjne, oraz  inwestycje realizowane  z  kredytów  i  pożyczek  zaciągniętych                i  spłaconych  przez  Spółkę.

Dodać  w  tym  miejscu  należy, że  zaciągnięcie  kredytu  gospodarczego  wiąże  się  z  ustaleniem  znacznie  wyższej  stopy  odsetkowej, oraz  wyższych  prowizji  i  opłat  za  uruchomienie  linii  kredytowej, co  wprost  przekłada  się  na  wyższy  poziom  kosztów  działalności  i  wyższy  planowany  poziom  niezbędnych  przychodów  z  nią  związanych.

Spółka  prowadząc  politykę  ochrony  interesów  odbiorców  usług  planuje  wydatki  inwestycyjne  przede  wszystkim  na  poziomie  odpisów  amortyzacyjnych, które  stanowią  obligatoryjną  składową  kosztów  taryfy  oraz  są  źródłem  generującym  nadwyżki  finansowe  w  spółce.

Przyjęcie  takiej  polityki  finansowania  inwestycji  ze  środków  własnych  wpływa  na  znaczne  rozłożenie  ich  w  czasie  i  na  konieczność  etapowej  realizacji  danych  przedsięwzięć.

Główny  strumień  środków  pieniężnych  na  zaplanowane  w  niniejszym  opracowaniu  inwestycje, pochodzić  będzie  ze środków zewnętrznych w postaci kredytów i pożyczek oraz środków pomocowych z Unii Europejskiej.

7. PODSUMOWANIE

Niniejsze  opracowanie  ma  przybliżyć  Radzie Miejskiej w Drobinie, jakim majątkiem infrastrukturalnym dysponuje Gmina oraz spółka REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o., oraz  jakie  implikuje  to  potrzeby w zakresie  rzeczowo – finansowym. Przyjęcie  uchwały  zatwierdzającej  plan, jak  już  wcześniej  wskazano  ma  bezpośredni  wpływ  na  poziom  opłat  za  wodę  i  ścieki.

Założeniem planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców  poziomu  cen  świadczonych  usług  oraz  aby  zwiększeniu  uległa  liczba  odbiorców  usług.

Plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych  jest  zgodny  z  kierunkami  rozwoju  gminy  określonymi  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy, wieloletnim  planem  inwestycyjnym  gminy  w  części  dotyczącej  przedmiotu  niniejszego  opracowania.