Biuro  Obsługi  Budownictwa

" Mobo "

mgr inż. Bogusław Wierzchowski

09-520   Łąck             Wola Łącka 13/1                tel. 604 774 872

Temat; Informacja bioz do projektu  wystroju wnętrza  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Lokalizacja;Drobin ul Marszałka Piłsudskiego 12 powiat płocki

Inwestor;Urząd Miasta i Gminy Drobin

Projektant; mgr inż.Bogusław Wierzchowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

### Adres:        Drobin ul Marszałka Piłsudskiego 12

Inwestor:   Urząd Miasta i Gminy Drobin

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

    - wykonanie imitacji słupów i obudowy słupów istniejących

    - wykonanie stropów podwieszonych nad salą konferencyjną

    - naprawa konstrukcji dachu wraz z pokryciem

    - wykonanie elewacji

    - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej

    - naprawa istniejącego parkietu w całym pomieszczeniu

    - wykonanie nowych instalacji wewnętrznych- elektrycznej ,

    - roboty wykończeniowe , malarskie , montaż osprzętu elektrycznego

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka jest zabudowana budynkiem istniejącym oraz posiada wjazd z ulicy Marszałka Piłsudskiego

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

    - nie występują takie elementy

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 1m, a w szczególności

    - montaż konstrukcji sufitów podwieszonych, naprawa pokrycia dachowego oraz krycie blachą szedów , wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź dachu;

4.2. Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane

z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu.

4.3. Wykonanie prac elektronarzędziami- należy przestrzegać przepisów bhp oraz używać wszelkich osłon i zabezpieczeń dołączonych do urządzeń przez Producenta

4.4.Zabezpieczenie masek gazowych dla pracowników pracujących przy używaniu środków ochrony korozyjnej drewna , farb olejnych itp.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

  - Przy wykonywaniu remontu konstrukcji ścian i wznoszeniu ścian działowych:  wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 15 - roboty montażowe, rozdział 16 – roboty spawalnicze,

  - Przy wykonywaniu naprawy konstrukcji i pokrycia dachu:  wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 – roboty na wysokościach, rozdział 15 - roboty montażowe, rozdział 16 – roboty spawalnicze, rozdział 17 – roboty dekarskie i izolacyjne;

  - Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu:  wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 7 – maszyny i inne urządzenia techniczne;

  - Przy wykonywaniu prac w pobliżu  linii elektroenergetycznej napowietrznej wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 6 – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.

- Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

  - Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów :

  - Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

  - Rozmieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne;

  - Daszek ochronny nad wejściami do budynku wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z naprawą dachu.

  - Dźwig i urządzenia ruchome,  które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Opracował :