Program Ochrony Środowiska

dla

Związku Gmin Regionu Płockiego

Miasto i Gmina Drobin

na lata 2004-2011

Płock, 2004

Program Ochrony środowiska

dla Związku Gmin Regionu Płockiego

Miasto i Gmina Drobin

Zamawiający :

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Kobylińskiego 6

09-400 Płock

Wykonawca:

Państwowy Instytut Geologiczny

ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa

Spis treści

1.	Wprowadzenie	6

2.	Podstawa wykonania pracy	6

3.	Metodyka opracowania Programu	6

4.Charakterystyka gminy	7

4.1     Informacje ogólne	7

4.2	Położenia administracyjne i geograficzne	8

4.3	Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia	9

4.4	Budowa geologiczna	9

4.5	Warunki klimatyczne	10

4.6	Historia	10

4.7	Zabytki kultury materialnej	11

4.8	Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy	13

4.8.1	Struktura użytkowania terenu	14

4.9	  Demografia i procesy społeczne	15

4.10	Sytuacja gospodarcza	17

4.11	Infrastruktura techniczno – inżynieryjna gminy	21

4.12	Infrastruktura drogowa	29

4.13	Gospodarka odpadami	30

5. Założenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin	42

5.1	Uwarunkowania zewnętrzne do realizacji Programu	42

5.2	Uwarunkowania wewnętrzne wynikające z istniejących dokumentów i opracowań	49

6.  Założenia ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin do 2011 roku	51

6.1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska	52

6.2. Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin	56

6.3. Priorytety ekologiczne	56

7	Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	57

7.1	Jakość wód i stosunki wodne	57

7.1.1	Stan aktualny	57

7.1.2. Program poprawy dla pola: Jakość wód i stosunki wodne	65

7.2	Powietrze	67

7.2.1	Stan aktualny	67

7.2.2. Program poprawy dla pola: Powietrze	72

7.3	Hałas	73

7.3.1. Stan aktualny	73

7.3.2. Program poprawy dla pola: hałas i wibracje	76

7.4. Promieniowanie elektromagnetyczne	78

7.4.1. Stan aktualny	78

7.4.2. Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne	79

7.5	Poważne awarie i zagrożenia naturalne	80

7.5.1. Stan aktualny	80

7.5.2. Program poprawy dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne	82

8.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody	83

8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu	83

8.1.1. Stan aktualny	83

8.1.2. Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu	87

8.2. Gleby	88

8.2.1. Stan aktualny	88

8.2.2	Przeobrażenia gleb i przekształcenia powierzchni ziemi	89

8.2.3. Program poprawy dla pola: Gleby	90

8.3. Surowce mineralne	91

8.3.1	Stan aktualny	91

8.3.2. Program poprawy w polu: Ochrona zasobów kopalin	91

9. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii	92

9.1. Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych	92

9.2. Zrównoważone wykorzystanie energii	93

9.3 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	94

9.4. Zrównoważone wykorzystanie materiałów	94

10. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych	95

10.1. Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowym	95

10.1.1 Rolnictwo	95

10.1.2 Transport	96

10.1.3 Turystyka i rekreacja	96

10.1.4. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska	96

11. Edukacja ekologiczna	97

11.1 Dotychczasowa edukacja ekologiczna	97

11.2 Edukacja ekologiczna formalna (szkolna)	97

11.3 Edukacja ekologiczna pozaszkolna	98

12. Aspekty finansowe realizacji programu	99

12.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań	101

13. Analiza możliwych do zastosowań rozwiązań w oparciu o ocenę infrastruktury gminy, organizacją wewnętrzną i zarządzanie ochroną środowiska w gminie oraz sytuację finansową wraz z lista podmiotów do których kierowane są obowiązki ustalone w programie	111

14.Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska`	112

14.1. Struktura zarządzania środowiskiem	112

14.2. Struktura zarządzania Programem	113

15. Monitoring programu i środowiska	114

Literatura	118

Spis tabel	120

Spis rysunków	121

Spis fotografii	122

Spis załączników	123

# 1.	Wprowadzenie

„Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin” powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), która wprowadza obowiązek opracowywania programów na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym (rozdział 17, art.1), jako realizację polityki ekologicznej państwa. Program ochrony środowiska określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin został opracowany zgodnie z celami i zadaniami zawartymi w: Polityce Ekologicznej Państwa, II Polityce Ekologicznej Państwa, Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025, Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010, Programie Ochrony środowiska dla województwa Mazowieckiego, Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego na lata 2004-2010.

Za sporządzenie programu ochrony środowiska odpowiada Wójt, a z ich wykonania co dwa lata wykonywane będą raporty przedstawiane Radzie Gminy.

Celem niniejszego „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin” jest opracowanie celów i kierunków polityki ekologicznej samorządu gminy oraz wytyczenie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska oraz życia mieszkańców.  Niniejszy program obejmuje:

- Ogólną charakterystykę gminy

- Analizę i ocenę aktualnego stanu środowiska w poszczególnych jego komponentach

- Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne programu

- Założenia ochrony środowiska dla gminy do 2011 roku,

- Cele i zadania w horyzontach czasowych: krótko-, średnio  i długookresowych

- Aspekty finansowe realizacji programu

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

- Program operacyjny dla gminy na lata 2004-2011 w ujęciu zadaniowym dla poszczególnych elementów środowiska

Zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska, politykę ekologiczną opracowuje się na okres czterech lat z uwzględnieniem perspektywy następnych czterech lat (art. 14 ust.2) W związku z powyższym opracowywany dokument zawiera cele i zadania w dwóch horyzontach czasowych: krótkookresowym obejmującym lata 2004-2007 oraz długookresowym na lata 2008-2011.

# 2.	Podstawa wykonania pracy

Niniejsza praca została wykonana na podstawie umowy Nr 7/2004 z dnia 25.5.2004 r. na opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego”, zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Rejonu Płocka z siedzibą w Płocku przy ul. Kobylińskiego 6 a Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie.

# 3.	Metodyka opracowania Programu

Sposób opracowania „Programu....” został podporządkowany metodologii odpowiedniej dla planowania strategicznego, polegającej na:

- opracowaniu diagnozy stanu aktualnego środowiska na terenie Miasta i Gminy Drobin uwzględniającego wszystkie jego komponenty,

- określeniu uwarunkowań realizacyjnych „Programu...” zawartych w obowiązujących uregulowaniach prawnych oraz dokumentach strategicznych wyższego rzędu, a także uwarunkowań społecznych w zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie tworzenia planu,

- określeniu działań zmierzających do poprawy środowiska na terenie gminy poprzez przedstawienie celów strategicznych oraz krótko- i długookresowych wraz z programami operacyjnymi dla poszczególnych komponentów środowiska

- opracowaniu systemu monitoringu „Programu....” z uwzględnieniem wskaźników monitorowania wdrażania założonych celów w „Programie...” w celu weryfikacji oraz kontroli jego realizacji.

Informacje niezbędne do realizacji pracy uzyskane zostały z następujących źródeł:

- Urzędu Miasta i Gminy Drobin

- Urzędów Gmin oraz Miast i Gmin należących do ZGRP,

- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,

- Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

- Państwowego Instytutu Geologicznego,

- Związku Gmin Regionu Płockiego

- Starostwa Powiatowego w Płocku

- prace jednostek naukowo-badawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym dostępna literatura fachowa.

Jako punkt odniesienia dla Programu Ochrony Środowiska przyjęto aktualny stan środowiska i infrastruktury na dzień 31.12.2003 r.

Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez wywiady, sondaże i wizje lokalne.

# 4.Charakterystyka gminy

## 4.1Informacje ogólne

Gmina Drobin położona jest w województwie mazowieckim, w północnej części powiatu płockiego. Gmina obejmuje obszar 143 km2 (co stanowi 7,9% powierzchni powiatu). W obrębie gminy znajduje się 46 miejscowości, w tym Miasto Drobin o powierzchni  10 km2 (czyli 7,0% powierzchni gminy). Gmina dzieli się na 48 sołectw: Biskupice, Borowo, Brelki, Brzechowo, Budkowo, Chudzynek, Chudzyno, Ciszewko, Cieszewo, Cieśle, Dobrosielce I, Dobrosielce II, Drobin I, Drobin II, Dziewanowo, Karsy, Kłaki, Kostery, Kowalewo, Kozłówek, Kozłowo, Krajkowo, Kuchary, Łęg Kościelny I, Łęg Kościelny II, Łęg Probostwo, Maliszewko, Małachowo, Mogielnica, Nagórki Drobskie, Nagórki Olszyny, Niemczewo, Nowa Wieś, Psary, Rogotwórsk, Setropie, Siemienie, Siemki, Sokolniki, Stanisławowo, Świerczyn, Świerczyn – Bęchy, Świerczynek I, Świerczynek II, Tupadły, Warszewka, Wilkęsy oraz Wrogocin.

Według Banku Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl) obszar gminy zamieszkiwało 8640 osób, z czego 3007 w mieście Drobinie (stan na 31.12.2003 r.). Ludność gminy Drobin stanowi  8,2% ogółu mieszkańców powiatu płockiego.

Obszar miasta i gminy położony jest na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi nr 10 relacji Warszawa – Toruń oraz drogi nr 60 będącej szlakiem tranzytowym do krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii).

Gmina ma charakter rolniczy, jednakże ze względu na zachowane dziedzictwo kulturowe, bogatą historię, dobre położenie (gmina położona jest w odległości 100 km od Warszawy, 110 km od Torunia i 32 km od Płocka), walory krajoznawcze z zachowanymi naturalnymi krajobrazami, predysponują gminę Drobin do rozwoju turystyki.

Zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) gmina miejsko – wiejska Drobin znajduje się w obrębie 3 poziomu NTS tzw. podregionu ciechanowsko - płockiego. Nomenklatura ta jest niezbędna do przeprowadzania porównań rozwoju społeczno – gospodarczego i podjęcia działań w celu opracowania programów rozwoju regionalnego.

Fot.1 Mapa Miasta i Gminy Drobin (źródło: UMiG Drobin)

## 4.2	Położenia administracyjne i geograficzne

Położenie administracyjne gminy:

Województwo: mazowieckie

Powiat: płocki

Sąsiednie gminy:

- od północnego – wschodu – gmina Raciąż (powiat płoński);

- od południowego – wschodu – gmina Staroźreby;

- od południowego – zachodu – gmina Bielsk;

- od północnego – zachodu – gmina Zawid Kościelny (powiat sierpecki).

Zgodnie z podziałem J. Kondrackiego (2000) gmina Drobin położona jest w obrębie następujących jednostek fizyczno – geograficznych (tabela 1).

Tabela 1

Jednostki fizyczno – geograficzne na terenie gminy Drobin

| Jednostka | Charakterystyka jednostki |
| --- | --- |
| Prowincja: Niż Środkowoeuropejski |  |
| Podprowincja: Niziny Środkowopolskie |  |
| Makroregion: Nizina Północnomazowiecka | Nizina znajduje się na północ od doliny środkowej Wisły, dolnej Narwi i dolnego Bugu oraz na wschód i południe od linii zasięgu zlodowacenia wiślańskiego. Nizina jest przecięta przez Narew i jej dopływ Wkrę. Wysoczyzny międzydolinne charakteryzują się występowaniem dość dobrze zachowanych form polodowcowych. Jednostka ta zajmuje powierzchnię około 14,2 tys. km2 i dzieli się na 7 mezoregionów: Wysoczyznę Płońską, Równinę Raciąską, Wzniesienia Mławskie, Wysoczyznę Ciechanowską, Równinę Kurpiowską, Dolinę Dolnej Narwi oraz Międzyrzecze Łomżyńskie. |
| Mezoregion: Wysoczyzna Płońska | Znajduje się na północ od Kotliny Warszawskiej. Tworzy równinę morenową urozmaiconą łańcuchem wzgórz morenowych i kemowych, ciągnących się równolegle do Wisły poniżej ujścia Narwi. Region ma powierzchnię około 1780 km2. Wysokości nad poziomem morza przekraczają 100 m, przy czym najwyższe wzniesienie osiąga 163 m. Jest to kraina o charakterze rolniczym z małym udziałem lasów, o glebach płowych i brunatnoziemnych wytworzonych na glinach morenowych i piaskach naglinionych. |

Źródło: Kondracki J. „ Geografia fizyczna Polski” PWN Warszawa

## 4.3	Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Gmina miejsko – wiejska Drobin położona jest na terenie Wysoczyzny Płońskiej będącej równiną morenową z łańcuchami wzgórz morenowych i kemowych. Pod względem morfologicznym obszar gminy jest mało urozmaicony. Deniwelacje terenu sięgają 38 m. Najwyżej położony punkt znajduje się w pobliżu miejscowości Maliszewko i jest to punkt o rzędnej 145,8 m m.p.m. leżący na obszarze moreny czołowej. Najniżej położone punkty znajdują się w dolinach rzek Sierpienicy i Karsówki. Przeciętne rzędne terenu w części południowej omawianego obszaru wahają się od około 125 do 135 m n.p.m. Średnia wysokość północnej części terenu sięga około 120 m n.p.m. Jest to teren równin akumulacyjnych i erozyjnych wód roztopowych.

## 4.4	Budowa geologiczna

Obszar gminy miejsko – wiejskiej Drobin leży w obrębie synklinorium warszawskiego na obszarze niecki brzeżnej. Budowa geologiczna przedkenozoiczna danego obszaru jest nierozpoznana.

Osady trzeciorzędu rozpoczynają się serią ilastych osadów oligoceńskich o miąższości 10,5 m. Na całym obszarze gminy powszechnie występują osady miocenu. Reprezentowane są przez iły z przewarstwieniami  piasków drobnoziarnistych. Miąższość tych tworów waha się od 10 do 42 m. Osady pliocenu wykazują znaczne wahania miąższości od 1,5 m do ponad 158 m w Drobinie. Brak szczegółowego rozpoznania geologicznego uniemożliwia określenie dokładnego przebiegu i stopnia usunięcia utworów trzeciorzędu. Obszar gminy charakteryzuje się występowaniem znacznych deniwelacji stropu trzeciorzędu pochodzenia erozyjnego oraz związanych z zaburzeniami glacitektonicznymi.

Na powierzchni terenu występują osady czwartorzędowe. Miąższość osadów czwartorzędowych jest w znacznym stopniu uwarunkowana morfologią stropu utworów trzeciorzędowych. Na całym obszarze gminy występują osady zlodowacenia środkowopolskiego. W profilu geologicznym utworów czwartorzędowych dominują gliny zwałowe, pyły i mułki z przewarstwieniami i soczewkami piasków o różnej granulacji i zróżnicowanej miąższości. Okres zlodowacenia północnopolskiego charakteryzował się intensywnym niszczeniem powierzchni obszaru i jego łagodzeniem.

W okresie holocenu powstały tarasy zalewowe rzek, namuły i torfy w zagłębieniach bezodpływowych.

## 4.5	Warunki klimatyczne

Obszar gminy znajduje się w środkowomazowieckim regionie klimatycznym według podziału A. Wosia (1995 r.). Porównując go do innych regionów klimatycznych, notuje się tutaj stosunkowo największą liczbę dni bardzo ciepłych i pochmurnych. Dni z taką pogodą jest średnio w roku 63. Natomiast dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną, tylko około 38 dni, a umiarkowanie zimną i pochmurną 12 dni.

Jest to obszar o najmniejszych opadach atmosferycznych w Polsce – poniżej 500 mm rocznie. Przy normalnych opadach może występować deficyt wody w glebie oraz głębokie niżówki w rzekach zasilanych lokalnie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6 °C, średnia temperatura stycznia wynosi – 2,6 °C, średnia temperatura lipca wynosi +18,1 °C. Okres wegetacji na tym obszarze trwa 200 – 220 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 81 %.

Dominującym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni. W okresie letnim wzrasta udział wiatrów północno -  zachodnich, natomiast w okresie zimowym wiatrów południowo – zachodnich.

## 4.6	Historia

Początki osadnictwa na terenie gminy datuje się na środkowy okres epoki kamienia – mezolitu (około 8000 – 5000 lat p.n.e.). We wsi Wrogocin odkryto obozowiska pochodzące z tego okresu. Pierwsze większe skupiska osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Drobin powstały dopiero w czasie obecności ludności kultury łużyckiej (koniec II tysiąclecia p.n.e.) oraz lateńskiej i z okresu wpływów rzymskich (wsie: Psary, Setropie, Mokrzk). Były to stałe osiedla mieszkalne, a osadnicy zajmowali się gospodarką rolną, hodowlą zwierząt domowych oraz wytwarzaniem naczyń glinianych.

We wczesnym średniowieczu (około VII w.) ziemie Mazowsza są pod wpływem plemion słowiańskich. Największy rozwój osadnictwa przypadał na okres od IX do XI w. Na obszarze dzisiejszych wsi: Cieszewko, Brzechowo, Psary oraz Mokrzk.

Pierwsza wzmianka o mieście Drobin pochodzi z 1333 roku. Miasto uzyskało prawa miejskie w 1487 roku, alokacja nastąpiła w 1511 r. W wyniku najazdu szwedzkiego miasto przeżyło upadek gospodarczy. Taki stan rzeczy trwał przez cały wiek XVIII.

Na początku XIX wieku zaobserwowano ożywienie gospodarcze. W 1810 roku miasteczko liczyło 773 mieszkańców, w 1860 r. – 1352 mieszkańców i 87 domów w większości drewnianych.

Ze względu na koszty utrzymania administracji miejskiej, jak i rolniczy charakter miasteczka, wszczęto starania o uznanie Drobina za wieś. W wyniku tych działań, w 1869 roku Drobin utracił prawa miejskie. Następne lata przyniosły postęp w rolniczym zagospodarowaniu okolicznych dóbr, co wpłynęło na poprawę stanu gospodarczego Drobina przez ożywienie handlu. Sześć razy do roku odbywały się tu jarmarki, a co tydzień targi.

W 1910 roku było w Drobinie 4200 mieszkańców. Po I wojnie światowej liczba mieszkańców zmalała do 2435 osób. W wyniku zbudowania w 1924 roku linii kolejowej relacji Nasielsk – Sierpc, znacznie zmniejszyły się możliwości rozwojowe miasta, które pozostało na uboczu.

W 1939 roku miasto zamieszkiwało 2500 osób spośród, których większość zginęła w czasie działań wojennych. W 1958 roku miasto liczyło 1998 mieszkańców.  1 lipca 1994 roku Drobin odzyskał prawa miejskie.

## 4.7	Zabytki kultury materialnej

Na terenie Miasta i Gminy Drobin jest szereg obiektów, chronionych jako zabytki kultury. Szczególną rolę wśród nich mają stare parki o charakterze krajobrazowym oraz parki podworskie, które odgrywają znaczącą rolę w systemie przyrodniczym gminy, stanowiący odpowiedni biotop dla wielu gatunków flory i fauny. Na terenie Miasta i Gminy Drobin znajdują się następujące obiekty zabytkowe objęte ochroną na podstawie przepisów szczególnych, które przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Wykaz zabytków kultury materialnej na terenie Miasta i Gminy Drobin

| Lp. | Nazwa i lokalizacja obiektu | Dane historyczne | Podstawa ochrony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Park dworski w Biskupicach | II połowa XIX wieku powierzchnia 2,60 ha | 598/88 |
| 2. | Wiatrak w miejscowości Brzechowo | 1890 rok | b.d. |
| 3. | Park dworski Dobrosielicach | XIX wiek | spis konserwatorski |
| 4. | Drobin zajazd; wiatrak koźlak; cmentarz parafialny rzym. – kat., kaplica; kościół parafialny, dzwonnica; dwór, park; układ urbanistyczny średniowieczny; cmentarz żydowski; cmentarz niemiecki. | XIX wiek 1900 rok XIX wiek 1477 rok I połowa XIX wieku XVII – XIX wiek I połowa XIX wieku 1915 rok | 229/75 81/62 spis konserwatorski |
| 5. | Zespół dworsko – parkowy w Karsach | połowa XIX wieku dwór drewniano-murowany, park pow. 4,50 ha | 560/87 |
| 6. | Zespół dworsko – parkowy Kowalewie | 1859 rok dwór zrujnowany, park pow. 7,50 ha | 235/75 575/87 |
| 7. | Park dworski w Kozłowie cmentarz wojenny | II połowa XIX wieku pow. 3,00 ha 1939 rok | spis konserwatorski spis konserwatorski |
| 8. | Zespół dworsko – parkowy w Krajkowie | II połowa XIX wieku dwór drewniany park krajobrazowy | b.d. |
| 9. | Zespół dworsko – parkowy w miejscowości Kuchary – Kryski | dwór murowany – 1859 r park pow. 6,90 ha | 487/79 |
| 10. | Dwór murowany w Łęgu Kasztelańskim | XIX wiek | b.d. |
| 11. | Łęg Probostwo kościół; dzwonnica, cmentarz parafialny; cmentarzysko; | murowany 1409 r. II połowa XIX wieku stanowisko archeologiczne | 82/62 wpis do rejestru |
| 12. | Milice Kostery dwór murowany park – resztki drzewostanu | II połowa XIX wieku | b.d. |
| 13. | Park dworski – pozostałości w Mogielnicy | II połowa XIX wieku | 555/86 |
| 14. | Park dworski w miejscowości Mokrzk grodzisko nizinne | XIX wiek stanowisko archeologiczne | spis konserwatorski wpis do rejestru |
| 15. | Park dworski w miejscowości Nagórki Dobrskie | XIX wiek | spis konserwatorski |
| 16. | Zespół dworsko – parkowy w miejscowości Psary | XIX wiek | spis konserwatorski |
| 17. | Rogotwórsk kościół cmentarz przykościelny | XIX wiek | b.d. |
| 18. | Setropie park dworski cmentarzysko | XIX wiek pow. 3,80 ha stanowisko archeologiczne | b.d. 561/86 wpis do rejestru |
| 19. | Park dworski w miejscowości Tupadły | b.d. | spis konserwatorski |

Fot. 2 Dworek Związku Buddyjskiego w Kucharach (źródło: UgiM Drobin)

Według opracowania „Wartościowanie stanowisk archeologicznych z terenu województwa płockiego” na terenie gminy Drobin rozpoznano 27 stanowisk archeologicznych uznanych za najbardziej wartościowe. Zlokalizowane są w miejscowościach: Wrogocin, Psary, Chudzynek oraz Mokrzk.

## 4.8	Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy

W granicach administracyjnych gmina miejsko – wiejska Drobin zajmuje powierzchnię 143 km2 (z czego miasto Drobin 10 km2). Dominującą formę użytkowania gruntów na omawianym terenie stanowią tereny rolnicze (91,6 % powierzchni gminy).

Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne – zajmują powierzchnię 11 267 ha (78,68% powierzchni gminy),

- sady i plantacje – zajmują powierzchnię  200 ha ( 1,40% powierzchni gminy),

- łąki i pastwiska (użytki zielone) – zajmują powierzchnię 1649 ha (11,51% powierzchni gminy).

Ze względu na charakter gminy miejsko – wiejski wyróżnia się dwa układy przestrzenne:  przestrzenny układ miasta Drobina oraz przestrzenny układ obszarów wiejskich gminy.

Głównym ośrodkiem administracyjnym – usługowym gminy jest Miasto Drobin koncentrujące zabudowę mieszkaniową oraz usługi ponadpodstawowe i podstawowe dla obsługi ludności i rolnictwa. Ważnym ośrodkiem w systemie obsługi ludności pozostaje wieś Łęg Probostwo koncentrująca działalność inwestycyjną i produkcyjno – usługową, a także Świerczynek. Tereny wiejskie w obszarze wsi Świerczynek, Łęg Probostwo i Łęg Kościelny podlegają urbanizacji ekonomicznej (miejsca pracy w działalności gospodarczej).

Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego ważna jest też rosnąca wielofunkcyjność obszarów wsi.

Ważnym elementem dla realizacji celów publicznych i polityki przestrzennej władz samorządowych są zasoby gruntów komunalnych i ich użytkowanie. Na terenie Miasta i Gminy Drobin zasoby gruntów komunalnych są rozlokowane głównie w mieście i w dość dużym rozproszeniu na terenie gminy (Siemienie, Warszewka, Brelki, Łęg Kościelny, Biskupice) razem ich powierzchnia wynosi około 51 ha (23,7 ha w mieście). Wskaźnik urbanizacji gminy wynosi do 22% i jest niski.

Fot. 3 Panorama Miasta Drobina (źródło: UGiM Drobin)

### 4.8.1	Struktura użytkowania terenu

Według danych Wydziału Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na dzień 31.12.2003 r., powierzchnia gminy zajmuje 14 319 ha (143,19 km2).W ogólnej powierzchni gminy, dominują tereny rolnicze (91,6%), w tym grunty orne 78,68% oraz lasy i zespoły roślinności leśnej (4,9%). Kierunki użytkowania gruntów w Drobinie przedstawia szczegółowo tabela 3.

Tabela 3

Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy

| Klasy użytkowania (pokrycia) terenu | Powierzchnia w gminie (ha) | Odsetek powierzchni gminy (%) |
| --- | --- | --- |
| Tereny przekształcone, w tym | 336 | 2,40 |
| tereny mieszkaniowe i usługowe | 21 | 0,14 |
| tereny usługowe | 3 | 0,02 |
| tereny przemysłowe | - | - |
| tereny komunikacyjne razem | 309 | 2,16 |
| w tym drogi | 309 | 2,16 |
| tereny kolejowe | - | - |
| kopalnie odkrywkowe, wyrobiska poeksploatacyjne i obecne budowy | 2 | 0,01 |
| tereny zieleni miejskiej i otwartych obiektów sportowych | 1 | 0,007 |
| Tereny rekreacji i wypoczynku | - | - |
| Tereny rolnicze, w tym: | 13117 | 91,6 |
| grunty orne | 11267 | 78,68 |
| sady i plantacje | 200 | 1,40 |
| łąki i pastwiska (użytki zielone) | 1649 | 11,51 |
| ogrody działkowe | 1 | 0,007 |
| Lasy i ekosystemy półnaturalne, w tym: | 715 | 4,90 |
| lasy | 617 | 4,30 |
| zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej | 98 | 0,68 |
| tereny otwarte pozbawione roślinności | - | - |
| Tereny podmokłe, czyli bagna i torfowiska | 24 | 0,17 |
| Obszary wodne, w tym: | 27 | 0,17 |
| cieki | 17 | 0,19 |
| jeziora naturalne | - | - |
| zbiorniki sztuczne | - | - |
| stawy | 10 | 0,07 |
| Nieużytki | 100 | 0,7 |

Rys. 1  Struktura użytkowania gruntów w gminie Drobin

## 4.9	Demografia i procesy społeczne

Według Banku Danych Regionalnych, liczba ludności gminy wynosiła ogółem 8640 osób (stan na 31.12.2003 roku), z czego 3007 osób stanowiła ludność Miasta Drobin. Strukturę, liczbę ruch naturalny oraz migracje na terenie gminy przedstawia tabela 4.

Tabela 4

Struktura, liczba, ruch naturalny oraz migracje

na terenie Miasta i Gminy Drobin

| Wyszczególnienie | 2003* |
| --- | --- |
|  | gmina | w tym miasto |
| Ludność |
| ogółem | 8640** | 3007 |
| Mężczyźni | 4250 | 1441 |
| Kobiety | 4390 | 1566 |
| Ludność na km2 | 60 | 300 |
| Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 2258 | 739 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 5004 | 1887 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 1378 | 381 |
| Ruch naturalny ludności |
| Urodzenia żywe | 95 | 24 |
| Zgony | 108 | 40 |
| Przyrost naturalny | -13 | -16 |
| Migracje ludności |
| Napływ ludności do gminy /ogółem | 63 | 22 |
| Napływ ludności do gminy/ z miast | 38 | 9 |
| Napływ ludności do gminy/ ze wsi | 25 | 13 |
| Odpływ ludności z gminy/ ogółem | 118 | 43 |
| Odpływ ludności z gminy/ do miast | 56 | 22 |
| Odpływ ludności z gminy/ do wsi | 62 | 21 |
| Saldo migracji | -55 | -21 |

* stan na dzień 31.12.2003 r.

** stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Na koniec 2003 roku 49,2% mieszkańców gminy stanowili mężczyźni. Od 1999 roku notuje się spadek liczby ludności (w 1999 roku teren gminy zamieszkiwało 8929 osób, w 2000 r. – 8907 osób, w 2001 r. – 8897 osób, w 2002 r. – 8707 osób, a w 2003 r. 8640 osób), co jest spowodowane przede wszystkim ujemnym saldem migracji oraz starzeniem się społeczeństwa gminy, na co wskazują dane zawarte w tabelach 4 i 5.

Tabela 5

Struktura wiekowa ludności w gminie miejsko – wiejskiej Drobin

| Grupa wiekowa | Liczba osób* |
| --- | --- |
| 0 - 4 | 508 |
| 5 - 9 | 585 |
| 10 - 14 | 743 |
| 15 - 19 | 699 |
| 20 - 24 | 698 |
| 25 - 29 | 571 |
| 30 - 34 | 588 |
| 35 - 39 | 562 |
| 40 - 44 | 612 |
| 45 - 49 | 601 |
| 50 - 54 | 506 |
| 55 - 59 | 427 |
| 60 - 64 | 363 |
| 65 lat i więcej | 1177 |

* stan na 31.12.2003 r.                                                                                Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Rys. 2  Struktura wiekowa ludności na terenie gminy Drobin

Analizując strukturę wieku mieszkańców gminy pod kątem wieku produkcyjnego i nieprodukcyjnego, okazuje się, że w wieku produkcyjnym w 2003 roku znajdowało się ponad 57,9% mieszkańców omawianej jednostki administracyjnej. Najmniejszy odsetek stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym – 15,9% ogółu mieszkańców. Systematycznie od roku 1999 maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (w 1999 roku – 2489 osoby, 2000 r. – 2441 osób, 2001 r. – 2378 osób, a w 2002 r. – 2313 osób).

Zarejestrowanych bezrobotnych w gminie miejsko – wiejskiej Drobin było 1107 osób tj. 22,1% ludności w wieku produkcyjnym, z tego liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 552 osoby, co stanowiło 49,9% ogółu bezrobotnych. Stopa bezrobocia w gminie wynosi ok.13 %, z czego 90 % bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku.

## 4.10	Sytuacja gospodarcza

Gmina Drobin charakteryzuje się niskim stopniem uprzemysłowienia i urbanizacji. Dominującą formę działalności stanowi rolnictwo.

Gmina Drobin należy do gmin typowo rolniczych, charakteryzujących się korzystnymi warunkami agroekologicznymi, które stanowią podstawę do rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej. Tereny rolnicze ogółem zajmują powierzchnię 13 117 ha (co stanowi 91,6% powierzchni gminy). Gmina zajmuje wysoką pozycję w województwie mazowieckim pod względem oceny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (bonitacja użytków rolnych) – wskaźnik oceny dla obszaru gminy wynosi 1,03. Gleby klasy III i IV stanowią 87,5 % powierzchni gruntów ornych.

Gospodarka rolna oparta jest na indywidualnych gospodarstwach. Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie około 8 ha i jest bliska średniej krajowej (8,4 ha). Strukturę gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Drobin przedstawiono w tabeli 6, natomiast użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych w tabeli 7.

Tabela 6

Struktura gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Drobin

| Struktura obszarowa gospodarstw | Liczba gospodarstw |
| --- | --- |
| Ogółem |
| razem | 1029 |
| do 1 ha | 182 |
| 1 – 5 | 155 |
| 5 – 10 | 248 |
| 10 – 15 | 187 |
| 15 ha i więcej | 257 |
| Miasto |
| razem | 114 |
| do 1 ha | 39 |
| 1 – 5 | 35 |
| 5 – 10 | 17 |
| 10 – 15 | 13 |
| 15 ha i więcej | 10 |
| obszar wiejski |
| razem | 915 |
| do 1 ha | 143 |
| 1 – 5 | 120 |
| 5 – 10 | 231 |
| 10 – 15 | 174 |
| 15 ha i więcej | 247 |

Źródło: GUS w Warszawie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Tabela 7

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Ogółem | W tym gospodarstwa indywidualne |
| --- | --- | --- |
|  | w ha | w ha |
| OGÓŁEM |
| Ogółem | 13226,87 | 13211,44 |
| Użytki rolne | 12613,63 | 12603,03 |
| grunty orne | 10358,47 | 10350,07 |
| w tym: |  |
| odłogi | 126,00 | 126,00 |
| ugory | 46,67 | 46,67 |
| sady | 56,16 | 54,81 |
| łąki | 1308,12 | 1307,27 |
| pastwiska | 890,88 | 890,88 |
| Lasy i grunty leśne | 252,14 | 248,01 |
| Pozostałe grunty | 361,10 | 360,40 |
| MIASTO |
| Razem | 702,73 | 702,73 |
| Użytki rolne | 680,68 | 680,68 |
| grunty orne | 566,04 | 566,04 |
| w tym: |  |
| odłogi | 21,54 | 21,54 |
| ugory | 6,84 | 6,84 |
| sady | 11,16 | 11,16 |
| łąki | 67,38 | 67,38 |
| pastwiska | 36,10 | 36,10 |
| Lasy i grunty leśne | 0,20 | 0,20 |
| Pozostałe grunty | 21,85 | 21,85 |
| GMINA |
| Razem | 12524,14 | 12508,71 |
| Użytki rolne | 11932,95 | 11922,35 |
| grunty orne | 9792,43 | 9784,03 |
| w tym: |  |
| odłogi | 104,46 | 104,46 |
| ugory | 39,83 | 39,83 |
| sady | 45,00 | 43,65 |
| łąki | 1240,74 | 1239,89 |
| pastwiska | 854,78 | 854,78 |
| Lasy i grunty leśne | 251,94 | 247,81 |
| Pozostałe grunty | 339,25 | 338,55 |

Źródło: GUS w Warszawie, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Na terenie gminy największy udział w strukturze zasiewów stanowią zboża i ziemniaki, buraki cukrowe oraz kukurydza.

Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest chów bydła mlecznego (pogłowie krów mlecznych wynosiło 3899 sztuk – dane Powszechny Spis Rolny 2002) oraz hodowla trzody chlewnej (pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10778 sztuk).

W 2003 roku na terenie gminy funkcjonowało 399 podmiotów gospodarczych. Dominowały podmioty z sektora prywatnego, które stanowiły około 94,2% ogółu podmiotów. Liczbę podmiotów gospodarki narodowej, działających w roku 2003 na obszarze gminy, zarejestrowanych w rejestrze REGON przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8

Jednostki gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON według sekcji

| Jednostki według sekcji | gmina | w tym miasto |
| --- | --- | --- |
| ogółem | 399 | 255 |
| Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo | 37 | 9 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 33 | 19 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 | 2 |
| Budownictwo | 35 | 14 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodów, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | 154 | 97 |
| Hotele i restauracje | 4 | 2 |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 27 | 9 |
| Pośrednictwo finansowe | 10 | 6 |
| Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 36 | 33 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne | 10 | 3 |
| Edukacja | 13 | 5 |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 11 | 10 |
| Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | 27 | 16 |

* stan na dzień 31.12.2003 r.

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl

Rys. 3  Jednostki gospodarcze zarejestrowane na terenie gminy Drobin w systemie REGON według sekcji

Ważniejsze jednostki gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy i miasta Drobin przedstawiono w poniższym zestawieniu:

| 1. | Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK“ | Świerczynek 10a 09-210 Drobin |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przedsiębiortswo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DROBINEX“ | Ul. Płońska 10 |
| 3. | ZGKiM w Drobinie sp. z o.o. | Ul. Tupadzka 7 |
| 4. | „GER-POL“ | Warszewka |
| 5. | Mała Ubojnia „FALMIG“ | Świerczynek 4 |
| 6. | Piekarnia „GUZOWSCY“ | Ul. KEN 6 |
| 7. | EURO-BART-RECYKLING | Łęg Kościelny |
| 8. | Towarystwo Inicjatyw Lokalnych | Łęg Kościelny |
| 9. | Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej | Śtanisławowo |
| 10. | Mechanika pojazdowa | Ul. Kopernika 8 |
| 11. | Masarnia „DERT“ | Chudzyno |
| 12. | Stacja Paliw DROBIN | Ul. Płocka |
| 13. | Lekarz Weterynarii | Ul. Osiedlowa 15 |
| 14. | PUH LPG Drobin | Ul. Płońska 11 |
| 15. | AGRO-CHEM | Ul. Przyszłość 14 |
| 16. | Bank Spółdzielczy MAZOWSZE O/Drobin | Ul. Spółdzielcza 1 |
| 17. | PKO BP SA Ekpozytura w Drobinie | Ul. Komisji Edukacji Narodowej |
| 18. | POLO-MARKET | UL. Płocka 4/6 |
| 19. | „TECHMET“ | Ul. Mniszkówny 3 |
| 20. | „MIZOBET“ Usługi weterynaryjne | Ul. Powstania Styczniowego 14a |

Fot. 4 Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK” w Świerczynku (źródło: UMiG Drobin)

## 4.11	Infrastruktura techniczno – inżynieryjna gminy

Zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną

Na terenie miasta i gminy zaopatrzenie w ciepło następuje przede wszystkim z lokalnych źródeł ciepła – kotłownie lokalne (zakładowe) związane z zabudową wielorodzinną, obiektami użyteczności publicznej, zakładami przemysłowymi oraz poprzez ogrzewanie  indywidualne. Istniejący centralny system cieplny ma 3000 m długości i zaopatruje około 10% mieszkańców gminy.

Na terenie gminy funkcjonuje 5 kotłowni lokalnych opalanych olejem opałowym, które zaspokajają potrzeby 5% mieszkańców. Wykaz kotłowni funkcjonujących na terenie miasta i gminy Drobin przedstawia tabela 9.

Tabela 9

Wykaz kotłowni funkcjonujących na terenie miasta i gminy Drobin

| Lp. | Lokalizacja obiektu | Źródło energii | Moc [kW] | % redukcji zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kotłownia w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie | Olej opałowy „Ekoterm” | 80 | 90 |
| 2. | Kotłownia w Zespole Szkół w Drobinie | Olej opałowy „Ekoterm” | - | 90 |
| 3. | Kotłownia w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Drobinie | Olej opałowy „Ekoterm” | 85 | 90 |
| 4. | Kotłownia olejowa w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie | Olej opałowy „Ekoterm” | - | 90 |
| 5. | Kotłownia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku | Olej opałowy „Ekoterm” | 130 | 90 |
| 6. | Spółdzielnia Mieszkaniowa „JEDNOŚĆ” w Psarach | Olej opałowy EKOTERM VIESSMANN | 2 x 130 kW | bd |
| 7. | Spółdzielnia Mieszkaniowa „DROBINIANKA” w Drobinie | Miał KMS | 450 kW | bd |
| 8. | P.P.H.U. „DROBINEX” w Drobinie | Miał węgla kamiennego KWM-S KMR-600W | 2 x 350 kW 600 kW | bd |

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Drobin

W 2002 roku modernizacji poddano kotłownię w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie. Modernizacja polegała na zmianie paliwa węglowego na biomasę (słomę). Został zainstalowany kocioł  CO typu PM – 70 o mocy grzewczej 48 – 57 KW. Kotłownia przeznaczona jest do podgrzewania wody oraz ogrzewania budynku. Kotłownia obsługuje 0,1% mieszkańców gminy.

Kotłownie indywidualne opalane są przede wszystkim paliwem stałym.

Alternatywne źródła energii

W kwietniu 2004 r. Gmina Drobin przystąpiła do realizacji Pilotażowego Ogólnopolskiego Programu „SIĘGNIJ PO SŁOŃCE” za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego współpracującego z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Płocku oraz Europejskim Centrum Energii Odnawialnej ECBREC/IBMER w Warszawie. Na budynku Miejsko – Gminnego Przedszkola w Drobinie zostały zainstalowane kolektory słoneczne wodne służące do podgrzania wody użytkowej.

Głównym celem programu jest upowszechnianie w społecznościach lokalnych gmin działań związanych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

Fot. 5 Kolektory słoneczne na budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie (źródło: UMiG Drobin)

Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny

Mieszkańcy gminy korzystają z gazu bezprzewodowego. Planuje się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia. Wiąże się to z koniecznością doprowadzenia na teren gminy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i wybudowania stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia.

Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną

Miasto i Gmina Drobin zasilane są dwiema liniami magistralnymi SN - 15 kV relacji: GPZ 110/15 kV Płock – Raciąż i GPZ 110/15 kV Staroźreby – Raciąż. Stan techniczny linii jest średni. Zasilają one sieć rozdzielczą 15 kV, z której poprzez 86 stacji 15/0,4 kV energia elektryczna jest dostarczana do odbiorców. System elektroenergetyczny ma możliwość rozbudowy i dostosowania do wzrostu zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej.

Charakterystyka sieci wodociągowej

Według Banku Danych Regionalnych (stan na 31.XII.2003 r.) na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin funkcjonuje 182,1 km sieci wodociągowej, w tym w mieście – 8,5 km. Z sieci wodociągowej korzystało 7022 osób (dane na bazie Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.) z czego w mieście 2628 osób.

System zaopatrzenia gminy w wodę oparty jest na 6 komunalnych ujęciach wód podziemnych. Są to ujęcia: Drobin, Łęg Probostwo, Karsy, Maliszewko, Psary, Wrogocin. Woda pobierana z ujęć wymaga uzdatniania. Stacje te posiadają znaczne rezerwy przepustowości. Stan techniczny ujęć oraz sieci oceniany jest jako dobry. Charakterystykę czynnych ujęć wód podziemnych na terenie miasta i gminy Drobin przedstawia tabela 10.

Tabela 10

Charakterystyka czynnych ujęć wód podziemnych na terenie gminy Drobin

| Lp. | Nazwa ujęcia | Lokalizacja | Głębokość otworu (m p.p.t.) | Wydajność ujęcia (m3/h) | Pobór wody* (m3/h) | Głębokość lustra wody (m p.p.t.) | Wiek utworu wodonośnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja uzdatniania wody -Drobin | ul. Marszałka J.Piłsudskiego 09 – 210 Drobin | I – 64,0 II – 63,0 III – 65,0 | 30,0 | 12,0 | 23,0 | czwartorzęd |
| 2. | Stacja uzdatniania wody - Psary | Psary 09 – 209 Łęg Probostwo | I – 50,0 II – 58,0 | 15,0 | 3,5 | 4,80 | czwartorzęd |
| 3. | Stacja uzdatniania wody – Łęg Probostwo | 09 – 209 Łęg Probostwo | I – 45,0 II – 43,5 | 15,0 | 1,0 | 5,5 | czwartorzęd |
| 4. | Hydrofornia Wrogocin | Wrogocin, 09 – 210 Drobin | I – 41,5 | 30,0 | 20,0 | 5,0 | czwartorzęd |
| 5. | Stacja uzdatniania wody -Maliszewko | Maliszewko, 09 – 210 Drobin | I – 43,0 II – 46,0 | 64,0 | 33,0 | 12,0 | czwartorzęd |
| 6. | Stacja uzdatniania wody - Karsy | Karsy, 09 – 210 Drobin | I – 67,5 II – 68,0 | 18,0 | 6,0 | 3,0 | czwartorzęd |

*pobór wody w sezonie zimowym jest około 30% mniejszy

Źródło: Dane Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie

Fot. 6 Stacja Uzdatniania Wody w Drobinie (źródło: UMiG Drobin)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Łęg Probostwo ze studni głębinowych Nr 1 i Nr 2 zlokalizowanych w miejscowości Łęg Probostwo oraz na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego Drobin ze studni głębinowych Nr 2, Nr 3 i Nr 4 zlokalizowanych w miejscowości Drobin.

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej

Według informacji uzyskanych z Banku Danych Regionalnych na terenie gminy Drobin funkcjonuje 8,7 km (w całości na terenie miasta Drobina) sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych. Gmina Drobin jest w około 10% skanalizowana, biorąc pod uwagę sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Psarach – ok. 250 osób, w Kucharach - ok. 50 osób, Łęgu Probostwie – ok. 300 uczniów w godzinach 8.00 – 15.00. Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 mieszkańca szacuje się  na 19,2 m3/rok.

Wody deszczowe z terenu Miasta Drobin odprowadzane są do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Karsówki.

Na terenie gminy Drobin funkcjonują następujące oczyszczalnie ścieków:

- oczyszczalnia ścieków w Drobinie,

- oczyszczalnia ścieków w Psarach.

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” PS – 400 w Drobinie

Właścicielem tego obiektu jest Urząd Miasta i Gminy Drobin, a eksploatatorem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o.. Oczyszczalnia działa od 1996 roku. Obiekt obsługuje około 60 % mieszkańców gminy. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców RLM: 2000;

- średnia ilość oczyszczanych ścieków:

- w okresach bezopadowych - 210 m3/dobę

- w okresach opadów - 320 m3/dobę;

- maksymalna ilość oczyszczanych ścieków : 400 m3/dobę;

- przybliżone udział (%) ścieków przemysłowych w ogólnej ilości ścieków: 5,3% (są to ścieki z: P.P.H.U. „DROBINEX”, Gospodarstwa Rolnego OLEWNIK, NZOZ „SAN-MED”, Zespołu Szkół w Drobinie);

- średnie uwodnienie/zawartość suchej masy osadów ściekowych : 70%.

W skład oczyszczalni wchodzą następujące obiekty:

- dwie stacje krat - przez jedną przepływają ścieki komunalne z I części kolektora ściekowego o długości 1250 m wraz z przyłączami i przez drugą ścieki dowożone z terenu całej gminy;

- zbiornik uśredniający o pojemności 30 m3, gdzie przetrzymywane i napowietrzane są ścieki dowożone;

- budynek, w którym znajduje się „Draimad” urządzenie służące do odwadniania osadów ściekowych;

- „BIOBLOK” PS - 400 urządzenie, do którego trafiają ścieki sieciowe i dowożone. Tu przebiegają procesy biologiczne polegające na wytrąceniu osadów ze ścieków. Moc przerobowa tego urządzenia wynosi 400 m3 ścieków na dobę. Osady ubijane są w workach, łączone z elektrolitem i odwadniane.

- budynek socjalno – administracyjny.

- punkt zlewny, który umożliwia dowóz ścieków z terenów nieskanalizowanych.

Technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadu przedstawia się następująco:

Ścieki dopływające do oczyszczalni trafiają do stacji krat, gdzie zatrzymywane są większe zanieczyszczenia mechaniczne. Ze stacji krat ścieki kierowane są do piaskownika, gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia mineralne. Następnie ścieki kierowane są na „Bioblok”. Tu przechodzą najpierw przez komorę beztlenową, a następnie, trafiają do komory tlenowej (komory osadu czynnego). Z komory osadu czynnego przez komorę odgazowania kierowane są do osadników wtórnych, gdzie następuje końcowa sedymentacja osadu. Osad nadmierny jest częściowo rekultywowany, a częściowo odprowadzany jest do komory stabilizacji osadu. Po odwadnianiu osad jest workowany i składowany na placu odciekowym, a po 100 dniach wywożony jest na składowisko odpadów komunalnych w Cieszewie. Na składowisku osad stosowany jest do przekładania warstw odpadów.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego B uchodzącego do rzeki Karsówki. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego B uchodzącego do rzeki Karsówki. Pozwolenie to dotyczy  również odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Drobinie do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki oraz odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Łęgu Kościelnym do rowu melioracyjnego A.

Fot. 7 Miejska Oczyszczalnia ścieków w Drobinie (źródło: UMiG Drobin)

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Psarach

Oczyszczalnia została przekazana do eksploatacji w 1982 r., a w roku 1994 została poddana modernizacji. Obiekt ten obsługuje 170 mieszkańców.

W związku z niezadowalającym stanem technicznym oraz nie spełnianiem wymagań ochrony środowiska przez istniejącą oczyszczalnię w postaci osadników gnilnych i pola filtracyjnego projektuje się budowę nowej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii osadu czynnego oraz komory przepompowni ścieków surowych i komory osadu nadmiernego oraz niezbędnych sieci technologicznych tj. odcinków przewodów ścieków surowych i oczyszczonych, a także przewodów sprężonego powietrza, przewodów ociekowych i wód nadosadowych oraz przewodów ścieków lokalnych.

Zaprojektowane zostaną elementy oczyszczalni w postaci:

- przepompownia ścieków surowych z kratą w celu separacji ze ścieków ciał stałych tzw. skratek oraz pompami zatapialnymi,

- komora osadu służąca do magazynowania osadu nadmiernego przed jego wywozem taborem asenizacyjnym do odwodnienia na najbliższą większą oczyszczalnię ścieków,

- kanał doprowadzający ścieki do przepompowni,

- zalicznikowe zasilanie elektryczne oczyszczalni,

- kanał doprowadzający ścieki oczyszczone do istniejącej studzienki rewizyjnej,

- reaktor biologiczny umieszczony w budynku technicznym wykonanym z płyty warstwowej w składzie:

  - komora napowietrzania,

  - osadnik wtórny,

  - stacja dmuchaw,

  - pomiar ilości ścieków,

  - sieci technologiczne międzyobiektowe.

Wylot ścieków do odbiornika tj. do rzeki Sierpienicy pozostaje bez zmian.

Jako nową projektuje się instalację elektryczną zasilającą oczyszczalnię oraz instalację elektryczną sterującą pracę wszystkich urządzeń elektrycznych, co pozwoli na pełne zautomatyzowanie procesu oczyszczania.

Zaprojektowane zostaną niezbędne sieci technologiczne między obiektowe, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna w pomieszczeniu stacji dmuchaw.

Poza granicami ogrodzenia oczyszczalni jako nowy projektuje się odcinek kanalizacji sanitarnej ścieków surowych odprowadzających ścieki z bloków osiedlowych. Rurociąg o łącznej długości 54,0 mb zaprojektowano z rur PCV 0 160 mm.

Ilość powstających ścieków wynosi:

- średnio dobowo 9,0 m3/d,

- maksymalnie do 15,0 m3/d.

Ilość odpadów w postaci skratek wyniesie ok. 1,20 m3rok.

Ilość odpadów w postaci osadu nadmiernego ok. 2400 kg smo/rok tj. 250 m3/rok.

Przewidywane zużycie wody na cele technologiczne ok. 30 m3/rok.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej zainstalowanej wyniesie Pi = 8,70 kW

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej wykorzystywanej wyniesie Po = 4,75 kW.

Projektuje się kabel miedziany YKY 4 x 20 mm2.

Technologia oczyszczania ścieków przedstawia się następująco:

Ścieki sanitarne z punktów czerpalnych spływają do pionów. Pierwsza redukcja zanieczyszczeń odbywa się na tzw. czyszczakach w końcówkach poszczególnych pionów kanalizacyjnych. Następnie ścieki spływają grawitacyjnie do 3 komorowego osadnika. W osadniku następuje wydzielanie się zawiesin szybko opadających i proces rozkładu beztlenowego zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Poprzez pompownię ścieki kierowane są na pola filtracyjne. Przefiltrowane ścieki spływają do systemu sączków zbierających. Następnie kolektorem zbierającym ścieki, prowadzone są do studzienek zbiorczych. Stąd połączone strumienie ścieków sanitarnych i opadowych odprowadzane są kolektorem kamionkowym ø 200 mm do rzeki Sierpienicy.

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków są unieszkodliwiane poprzez składowanie. W wyniku tychże procesów powstaje około 3,19 m3 osadów ściekowych na dobę.

Ponadto na terenie gminy funkcjonują:

-	oczyszczalnia ścieków ECOPAN przy Zespole Szkół w Łęgu Probostwie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej,

-	oczyszczalnia ścieków typu BIOCLERE w miejscowości Kuchary przy Związku Buddyjskim Karma Kagyu.

Oczyszczalnia przy Zespole Szkół w Łęgu Probostwie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej została oddana do użytku  w 2003 roku. Obiekt ten jest oczyszczalnią biologiczną i ma wydajność 12 m3/dobę. Oczyszczalnia posiada okrągły zbiornik wypełniony keramzytem, który pełni rolę filtra mineralnego dla odpływających z oczyszczalni ścieków. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin posiada pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.II. 6223-2/25/03 z dnia30maja 2003 r, wydane przez Starostę Płockiego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków poprzez rów melioracyjny A do rzeki Sierpienicy.

Oczyszczalnia przy Związku Buddyjskim Karma Kagyu posiada pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.II. 6223-2/8/04 z dnia 22 czerwca 2004 r., wydane przez Starostę Płockiego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego A-1 oraz na przebudowę rowu melioracyjnego A-1.

Na terenach zabudowy rozproszonej ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych – szambach, których na terenie gminy zinwentaryzowano 994 sztuk. Ścieki z szamb dostarczane są do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni w Drobinie.

Poza tym na omawianym obszarze funkcjonuje 5 przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni ścieków – m.in. poletko filtracyjne dla gospodarstwa mieszkaniowego Psary. W Zakładzie Przetwórstwa Mięsa OLEWNIK-BIS w Świerczynku funkcjonuje oczyszczalnia ścieków technologiczno-bytowych (130 m3/dobę). Zakład pozwolenie wodnoprawne Nr OŚ.II. 6223-2/28/03 z dnia 3 lipca 2003 r., wydane przez Starostę Płockiego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowo-bytowych do rowu melioracyjnego.

Pozwolenie wodnprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu Zakładu recyklingu pojazdów mechanicznych w miejscowości Łęg Kościelny do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Sierpienicy, wydane przez Starostę Płockiego Nr OŚ.II.6223-2/31/03 z dnia 11 sierpnia 2003 r., posiada spółka EURO-BART-RECYKLING.

## 4.12	Infrastruktura drogowa

Podstawowy układ gminy tworzą dwie drogi krajowe:

- droga krajowa nr 10 relacji Warszawa – Toruń,

- droga krajowa nr 60 relacji Płock – Ciechanów

oraz drogi powiatowe:

- nr 158 relacji Drobin – Lelice,

- nr 164 relacji Drobin – Koziebrody,

- nr 168 relacji Drobin – Gralewo,

- nr 167 relacji Mogielnica – Łęg – Brzechowo,

- nr 202 relacji Psary – Smolino,

- nr 196 relacji Drobin – Staroźreby,

- nr 197 relacji Staroźreby – Warszawa,

- nr 199 relacji Rogotwórsk – Bromierzyk,

- nr 163 relacji Drobin – Kowalewo,

- nr 157 relacji Szumanie – Bielsk,

- nr 193 relacji Goślice – Kłaki,

- nr 195 relacji Jaroszewo – Brzechowo.

Pozostałe drogi publiczne są własnością gminy. Na terenie gminy funkcjonuje 23,7 km dróg gminnych o nawierzchni twardej, 15 km dróg o nawierzchni twardej ulepszonej oraz 97,2 km dróg o nawierzchni gruntowej.

Fot. 8 skrzyżowanie /rondu/ w Mieście Drobinie (źródło: UMiG Drobin)

## 4.13	Gospodarka odpadami

Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w ramach „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Drobin”, stanowiącego wyodrębniony element „Programu ochrony środowiska miasta i gminy Drobin”. Poniżej przedstawiono główne cele i zadania, przeniesione z wymienionego opracowania.

Plan został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 127/XX/04 z dnia 21 października 2004 roku w spawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku gmin Regionu Płockiego – Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 – 2011”.

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), która wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (rozdział 3, art. 14-16).

Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego-Miasto i Gmina Drobin jest zgodny z Polityką Ekologiczną Państwa, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego, Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego oraz Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Celem opracowania niniejszego „Planu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego - Miasto i Gmina Drobin” jest opracowanie działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami. Niniejszy plan obejmuje:

- Analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki odpadami

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami,

- Koncepcję systemu gospodarki odpadami

- Instrumenty i źródła finansowe służące realizacji planu

- Program promocji i informacji zamierzonych celów

- Oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

- Analizę oddziaływania projektu planu na środowisko

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstające  i przywożone na teren gminy, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych powstające na terenie Miasta i Gminy Drobin przedstawiono poniżej:

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość [Mg] | Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpady niesegregowane | 170,86 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. |
| 2. | odpady niesegregowane | 0,49 | SITA Płocka Gospodarka Komunalna |
|  | Razem | 171,35 |

##### Zbieranie, gromadzenie i transport odpadów komunalnych

Analizując stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono, że na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach.

Na terenie Miasta i Gminy Drobin zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzą  firmy, posiadające zezwolenia wydane przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz pozytywną opinię Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych posiadają następujące przedsiębiorstwa, tj.:

| Lp. | Nazwa przedsiębiorstwa | Zakres prowadzonej działalności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | zbiórka odpadów niesegregowanych selektywna zbiórka |
| 2. | SITA Płocka Gospodarka Komunalna | selektywna zbiórka |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. działa na terenie gminy Drobin. Dysponuje 2 samochodami marki Star 200 i 1 samochodem marki Jelcz. Zakład stosuje pojemniki o pojemnościach 0,1 m3, 0,25 m3, 1,1 m3 i KP-7.

W 2003 r. zakład zebrał ilości odpadów, przedstawiono poniżej w zestawieniu:

| Lp. | Gmina/rejon | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadów [Mg] | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drobin | zmieszane | 20 03 01 | 170,86 | składowanie |
| 2. | Bielsk | zmieszane | 20 03 01 | 54,39 | przyjęte na składowisko |
| 3. | Raciąż* | selektywne | 15 01 06 | 33,64 | odzysk |

* gmina nie należy do ZGRP

Systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych objętych jest ok. 50% mieszkańców Miasta Drobina i ok. 1% mieszkańców Gminy Drobin. Selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona od 1996 r. Odpady są zbierane do 44 pojemników o pojemności 1,1 m3, opróżnianych raz w miesiącu. Zbiórka jest finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszt prowadzenia selektywnej zbiórki w 2003 r. wyniósł 13 000 zł. Akcję uświadamiającą przeprowadzono za pomocą ulotek rozpowszechnianych wśród mieszkańców za pośrednictwem sołtysów.

Od 1996 r. na terenie gminy Drobin selektywną zbiórkę realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z o.o. Odpady są odbierane transportem własnym. Zbiórka jest finansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. W 2003 r. firma zebrała następujące ilości surowców wtórnych:

| Lp. | Surowiec wtórny | Ilość zebranych odpadów [Mg] | Sposób postępowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkło | 20 | odzysk |
| 2. | Papier | 1,355 | odzysk |
| 3. | Metale | 10 | odzysk |
| 4. | Tworzywa sztuczne | 4,645 | odzysk |
|  | Razem: | 36 |  |

Odpady z selektywnej zbiórki są prasowane i magazynowane w wyznaczonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Cieszewie. Odpady są przekazywane do firm: Enter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Jastrzębski-Jabłonowo Pomorskie oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Józef Sobiesiak – Nowe Miszewo. Firma zamierza kontynuować selektywną zbiórkę metali, tworzyw sztucznych oraz szkła i wyposażyć mieszkańców w pojemniki i worki na odpady w celu wprowadzenia segregacji „u źródła”.

W 2004 roku zostanie oddany do użytku nowoczesny punkt segregacji odpadów na terenie składowiska w Cieszewie.

Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych w Cieszewie wraz z linią do sortowania odpadów suchych. Nie funkcjonują inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów, a także punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów.

Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są dostarczane na składowisko w Cieszewie.

Systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych objętych jest ok. 50% mieszkańców Miasta Drobina i ok. 1% mieszkańców Gminy Drobin.

Na terenie Drobina funkcjonuje tylko zbiórka zużytych baterii w szkołach. Zbiórka ta organizowana była w ramach I edycji „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie ZGRP i gmin ościennych” organizowanego w okresie od września do grudnia 2003 r. Ogółem zebrano250 kg zużytych baterii. Szczegółowe rozbicie ilości zebranych baterii                            z uwzględnieniem szkół uczestniczących w programie przedstawiono poniżej:

Zespół Szkół w Drobinie 				– 154 kg	Liczba uczniów - 802

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie 			– 86 kg 	Liczba uczniów - 300

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku 		– 10 kg	Liczba uczniów – 66

Na terenie Miasta i Gminy Drobin nie jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i poremontowych, innych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych  oraz odpadów ulegających biodegradacji.

Schemat stanu aktualnego gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Drobin przedstawiono na rysunku poniżej:

Ilość prognozowanych odpadów komunalnych w gminie Drobin w 2007  i 2011 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawiona została w poniższym zestawieniu [Mg]:

| Nazwa strumienia | 2007 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 475,18 | 499,37 |
| Odpady zielone | 68,87 | 72,38 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 133,46 | 137,51 |
| Opakowania z papieru i tektury | 134,13 | 145,18 |
| Opakowania wielomateriałowe | 30,23 | 32,72 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 175,47 | 174,55 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 77,85 | 82,63 |
| Tekstylia | 57,57 | 59,90 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 23,82 | 25,53 |
| Opakowania ze szkła | 137,09 | 148,39 |
| Metale | 52,68 | 52,68 |
| Opakowania z blachy stalowej | 15,36 | 15,99 |
| Opakowania z aluminium | 7,84 | 8,32 |
| Odpady mineralne | 202,25 | 218,92 |
| Odpady niebezpieczne | 18,30 | 19,05 |
| Ogółem | 1 610,11 | 1 693,13 |

Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje 12 zakładów, potencjalnie wytwarzających odpady przemysłowe, oraz zakłady z sektora małych przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji uzyskano odpowiedzi z PPHU „DROBINEX” oraz z Zakładu Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK-Bis”. Podstawowe odpady wytwarzane w tych zakładach to odpady z powierzchniowej obróbki metali oraz odpady z produkcji zwierzęcej. Na terenie ankietowanych zakładów powstało w 2003 r. łącznie 908,871 Mg odpadów, w tym 0,181 Mg odpadów niebezpiecznych. Ponadto dokonano oszacowania ilości odpadów powstających w małych i średnich przedsiębiorstwach na ok. 30 Mg.

#### Cele przewidziane do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Drobin

Wytyczając cele w gospodarce odpadami  kierowano się strategią wyznaczoną w Polityce ekologicznej Państwa, a także wytycznymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego.

Cele krótkookresowe 2004-2007

- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych 100% mieszkańców miasta i 95% mieszkańców gminy,

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów użytecznych tj.: szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych,

- wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie jednorodzinnym w aspekcie kompostowania w ogródkach przydomowych,

- wprowadzenie  selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie wielorodzinnym,

- edukacja ekologiczna mieszkańców z uwzględnieniem specyfiki zbieranych selektywnie odpadów,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe					-	20%

- odpady budowlane						-	15%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	15%

- minimalizacja zanieczyszczenia środowiska poprzez rekultywację kwatery A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Cieszewie,

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku.

Cele długookresowe 2008-2011

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji                     w zabudowie wielorodzinnej,

- kontynuacja edukacji ekologicznej,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe					-	55%

- odpady budowlane						-	45%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 	57%

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku.

Gospodarka odpadami przemysłowymi w większych zakładach jest uregulowana, odpady są we właściwy sposób magazynowane i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania. Brak jest informacji na temat gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak wynika z doświadczeń, odpady mające charakter surowców wtórnych są najczęściej przekazywane do punktów skupu. Pozostałe odpady są prawdopodobnie usuwane do strumienia odpadów komunalnych, ewentualnie poddawane różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania we własnym zakresie

Dla uregulowania gospodarki odpadami na terenie gminy opracowano cele do osiągnięcia w dwóch horyzontach czasowych 2004-2007 oraz 2008-2011 dla sektora komunalnego oraz dla sektora gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz przedstawiono zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne.

Dla osiągnięcia założonych celów opracowany plan obejmuje rozwiązania zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami poprzez wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów użytecznych, odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, a także rozwiązania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania pozyskanych frakcji.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w planie zaproponowano wariantowe rozwiązania systemu gospodarki uwzględniające charakterystykę zabudowy gminy. Wariant I obejmuje rozwiązanie w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, natomiast wariant II dotyczy wprowadzenia zbiórki odpadów w systemie dwupojemnikowym (frakcja "sucha"                 i "mokra").

W wariancie I proponuje się wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów w systemie wielopojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej oraz w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej następujących frakcji: szkło, tworzywa sztuczne, papier                   i makulaturę, metale oraz odpady ulegające biodegradacji (w systemie pojemnikowym             w zabudowie  wielorodzinnej).W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, proponuje się kompostowania w przydomowych kompostownikach.

Wariant II proponuje  wprowadzić selektywną zbiórkę w systemie dwupojemnikowym. Odpady „mokre” proponuje się zbierać tylko w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające biodegradacji proponuje się poddawać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Zaproponowane warianty obejmują zbiórkę odpadów komunalnych pochodzących               z gospodarstw domowych i infrastruktury, a także uwzględniają selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych.

Realizacja zaproponowanego systemu, zgodnie z powiatowym planem gospodarki odpadami, docelowo oparta będzie o Regionalne Centrum Unieszkodliwiania Odpadów (RCUO) zlokalizowane w miejscowości Cieszewo w gminie Drobin oraz o zakłady odzysku odpadów budowlanych obecnie funkcjonujące w gminie Stara Biała.

Elementami  RCUO będą następujące obiekty:

- sortownia na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki,

- kompostownia odpadów zielonych pochodzących z utrzymania i porządkowania parków, ogrodów i terenów zielonych oraz osadów ściekowych, a także odpadów organicznych pochodzących od mieszkańców,

- składowisko odpadów balastowych,

- gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) w którym będą magazynowane odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Zadaniem GPZON będzie odbiór odpadów, magazynowanie i przygotowanie partii do wysyłki do zakładów unieszkodliwiających,

- stanowiska demontażu odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych,

- punktu zbiórki i magazynowania odpadów remontowo-budowlanych,

- punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- punkt magazynowania zużytych opon,

- składowisko odpadów niebezpiecznych  zawierających azbest.

Do RCUO będą docelowo dostarczane odpady z innych gmin powiatu płockiego

Fot.9 Linia sortownicza przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Cieszewie (źródło: UMiG Drobin)

Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pierwszoplanowym działaniem zmierzającym do poprawy sytuacji jest minimalizacja powstawania odpadów. Działania mające na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów prowadzi się poprzez:

- podnoszenie świadomości społecznej, w wyniku prowadzenia akcji edukacyjno – informacyjnych,

- utrwalanie nabytych postaw,

- stosowanie instrumentów ekonomicznych (uzależnienie kosztów usuwania odpadów od ich ilości).

Kolejnym działaniem jest uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu w zakresie odpadów komunalnych, zgodnych z planem gospodarki odpadami dla woj. mazowieckiego. Poziomy te dotyczą redukcji ilości odpadów:

- ulegających biodegradacji,

- wielkogabarytowych

- budowlano-remontowych z sektora komunalnego,

# Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne w gospodarce odpadami dla gminy Drobin latach 2004-2011 wraz z harmonogramem

Realizacja zamierzonych celów, określonych w niniejszym planie dla sektora komunalnego i gospodarczego z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wymaga szeregu działań zarówno pozainwestycyjnych jak i inwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim:

- intensyfikacji działań organizacyjnych umożliwiających rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie wielopojemnikowym lub dwupojemnikowym,

- organizacji zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, elektrycznych i elektronicznych,

- organizacji systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

- organizacja zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców,

- monitoringu posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki tymi odpadami,

- stosowania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów w sektorze gospodarczym,

- opracowania harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem,

- edukacji ekologicznej mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,

- edukacji ekologicznej wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy niezbędnego potencjału technicznego umożliwiającego w prawidłowy sposób prowadzenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Do zadań inwestycyjnych należą:

- budowa Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania Odpadów przy składowisku w Cieszewie

- rekultywacja niecki A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Cieszewie,

- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów (tzw. „dzikich wysypisk”)

- rozbudowa składowiska odpadów w Cieszewie  - budowa kwatery na odpady zawierającego azbest.

- budowa zbiornicy zwłok zwierzęcych przy składowisku w Cieszewie

Harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć w gospodarce odpadami dla gminy Drobin w latach 2004 –2011 z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za realizację zadania przedstawiono poniżej:

| Lp. | Zadanie | Okres realizacji | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | 2004-2007 | Burmistrz przedsiębiorstwa wywozowe |
| 2. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie wielopojemnikowym/workowym lub systemu dwupojemnikowym | 2004-2011 | ZGRP we współpracy z Burmistrzem przedsiębiorstwa wywozowe |
| 3. | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2006-2011 | Burmistrz przedsiębiorstwa wywozowe |
| 4. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | 2004-2011 | Burmistrz przedsiębiorstwa wywozowe |
| 5. | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2004 – 2011 | ZGRP we współpracy z Burmistrzem przedsiębiorstwa wywozowe |
| 6. | Organizacja zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców | 2004-2011 | Burmistrz, stacje demontażu |
| 7. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych, | 2004-2011 | Burmistrz, placówki handlowe |
| 8. | Organizacja zbiórki zużytych opon od mieszkańców | 2004-2011 | Burmistrz, przedsiębiorstwa, warsztaty |
| 9. | Budowa Regionalnego Centrum Unieszkodliwiania Odpadów przy składowisku w Cieszewie | 2004-2006 | Burmistrz we współpracy z gminami* |
| 10. | Rozbudowa składowiska odpadów w Cieszewie – budowa kwatery na odpady zawierającego azbest | 2004-2010 | Burmistrz we współpracy z gminami* |
| 11. | Budowa zbiornicy padłych zwierząt przy składowisku odpadów w Cieszewie | 2005 - 2010 | Inwestor prywatny |
| 11. | Rekultywacja niecki A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpieczne w Cieszewie | 2004 | Burmistrz ZGKiM |
| 12. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2004-2011 | Burmistrz |
| 13. | Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2011 | Burmistrz, ZGRP, RCEE |
| sektor gospodarczy |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, | 2004-2007 | Burmistrz, Przedsiębiorcy |
| 2. | Wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego | 2004–2011 | Przedsiębiorcy |
| 3. | Zwiększenie kontroli nad odpadami powstającymi w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i objęcie ich ewidencją; stworzenie szczelnego system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz wysokiego ryzyka (HRM) | 2004-2007 | Przedsiębiorcy Powiatowy Lekarz Werynarii |
| 4. | Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych; osiągnięcie poziomu 90% odzysku gruzu budowlanego; zmniejszenie ilości odpadów remontowo-budowlanych unieszkodliwianych poprzez składowanie | 2004-2007 | Przedsiębiorcy |
| 5. | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 | Przedsiębiorcy |
| 6. | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2004-2011 | Przedsiębiorcy |
| 7. | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2004-2011 | WIOŚ Starosta |
| odpady niebezpieczne |
| 1. | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 2004-2011 | Koordynowane przez Burmistrza Przedsiębiorcy |
| 2. | Organizacja systemu zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich, | 2004-2011 | Koordynowane przez Burmistrza Gabinety lekarskie |
| 3. | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w służbie zdrowia. | 2004-2007 | Gabinety lekarskie |
| 6. | Organizacja systemu zbiórki zwłok zwierzęcych | 2004-2006 | Burmistrz, Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 7. | Organizacja akcji informacyjnej w zakresie właściwego postępowania z padłymi zwierzętami | 2004 - 2006 | Burmistrz |
| 8. | Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych | 2004-2007 | Burmistrz |
| 9. | Organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze) | 2004-2007 | Przedsiębiorstwa, Burmistrz |
| 10. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w sektorze prywatnym | 2004 | Właściciele obiektów |
| 11. | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu | 2004-2011 | Nadzór Budowlany |
| 12. | Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest | 2004-2011 | Starostwo, Burmistrz |
| 13. | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 2004-2011 | Burmistrz |
| 14. | Edukacji ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami | 2004-2011 | Przedsiębiorcy |

* gminy, które podpiszą akces uczestniczenia w tych zadaniach np. Porozumienie  Międzygminne

# 5. Założenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie  zamierzeń rozwojowych gminy, zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w mieście były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

## 5.1	Uwarunkowania zewnętrzne do realizacji Programu

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla miasta i gminy Drobin w zakresie ochrony środowiska wynikają z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska. Są to następujące dokumenty:

*	polityki ekologicznej państwa,

*	programu wykonawczego do polityki ekologicznej,

*	strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa mazowieckiego oraz powiatu płockiego,

*	strategii rozwoju regionalnego kraju,

*	koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa mazowieckiego,

*	systemu prawa ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym projektowanych aktów prawnych,

*	międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

*	programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego,

*	planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

*	programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu płockiego,

*	programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Płocka jako najbliższego dużego ośrodka miejskiego i przemysłowego,

*	strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

Główne cele i zasady oraz działania w ważniejszych dla analizowanego obszaru dokumentach planistycznych przedstawiono poniżej.

Polityka ekologiczna państwa

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010", zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska oraz godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami następnymi. W skrócie, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka odbywającego się w harmonii z przyrodą. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.

Rozwój zrównoważony oznacza taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego

i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie na wzroście gospodarczym.

W Polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto:

Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),

- wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp.

Zasadę "zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą uwzględnienie

w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych).

Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W Polityce Ekologicznej Państwa przedstawione zostały także cele ogólne o charakterze strategicznym i realizacyjnym, w różnych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówione zostało zagadnienie włączania aspektów ochrony środowiska do polityk sektorowych takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, jakie należy podjąć w ramach programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównoważonego rozwoju.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),  zwany  dalej  Planem,  jest  dokumentem operacyjnym, określającym  cele,  priorytety  i  zasady  wspierania  zrównoważonego rozwoju obszarów  wiejskich.  Plan  jest  ukierunkowany  na  aspekty  społeczne,  ekonomiczne  i środowiskowe (ekologiczne) tego rozwoju.

Dla realizacji niniejszego programu istotne są następujące cele, określone w „Planie...”:

Cel 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Priorytet  2.  2.  Ochrona  środowiska  i  zachowanie  walorów  przyrodniczych  obszarów

wiejskich.

*	Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

*	Dostosowanie gospodarstw do standardów UE.

Priorytet 2.3. Zwiększenie lesistości kraju.

Polityka i strategia województwa mazowieckiego

Najważniejszym dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”. Wojewódzkie programy, w tym program ochrony środowiska, są realizacją strategii rozwoju województwa. Z tego powodu w pracach nad Programem wykorzystano cele i zadania związane z ochroną środowiska i użytkowaniem zasobów naturalnych, sprecyzowane w ramach następujących priorytetów "Strategii ...". Istotne znaczenie mają następujące cele i zadania:

Cele długookresowe:

1.3.	Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Mazowsza

1.6.	Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni

Cele średniookresowe i operacyjne

2.5. Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego

Do najważniejszych działań należą:

a)	utworzenie regionalnego systemu obszarów chronionych, zgodnego ze standardami europejskimi;

b)	zwiększenie lesistości regionu i ochrona lasów;

c)	zmniejszenie zanieczyszczenia;

d)	przeciwdziałanie deficytowi wodnemu;

e)	poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych

i katastrof ekologicznych oraz monitorowanie stanu;

f)	podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej

g)	rozwijanie proekologicznych form aktywizacji gospodarczej,

Priorytety

·	OCHRONA ŚRODOWISKA:

-	zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;

-	gospodarka wodna – wdrożenie systemu pełnego monitoringu zanieczyszczenia wód, realizacja i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji;

-	gospodarka odpadami stałymi – przygotowanie koncepcji systemu, realizacja zakładów utylizacji odpadów.

Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa programy wojewódzkie są aktami wykonawczymi w stosunku do strategii rozwoju województw. Stanowią one jednocześnie – w myśl postanowień ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego – podstawę ubiegania się samorządu województwa o wsparcie rozwoju ze środków budżetu państwa w ramach kontraktów wojewódzkich.

Dla realizacji niniejszego programu istotne są następujące cele, określone w „Programie...”:

Cel IV:	Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych

Działanie 2: 	Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast

Działanie 5: 	Ekologizacja rolnictwa oraz wprowadzanie zasad rozwoju ekologicznie zrównoważonego

Działanie 6: Przebudowa i modernizacja struktur sektora rolnego

Cel V:	Przeciwdziałanie degradacji i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego

Działanie 1: Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska

Działanie 2: Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu

Działanie 3: 	Poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych oraz monitorowanie stanu przyrody

Działanie 4: Podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej

Cel VIII:	Zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym zagospodarowaniu Warszawy i województwa

Działanie 4:	Kształtowanie ładu przestrzennego ukierunkowanego na ograniczanie pól konfliktów pomiędzy zainwestowaniem technicznym a środowiskiem przyrodniczym

Działanie 5:	Kształtowanie krajobrazu harmonijnie skomponowanego i zachowującego tożsamość kulturową i walory krajobrazowe

Uwarunkowania wynikające z "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego"

Naczelnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego prowadzonej przez samorząd województwa jest kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa sprzyjającej zrównoważonemu wykorzystaniu cech, zasobów i walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym zachowaniem właściwości środowiska dla potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń. W pracach nad Programem wykorzystano zapisy dokonane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a zwłaszcza celów i kierunków działania oraz konkretnych zadań dotyczących polityki przestrzennej w zakresie ochrony zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, infrastruktury systemu transportowego oraz infrastruktury technicznej ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska województwa mazowieckiego

Za nadrzędny cel programu uznano doprowadzenie stanu środowiska w województwie mazowieckiego do poziomu wymaganego przez Unię Europejską.

„Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego”, zatwierdzony został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 15 grudnia 2003 roku, jest dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”. Program ochrony środowiska stanowi rozwinięcie strategii rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska.

Cel  główny:  zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska

Cele szczegółowe:

- poprawa jakości wód,

- uporządkowanie gospodarki odpadami,

- zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego,

- ograniczenie uciążliwości hałasu.

Cel  główny:  racjonalizacja gospodarki wodnej

Cele szczegółowe:

- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,

- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i usług,

- ograniczenie wodochłonności,

- poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Cel  główny:  zwiększenie lesistości i ochrona lasów

Cele szczegółowe:

- osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25 %,

- zmiana struktury własnościowej lasów,

- racjonalizacja gospodarki leśnej,

- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.

Cel  główny:  poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego

Cele szczegółowe:

- ochrona przeciwpowodziowa,

- ochrona przeciwpożarowa,

- zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych.

Cel  główny:  podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

Cele szczegółowe:

- kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,

- wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania,

- tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Cel  główny:  rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej

Cele szczegółowe:

- wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości,

- rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,

- wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

- zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów,

- zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności

Cel  główny:  utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych

Cele szczegółowe:

- zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35 % powierzchni województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów leśnych, a także obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,

- określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów,

- utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,

- partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz tworzenia obszarów chronionych,

- włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej  NATURA 2000.

Postanowiono, że cele polityki ekologicznej woj. mazowieckiego będą realizowane w oparciu o krajowe limity przyjęte w Polityce ekologicznej państwa.

Cele ekologiczne i kierunki działań przedstawione zostaną po przyjęciu ostatecznej wersji dokumentu, która obecnie podlega procesowi opiniowania.

Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 r.

Cel nadrzędny:

LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WIELOSTRONNY, BEZPIECZNY I SPOŁECZNIE AKCEPTOWANY ROZWÓJ

Cel strategiczny:

C. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego

Cele operacyjne:

C.1. Zmniejszenie zanieczyszczeń ewakuowanych do środowiska i przeciwdziałanie degradacji środowiska.

C.2. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa

C.3. Ochrona przyrody i krajobrazu

C.4. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem

Rozwiązania

C.1.1. Usprawnienie gospodarki odpadami

C.1.2. Poprawa jakości wód podziemnych, jezior i rzek

C.1.3. Poprawa czystości powietrza

C.1.4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych

C.2.1. Realizacja powiatowego programu edukacji ekologicznej

C.3.1. 	Zwiększenie lesistości i ochrona istniejących lasów

C.3.2. 	Ochrona różnorodności siedliskowej i gatunkowej

C.3.3.	Działania na rzecz ochrony walorów krajobrazu rolniczego, przyrodniczego i kulturowego

C.4.1. Racjonalna gospodarka wodna i rozwój małej retencji

C.4.2. Racjonalna gospodarka surowcami

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Płockiego

Określenie  priorytetów  ekologicznych w  powiecie

*	Rozwój infrastruktury w zakresie oczyszczania ścieków

*	Spójny system gospodarowania odpadami

*	Zwiększenie lesistości powiatu i ochrona  istniejących lasów

*	Zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych

*	Respektowanie przepisów prawa ekologicznego

Kluczowe problemy ekologiczne wymagające rozwiązań ponadpowiatowych

*	Poprawa czystości wód rzeki Skrwa Prawa

*	Poprawa czystości Wisły i Zbiornika Włocławskiego

*	Ochrona jezior

*	Cenne obszary przyrodnicze

*	Obszary zagrożeń w powiecie

Cel nadrzędny:

Lepsza jakość życia mieszkańców powiatu płockiego w Zjednoczonej Europie

Strategiczny cel: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów

Cele szczegółowe:

1.	Ograniczenie emisji substancji i energii.

Cele operacyjne:

*	Osiągnięcie lepszej jakości wód w zakresie badanych parametrów

*	Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie pyłów i odorów

*	Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do obowiązujących norm

*	Minimalizacja wytwarzania oraz składowania odpadów, osiągnięcie maksymalnych poziomów odzysku odpadów

*	Zapobieganie awariom przemysłowym

2.	Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

Cele operacyjne

*	Ochrona przyrody i krajobrazu z uwzględnieniem wymogów UE

*	Zwiększanie lesistości w powiecie do 22%

*	Ochrona gleb

*	Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

3.	Racjonalne gospodarowanie środowiskiem.

Cele operacyjne:

*	Ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości  gospodarki, zatrzymanie wody w środowisku

*	Wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5 % ogółu energii

*	Usprawnienie zarządzania środowiskiem

4.	Zwiększona aktywność obywatelska i wyższy stan świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Cele operacyjne

*	Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska

*	Wyższa świadomość ekologiczna społeczeństwa

Program Ochrony Środowiska dla miasta Płocka

Przy realizacji planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Drobin należy również wziąć pod uwagę „Program ochrony środowiska dla miasta Płocka”, jako najbliższego ośrodka miejskiego i przemysłowego, mającego znaczący wpływ na stan środowiska w swoim bezpośrednim otoczeniu.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Płocka i zwiększenie atrakcyjności Miasta poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury

Priorytety ekologiczne dla miasta Płocka

P.1.	Poprawa jakości wód powierzchniowych

P.2.	Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi

P.3.	Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

P.4.	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk żywiołowych

P.5. 	Poprawa jakości powietrza

P.6. 	Edukacja ekologiczna mieszkańców

Dla realizacji celów w zakresie poprawy jakości środowiska i  życia mieszkańców ustalono cele długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe dla tzw. „pól” działania:

1.	Jakość wód i stosunki wodne

a) poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

b) poprawa gospodarki wodno-ściekowej  miasta

2.	Powietrze atmosferyczne

a) ograniczenie zanieczyszczeń z sektora przemysłowego;

b) ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych;

c)	ograniczenie zanieczyszczeń z sektora komunalnego

3.	Hałas i wibracje

4.	Promieniowanie elektromagnetyczne

5.	Poważne awarie i zagrożenia naturalne

6.	Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ochrona Skarpy Płockiej

7.	Gleby

8.	Edukacja ekologiczna

# 5.2	Uwarunkowania wewnętrzne wynikające z istniejących dokumentów i opracowań

Oprócz wymienionych w poprzednim rozdziale uwarunkowań zewnętrznych, na politykę Gminy w zakresie ochrony środowiska oddziałują silnie także liczne uwarunkowania wewnętrzne. Znalazły one wyraz w planach, programach i strategiach, w których została uwzględniona problematyka środowiskowa gminy. W Programie oparto się na wytycznych zamieszczonych w następujących dokumentach:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin Uchwała Nr 212/XXVII/01 z dnia 22.11.2001 r.

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do 2020 roku Uchwała Nr 249/XXXIII/02   z dnia 30.09.2002 r.

5.2.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin

Dokument ten został opracowany w 2001 roku. Studium jest opracowaniem określającym politykę gminy w zakresie gospodarki przestrzennej.

W dokumencie tym zostały określone cele i kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta oraz obszarów wiejskich. Określono również zadania służące realizacji tychże celów.

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego Studium wskazuje następujące zadania:

- ochrona przyrody i krajobrazu na podstawie przepisów szczególnych,

- zalesianie i zadrzewiane gruntów o niskich klasach bonitacyjnych (według planów urządzania lasów) i tworzenie gospodarstw leśnych.

W zakresie gospodarki ściekowej do zadań priorytetowych zaliczono:

- opracowanie  koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy,

- budowę przydomowych oczyszczalni dla zabudowy rozproszonej,

- budowę zbiorczych systemów kanalizacji wiejskiej wraz z oczyszczalniami ścieków dla wsi Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo,

- budowę zbiorników szczelnych na terenach o ekstensywnej zabudowie,

- likwidację nieszczelnych zbiorników na ścieki (szamb),

- zwiększenie dowozu ścieków z terenów nieskanalizowanych do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków w Drobinie,

- dalszą realizację kanalizacji sanitarnej w mieście Drobinie z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni w Drobinie.

W zakresie gospodarki wodnej, gospodarki cieplnej, zaopatrzenia w gaz  oraz zaopatrzenia w energię elektryczną są to następujące zadania:

- właściwa konserwacja istniejących urządzeń i obiektów zaopatrzenia wodę,

- oszczędne gospodarowanie wodą, likwidacja strat na sieci,

- zapewnienie powszechnego dostępu do wody pitnej,

- modernizacja istniejących kotłowni (zastosowanie technologii i paliwa ekologicznego),

- konwersja indywidualnych źródeł ciepła z paliwa węglowego na gaz, olej opałowy,

- likwidacja starych kotłowni,

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło,

- wdrażanie nowoczesnych systemów grzewczych,

- doprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia na teren gminy, realizacja stacji red. – pom. I° w Drobinie,

- modernizacja sieci elektroenergetycznej ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Drobin, Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Cieszewo i Psary.

W zakresie melioracji i małej retencji za główne działania przyjęto:

- kontynuację melioracji użytków rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych,

- realizację ustaleń przyjętych w opracowaniu „Programu małej retencji w woj. płockim” oprac. w 1997 roku.

W zakresie gospodarki odpadami określono następujące zadania:

- bezpieczna dla środowiska eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Cieszewie,

- kontynuacja segregacji odpadów poprzez zwiększenie ilości pojemników,

- likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,

- popularyzacja gospodarki małoodpadowej,

- propagowanie zakładania małych, przydomowych kompostowni w indywidualnych gospodarstwach,

- edukacja społeczeństwa.

5.2.2	Strategia rozwoju miasta i gminy Drobin do 2020 roku

Strategia została opracowana w 2002 roku. W dokumencie tym określono cele strategiczne oraz cele średniookresowe rozwoju Miasta i Gminy Drobin. W zakresie ochrony środowiska przyjęto następujący cel strategiczny:

„Wykreowanie i promocja nowego wizerunku gminy kierującej się w działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju”

Jego realizacja będzie odbywać się poprzez:

- opracowanie lokalnej AGENDY 21,

- dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej,

- wprowadzenie powszechnego  systemu zbiórki i segregacji odpadów,

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego – eliminację lub zadośćuczynienie ze strony trucicieli,

- opracowanie i wdrożenie gminnego programu promocji Drobina,

- likwidację „dzikich” wysypisk śmieci,

- minimalizację zanieczyszczeń komunikacyjnych,

- ochronę terenów leśnych,

- opracowanie i wdrożenie programu rozwoju szlaków pieszych i rowerowych.

Ponadto działania w zakresie poprawy ochrony środowiska będą się odbywać poprzez:

- budowę obwodnicy dla samochodów ciężarowych,

- przeprowadzenie stosownych badań i budowę barier dźwiękochłonnych.

# 6.  Założenia ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin do 2011 roku

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak i ludzi oraz  wiedzy);

Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych.

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie miasta.

## 6.1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska

Limity krajowe

W związku z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i koniecznością ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska ustalone zostały limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 roku), przedstawione w "II Polityce ekologicznej państwa. oraz  w "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010". W skali kraju są one następujące:

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r.
 (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r,

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie, co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,
 w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%,

- Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.,

- do końca 2005 r. wycofanie z użytkowania etyliny i przejście wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Natomiast w „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” określa dodatkowo następujące limity:

- Wzrost lesistości do 30% w 2020 r., zgodnie z Krajowym programem zwiększenia lesistości,

- Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, średnio 15 %,

- Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód powierzchniowych (zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną) do 2015 roku,

- Redukcja biogenów w dorzeczu Wisły i Odry ze ścieków komunalnych o 75% do 2015 roku,

- Zaprzestanie odprowadzania do Bałtyku substancji niebezpiecznych do 2006 r.,

- Wyposażenie aglomeracji liczących powyżej 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 roku,

- Wyposażenie aglomeracji liczących  2 tys. - 15 tys. mieszkańców w oczyszczalnie ścieków do 2015 roku,

- Ograniczenie zanieczyszczeń azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa nowoczesnych stanowisk do składowania obornika i zbiorników na gnojówkę              w gospodarstwach rolnych) do 2010 roku,

- Udział energii odnawialnej – 7,5% do 2010 r., zgodnie ze Strategią rozwoju energetyki odnawialnej i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 roku,

- Opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (dla obszarów, gdzie występuje przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza) do 30 września 2003 roku,

- Wzrost odzysku odpadów komunalnych o 30% do 2006 r. i 75% do 2010 r.                       (w stosunku do 2000 r.),

- Sporządzenie wojewódzkich oraz powiatowych planów zarządzania ryzykiem, gdy występuje więcej niż 5 obiektów niebezpiecznych do 2010 roku,

- Sporządzenie dla wszystkich aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców map akustycznych do 2010 roku,

Limity wojewódzkie

Powyższe limity krajowe przyjęto jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów polityki ekologicznej województwa mazowieckiego.

Limity powiatowe

Zgodnie z zapisami „Programu ochrony środowiska dla powiatu płockiego”, przyjęto do osiągnięcia na terenie powiatu następujących limitów:

- zmniejszenie wodochłonności w przemyśle o 50% w stosunku do 1990 roku,

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 roku,

- zwiększenie odzysku odpadów o 50%,

- pełna likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych             z gospodarki komunalnej i ze spływów powierzchniowych (o 30%),

- wzrost lesistości do 22%,

- objęcie europejską siecią ekologiczną Natura 2000 - 15% terenu powiatu,

- rekultywacja niewłaściwie eksploatowanych składowisk odpadów do 2009 roku,

- zwiększenie udziału energii odnawialnych do 7,5% w 2010 roku.

Limity gminne

Dla miasta i gminy Drobin, założono realizację polityki długoterminowej, sprzyjającej osiągnięciu wymienionych w limitach krajowych i powiatowych działań w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe wytyczne przyjęto jedynie dla gospodarki odpadami, zgodnie ze sporządzonym Planem gospodarki odpadami.

W planie założono że w roku 2011 na składowiska skierowane zostanie do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w roku 1995.

W przypadku odpadów opakowaniowych przyjęto następujące poziomy recyklingu w roku 2011:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 50%

- opakowania z tworzyw sztucznych: 25%

- opakowania z aluminium: 48%

- opakowania z blachy stalowej – 35%

- opakowania wielomateriałowe: 25%

Dla odpadów wielkogabarytowych przyjęto w roku 2011odzysk na poziomie 55%, odpadów budowlanych – 45%, a odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) - 57%. Systemem zbiórki odpadów objętych będzie 95% mieszkańców gminy.

W odniesieniu do zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych limity określa program ochrony wód, zawierający działania mające zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów jakości wód, zgodnie z Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, gdzie zostały określone wymagania w zakresie zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, tj.:

- konieczność osiągnięcia standardów jakości  ścieków odprowadzanych  do  środowiska wodnego z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do powyższego rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które przedstawiono poniżej:

| L.p. | Nazwa wskaźnika 3) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM 2): |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | poniżej 2.000 | od 2.000 do 9.999 | od 10.000 do 14.999 | od 15.000 do 99.999 | 100.000 i powyżej |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l min. % redukcji | 40 - | 25 lub 70 - 90 | 25 lub 70 - 90 | 15 lub 90 | 15 lub 90 |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l min. % redukcji | 150 - | 125 lub 75 | 125 lub 75 | 125 lub 75 | 125 lub 75 |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l min. % redukcji | 50 - | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 | 35 lub 90 |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4 ), azotu azotynowego i azotu azotanowego ) | mg N/l min. % redukcji | 304) - | 154) - | 154) 355) | 15 lub 80 | 10 lub 85 |
| 5. | Fosfor ogólny | mg P/l min. % redukcji | 54) - | 24) - | 24) 405) | 2 lub 85 | 1 lub 90 |

1) Określone w tabeli najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników i minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń:

- pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych; z tym że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń;

- azotu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C;

- fosforu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach;

- minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń określane są w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

2) W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50 %, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.

3) Analizy wykonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.

4) Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

5) Minimalnego procentu redukcji nie stosuje się do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.

-  .zapewnienie  75%  redukcji  całkowitego  ładunku  azotu  i  fosforu  w  ściekach komunalnych  pochodzących  z  całego  terytorium  państwa  w  celu  ochrony  wód powierzchniowych,  w  tym  wód  morskich,  przed  eutrofizacją.  (art.  45  ust.  4  pkt.  2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne)3,

- wyposażenie  aglomeracji  w  systemy  kanalizacji  zbiorczej  zapewniające  obsługę mieszkańców  w  dostosowaniu  do  występujących  potrzeb  i  uwarunkowań ekonomicznych,  a  w  miejscach,  gdzie  budowa  systemów  kanalizacyjnych  nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, stosowanie systemów indywidualnych (art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne transponujący odpowiednie przepisy dyrektywy 91/271/EWG),

- odpowiednie . zgodnie z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy  .  zagospodarowanie  w  środowisku  osadów  powstających w oczyszczalniach ścieków.

Szczegółowe, gminne limity związane z ograniczeniem  wodochłonności i materiałochłonności produkcji oraz zużycia energii są obecnie trudne do określenia, co wynika z braku odpowiednich wskaźników w odniesieniu do konkretnych procesów technologicznych bądź instalacji.

## 6.2. Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin sformułowano następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Drobina i zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i ochronę jego zasobów

Cel ten jest zbieżny z celami wyznaczonymi w dokumentach planistycznych obowiązujących na terenie gminy.

Realizacja celu nadrzędnego powinna następować poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz realizację zadań o charakterze systemowym.

## 6.3. Priorytety ekologiczne

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie Gminy wymusiła wyznaczenie celów długo i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie Gminy.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Gminy Drobin, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta na lata 2004-2007 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym

- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),

- zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji,

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,

- zabezpieczenia środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

- efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego miasta.

Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi,

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających z Planem Rozwoju Lokalnego,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w Programie ochrony środowiska dla powiatu płockiego,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

- wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Priorytety ekologiczne dla Miasta i Gminy Drobin

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla Miasta i Gminy Drobin z zakresu ochrony środowiska:

- osiągnięcie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych

- poprawa gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę kompleksowego systemu

- ochrona przed hałasem

- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu klęsk żywiołowych i poważnych awarii

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

- ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego (w tym zasobów leśnych)  i krajobrazu

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii

- oszczędne gospodarowanie zasobami wody

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W zakresie zadań systemowych

- rozwój edukacji ekologicznej

Są to elementy co, do których w pierwszym rzędzie winny być podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu.

# 7	Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

## 7.1	Jakość wód i stosunki wodne

### 7.1.1	Stan aktualny

##### Wody powierzchniowe

Obszar gminy znajduje się w obrębie zlewiska Morza Bałtyckiego w dorzeczu Wisły. W układzie jednostek hydrograficznych II rzędu leży w zlewni Skrwy Prawej i Narwi. Część centralna i wschodnia gminy odwadniana jest przez rzekę Karsówkę (dopływ Raciążnicy), natomiast część południowa i zachodnia przez rzekę Sierpienicę (dopływ Skrwy Prawej).

Sierpienica jest najważniejszym dopływem Skrwy Prawej. Rzeka ta ma charakter typowo nizinny i odznacza się niewielkim spadkiem. Charakteryzuje się śnieżno – deszczowym reżimem zasilania z wezbraniami przypadającymi na marzec – kwiecień i niżówkami w lecie i na jesieni. Zjawiska lodowe trwają średnio około 60 dni i zaczynają się pod koniec grudnia, a ustają z końcem lutego. Charakterystykę morfometryczną rzeki oraz przepływy charakterystyczne przedstawia tabela 11.

Tabela 11

Charakterystyka morfometryczna oraz przepływy rzeki Sierpienicy

| Nazwa rzeki | Długość rzeki w [km] | Odbiornik | Strona dopływu | Kilometr przyjęcia dopływu | Powierzchnia zlewni [km2] | Okres/ obliczenia empiryczne | Przepływ [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SSQ | SNQ |
| Sierpienica | 51,3 | Skrwa Prawa | lewy | 65,9 | 387,8 | obliczono empirycznie | 1,84 | 0,55 |

SSQ – średni przepływ w danym okresie

SNQ – średni przepływ z najmniejszych przepływów rocznych zaobserwowanych w danym okresie

Źródło: Jakość i  zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim, WIOŚ Warszawa 2002

#### Rzeki przepływające przez obszar Gminy Drobin zaliczane są do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz do wód służących do polepszenia zdolności produkcyjnych gleb i ułatwienia ich upraw.

Tereny podmokłe występują na terenie wsi Łęg Kościelny oraz Wrogocin. Tworzą one przeważnie kompleksy trwałych użytków zielonych.

Na terenie gminy funkcjonuje 125 km kanałów i rowów melioracyjnych (gęstość rowów na terenie gminy wynosi 0,87 km/km2).

Na terenie gminy nie występują naturalne zbiorniki wodne. Do sztucznych akwenów wodnych zalicza się 5 stawów hodowlanych zlokalizowanych we wsi Łęg Kościelny o łącznej powierzchni 1,85 ha oraz 1 w miejscowości Cieśle o powierzchni 0,06 ha. Ponadto, na terenie gminy oprócz wymienionych wcześniej 5 stawów funkcjonują od 2002 roku jeszcze 2 stawy hodowlane w miejscowości Chudzynek o łącznej powierzchni 0,60 ha” i 1 staw hodowlany w Nowej Wsi o pow. 0,15 ha.

Jakość wód powierzchniowych

Zanieczyszczeniami wód nazywamy wszelkie substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami lub będąc nimi – występują w zwiększonych ilościach. Do zanieczyszczeń wód zaliczamy również wody podgrzane – zanieczyszczenia termiczne.

Na terenie Gminy Drobin jakość wód powierzchniowych jest badana w ramach regionalnego monitoringu powierzchniowych wód płynących na rzece Karsówce oraz Sierpienicy przez MWIOŚ Delegatura w Płocku.

Ostatnie badania jakości wody w rzece przeprowadzane były w 2000 roku na rzece Karsówce, natomiast w 1999 r na rzece Sierpienicy (zgodnie z pismem WIOŚ Nr PL-6618/1/BCh./05/2719 z dnia 05.05.2005 rok). Rzeka Karsówka badana była na długości 12,7 km, natomiast Sierpienica – 51,2 km. Wyniki badań jakości tych rzek w ostatnim okresie badawczym prezentują tabele 12 i 13.

Wody rzek Karsówki i Raciążnicy zostały zaliczone do wód pozaklasowych ze względu na zanieczyszczenia: NO2, PO4, P, miano coli, BZT5. Na taki stan czystości rzek wpływ ma spływ zanieczyszczeń z terenów rolniczo zagospodarowanych, jak również zrzut źle oczyszczonych ścieków komunalnych.

Melioracje wodne i obiekty małej retencji

Melioracje to zabiegi techniczne polegające na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami.

Na obszarze Gminy Drobin, wg informacji ze Starostwa Powiatowego, 9486 ha powierzchni jest zmeliorowana, co zaspokaja w 88,2% potrzeb w tym zakresie.

Ważnym elementem małej retencji są jeziora i stawy, w tym stawy wykorzystywane do hodowli ryb. Na terenie gminy w miejscowości Cieśle i Łęg Kościelny oraz Chudzynek znajdują się stawy hodowlane o łącznej powierzchni 2,51 ha.

Tabela 12  Jakość wody w rzekach gminy miejsko – wiejskiej Drobin w ostatnim okresie badawczym

| Lp. | Nazwa rzeki | Ostatni rok badawczy | Ilość punktów na rzece | Badana długość rzeki (km) | Klasyfikacja rzek (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | fizyko - chemiczne | bakteriologiczna | ogólna |
|  |  |  |  |  | II | III | non | II | III | non | II | III | non |
| 1. | Sierpienica | 1999 | 4 | 51,2 | 0 | 14,2 | 37,0 | 0 | 11,2 | 40,0 | 0 | 11,2 | 40,0 |
| 2. | Karsówka | 2000 | 2 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 |

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2002 roku

Tabela 13   Monitoring wód płynących na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin

| Lp. | Nazwa rzeki | Punkty pomiarowo – kontrolne na rzekach | km biegu rzeki | Gmina | Parametry decydujące o non (metoda stężeń charakterystycznych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sierpienica | Górny odcinek | 38,9 | Bielsk | NO2, PO4, P, miano coli |
| 2. | Karsówka | Powyżej Drobina | 11,1 | Drobin | BZT5, PO4, P, miano coli |
| 3. |  | Poniżej Drobina | 8,0 | Drobin | BZT5, PO4, P, miano coli |

Źródło: Informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura Płock

##### Wody podziemne

Gmina miejsko – wiejska położona jest w obrębie mazowieckiego regionu hydrogeologicznego.

Obszar gminy w całości leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Jest to zbiornik nr 215 – wiek Trzeciorzędowy o charakterze porowym i szacunkowych zasoby dyspozycyjnych 250 tys. m3/d.

Główne użytkowe poziomy wodonośne na obszarze gminy występują w utworach czwartorzędowych oraz podrzędnie w trzeciorzędowych (miocen, oligocen).

Trzeciorzędowe piętro wodonośne

Poziom ten jest słabo rozpoznany. W Drobinie miąższość utworów trzeciorzędowych wynosi 158 m. Trzeciorzęd rozpoznany jest głównie w strefach wyniesień powierzchni trzeciorzędowej (okolice Drobina). W wyciśniętych partiach osadów pojawiają się przewarstwienia piaszczyste (warstwy plioceńskich piasków drobnoziarnistych) na głębokości 33 i 70 m.

Czwartorzędowe piętro wodonośne

Użytkowe poziomy wodonośne w utworach czwartorzędowych związane są z piaskami wodnolodowcowymi zlodowaceń środkowopolskich i piaszczystymi osadami interglacjalnymi (głównie interglacjału wielkiego).

Na większości obszaru występuje przypowierzchniowy poziom wodonośny. Poziom ten związany jest z występującymi na powierzchni terenu piaszczystymi osadami wodnolodowcowymi zlodowacenia środkowopolskiego. Lokalnie wiąże się również z przewarstwieniami piaszczysto – żwirowymi w glinach zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość tego poziomu jest niewielka, waha się od 8 – 10 m. Wykorzystywany jest głównie przez gospodarstwa indywidualne, do celów gospodarczych. W przeważającej większości obszaru gminy seria gliniasta rozdzielająca osady piaszczyste jest usunięta lub zredukowana. W ujęciach Maliszewko (izolacja lokalna tylko w okolicy otworu), Łeg, Drobin, Psary posiadają izolację w postaci warstwy gliny.

Głównym użytkowym poziomem wodonośnym na terenie gminy jest poziom związany z osadami piaszczystymi interglacjału mazowieckiego i piaskami wodnolodowcowymi zlodowacenia środkowopolskiego. Rzędna występowania stropu osadów interglacjału mazowieckiego wynosi 75 – 90 m n.p.m., a osadów wodnolodowcowych zlodowaceń środkowopolskich 100 – 110 m n.p.m. Hydroizohipsy poziomu wodonośnego wskazują na spływ wód generalnie w kierunku północnym. Część zachodnia i centralna gminy jest drenowana przez Sierpienicę, wschodnia natomiast przez Wkrę za pośrednictwem Raciążnicy i Karsówki. Główny poziom wodonośny występuje na głębokości od <5 do 50 m p.p.t. Miąższość głównego poziomu użytkowego zmienia się w zakresie 10 – 90 m, przeważnie waha się jednak w zakresie 20 – 40 m. Współczynnik filtracji piasków jest zmienny i waha się w granicach 2,4 – 15 m/24 h, przy współczynniku przewodnictwa wodnego na ogół nie przekraczającego 500 m2/24h.

Wody głównego poziomu użytkowego charakteryzują się niezbyt wysoką jakością co jest związane głównie z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń żelaza, manganu oraz barwy.

Jakość wód podziemnych

Badania jakości zwykłych wód podziemnych mają na celu obserwację zmian chemizmu tych wód, sygnalizowanie zagrożeń, a także wspieranie działań zmierzających do ograniczenia wpływu czynników antropogenicznych.

Wody podziemne poziomu czwartorzędowego charakteryzują się zwiększoną zawartością żelaza i manganu (wynika to z naturalnych warunków geologicznych warstw wodonośnych). Charakteryzują się również podwyższoną barwą, zwiększoną zawartością amoniaku i utlenialnością większą niż 5 mg O2/dm3, a czasem także obecnością azotanów, siarczanów i chlorków. Wody poziomu użytkowego zaliczane są do wód średniej i niskiej jakości i wymagają uzdatniania przed wykorzystaniem ich dla potrzeb pitnych i gospodarczych.

###### Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych

Na obszarze gminy występują przestrzenne, liniowe i punktowe ogniska zanieczyszczeń wód. Są to:

- ścieki komunalne,

- ścieki przemysłowe,

- ścieki odprowadzane do gruntu,

- przecieki z kanalizacji miejskiej,

- spływy z obszarów rolnych,

- źródła liniowe (drogi),

- stacje i magazyny paliw,

- emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikające do gruntu z opadami atmosferycznymi.

Ścieki komunalne

Na terenie gminy funkcjonują  następujące oczyszczalnie ścieków:

##### mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” PS – 400 w Drobinie

###### mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Psarach.

Parametry ścieków dopływających na oczyszczalnie oraz parametry ścieków oczyszczonych w tych obiektach prezentują tabele 14 i 15.

Tabela 14

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Drobinie

| Wskaźnik | Jednostka | Stężenie w ściekach dopływających | Stężenie w ściekach oczyszczonych | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | mg O2/l | 350 | 15 | 40 |
| ChZT | mg O2/l | 550 | 80 | 150 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 400 | 40 | 50 |
| Azot ogólny | mg/l | 60 | 30 | 30 |
| Fosfor ogólny | mg/l | 12 | 5 | 5 |

Tabela 15

Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Psarach

| Wskaźnik | Jednostka | Stężenie w ściekach dopływających | Stężenie w ściekach oczyszczonych | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi (Dz.U. Nr 168, poz. 1763) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | mg O2/l | b.d. | 29 | 40 |
| ChZT | mg O2/l | b.d. | 56 | 150 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | b.d. | 12 | 50 |
| Azot ogólny | mg/l | b.d. | b.d. | 30 |
| Fosfor ogólny | mg/l | b.d. | b.d. | 5 |

Jak wynika z powyższych tabel, ścieki komunalne oczyszczone w oczyszczalniach w Drobinie i Psarach spełniają wymogi, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. „W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. Nr 168, poz.1763).

Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych w mieście i gminie Drobin przez ścieki przemysłowe przedstawiono poniżej:

| Lp. | PRZEDSIĘBIORSTWO | RODZAJ OCZYSZCZALNI | RODZAJ ŚCIEKÓW | Miejsce odprowadzania ścieków oczyszczonych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsiębiorstwo Produkcji, Usług i Handlu „ZODIAK” sp. z o.o. Bońki, Gorzelnia Setropie | Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna | Ścieki technilogiczne | Rów melioracyjny „A” w km 0+760 |
| 2. | Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK _ BIS” Świerczynek 10 a | Oczyszczalnia ścieków | Ścieki technologiczne | - |
| 3. | „EURO-BART-RECYKLING sp. z o.o. Łęg Kościelny | Osadniki studni wpustowych i rewizyjnych, separator koalescencyjny | Ścieki opadowe | Rzeka Sierpienica |

Gmina Drobin została zakwalifikowana do programu wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków w dostosowaniu do wymogów Prawa Wodnego i Traktatu Akcesyjnego (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drobinie wraz z jej modernizacją; istniejąca obecnie przepustowość oczyszczalni 400 m3/d).

Oprócz liniowych źródeł zanieczyszczeń na terenie gminy ma miejsce obszarowa antropopresja związana z rolniczym charakterem badanego obszaru. Stopień zanieczyszczenia środowiska będzie zależny od przyjętej technologii produkcji, jakości i ilości używanych nawozów sztucznych i pestycydów oraz świadomości ekologicznej użytkowników środowiska.

Gmina podejmuje szereg działań mających na celu poprawę stanu czystości wód. Bardzo ważnym punktem w polityce ekologicznej gminy było uchwalenie Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych (Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 66/IX/2003 z dnia 11 września 2003 r.). Program przedstawia szczegółowe zasady ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami zarówno z gospodarstw domowych, jak i rolnych.

Realizując wytyczne Programu w  2003 i 2004 (wiosna – lato) roku przy współpracy i dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wybudowano 68 płyt obornikowych wraz ze zbiornikami na gnojówkę. Program będzie realizowany w latach 2004 – 2007. Wykaz wybudowanych i planowanych płyt przedstawia tabela 16.

Tabela 16

Informacja na temat płyt obornikowych w gminie Drobin

| Lp. | Lokalizacja | Liczba wybudowanych płyt | Planowana liczba nowych płyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łęg Probostwo | 7 | - |
| 2. | Siemienie | 6 | - |
| 3. | Wilkęsy | 3 | 2 |
| 4. | Nowa Wieś | 2 | - |
| 5. | Brelki | 1 | - |
| 6. | Brzechowo | 4 | 1 |
| 7. | Wrogocin | 3 | - |
| 8. | Psary | 2 | - |
| 9. | Chudzynek | 4 | 2 |
| 10. | Nagórki Dobrskie | 2 | - |
| 11. | Drobin | 2 | - |
| 12. | Budkowo | 1 | 1 |
| 13. | Świerczynek | 4 | - |
| 14. | Kozłówko | 3 | - |
| 15. | Mogielnica | 3 | 1 |
| 16. | Kowalewo | 2 | - |
| 17. | Chudzyno | 2 | 2 |
| 18. | Rogotwórsk | 3 | 1 |
| 19. | Kłaki | 1 | - |
| 20. | Kunklewo | 2 | 1 |
| 21. | Dobrosielice I | 2 | 1 |
| 22. | Świerczyn Bęchy | 1 | - |
| 23. | Biskupice | 1 | - |
| 24. | Nagórki Olszyny | 2 | - |
| 25. | Maliszewko | 1 | - |
| 26. | Sokolniki | 1 | - |
| 27. | Dobrosielice II | 1 | 2 |
| 28. | Łęg Kościelny | 2 | - |
| 29. | Kozłowo | - | 1 |
| 30. | Kuchary | - | 3 |
| 31. | Małachowo | - | 2 |
| 32. | RAZEM | 68 | 20 |

Źródło: Informacje Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Fot. 10 Płyta obornikowa (źródło: UMiG Drobin)

### 7.1.2. Program poprawy dla pola: Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie wymaganych standardów oraz ich ochrona i racjonalizacja użytkowania

Cele średnioterminowe do roku 2011:

- Osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych i podziemnych pod względem jakościowym

- Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości,

- Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych i obszarowych

- Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacja),

- Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Strategia osiągania celów: strategicznego, średnio- i krótkoterminowych

Celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód, tak pod względem jakościowym jak i ilościowym oraz dotrzymywanie normatywnych wymagań dla ścieków i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego.

Cel ten nie jest możliwy do osiągnięcia do 2011 r. – natomiast powinien być osiągnięty do 2015 r., zgodnie z  dyrektywą UE 2000/60/WE (tzw. Ramową Dyrektywą Wodną).

Analiza aktualnego stanu środowiska gminy Drobin wykazała, że priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i  ochrona zasobów wód podziemnych, szczególnie na terenach użytkowanych rolniczo.

W działaniach długoterminowych gmina będzie zwracała szczególną uwagę na ograniczenie punktowych źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego, a więc poprawę gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym naciskiem na budowę nowych odcinków sieci głównie kanalizacyjnej oraz likwidację nieszczelnych szamb oraz źle magazynowanych pryzm obornika. Docelowo planuje się objęcie systemem kanalizacji całego obszaru gminy.

Do roku 2011 w odniesieniu do gospodarki wodnej przewiduje się: ograniczenie spływu zanieczyszczeń azotowych (stanowiska do składowania obornika, magazynowania gnojowicy, stosowania rolniczego osadów ściekowych), zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców gminy w odpowiedniej jakości wodę do picia, z uwzględnieniem ochrony zasobów wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników tych wód na terytorium gminy oraz współpracę z sąsiednimi gminami w celu ograniczenia zanieczyszczeń doprowadzanych do wspólnych cieków wodnych.

W celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej należy objąć ochroną obszary uznane za perspektywiczne ze względu na zaopatrzenie ludności w wodę podziemną, przede wszystkim tereny ochronne GZWP, przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację istniejących i potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych na obszarach perspektywicznych, dążyć do wyeliminowania źródeł zanieczyszczenie na obszarach uznanych za perspektywiczne.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

- ochrona zasobów wód podziemnych,

- dążenie do poprawy jakości wód powierzchniowych

- poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy poprzez zwiększenie stopnia skanalizowania gminy, tak aby stopień zwodociągowania był zbliżony do skanalizowania

- optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych

- opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w gminie | Burmistrz |
| 2. | Budowa zbiorczych systemów kanalizacji wiejskiej w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo | Burmistrz |
| 3. | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo | Burmistrz |
| 4. | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków | Burmistrz, właściciele |
| 5. | Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy | Burmistrz |
| 6. | Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia | Użytkownicy ujęć wód podziemnych |
| 7. | Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, środków ochrony roślin | WODR, rolnicy, przedsiębiorcy, Burmistrz |
| 8. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | WZMiUW w W-wie, Oddział w Płocku |
| 9. | Melioracja użytków rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych - kontynuacja | WZMiUW w W-wie, Oddział w Płocku |
| 10. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - kontynuacja | inwestorzy |
| 11. | Budowa płyt obornikowych | Rolnicy |

## 7.2	Powietrze

## 7.2.1	Stan aktualny

Zanieczyszczenie powietrza definiuje się jako:

„Wprowadzanie do powietrza organizmów żywych lub substancji chemicznych, które nie są jego naturalnymi składnikami, albo – będąc nimi – występują w stężeniach przekraczających właściwy dla nich zakres”.

Do momentu rewolucji przemysłowej (od połowy XVIII w.) praktycznie wszystkie zanieczyszczenia powietrza były pochodzenia naturalnego. Powstawały one m.in. w wyniku wybuchów wulkanów, pożarów lasów i stepów, sawann i stepów, wydzielania gazów przez tereny bagniste, parowania słonych wód mórz i oceanów, erozji skał i gleb, burz piaskowych na pustyniach, wytwarzania pyłków przez rośliny zielone, opadania pyłu kosmicznego. Jednak od czasu „rewolucji przemysłowej” znacznie wzrosło znaczenie zanieczyszczeń antropogenicznych (powstałych na skutek działalności człowieka).

Zanieczyszczenia antropogeniczne pochodzą przede wszystkim z:

- z procesów spalania paliw – zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń  - zanieczyszczenia ( pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla)

- ze środków transportu kołowego – zanieczyszczenia (węglowodory, tlenek węgla, pył, ołów)

- z procesów produkcyjnych – zanieczyszczenia (węglowodory i ich pochodne, fluor, pyły siarki i cementu, siarkowodór i inne specyficzne dla danej produkcji substancje).

Wykaz podstawowych substancji zanieczyszczających powietrze oraz źródła ich pochodzenia przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17

Substancje zanieczyszczające powietrze i źródła ich pochodzenia

| Zanieczyszczenie | Źródło emisji |
| --- | --- |
| Pył ogółem | Spalanie paliw, unos pyłu przez wiatr, pojazdy, procesy technologiczne |
| SO2 – dwutlenek siarki | Spalanie paliw zawierających siarkę, procesy technologiczne |
| NO – tlenek azotu | Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze, transport |
| NO2 – dwutlenek azotu | Spalanie paliw i procesy technologiczne, transport |
| Nox – suma tlenków azotu | Spalanie paliw, transport, procesy technologiczne (NO, NO2) |
| CO – tlenek węgla | Powstaje podczas niepełnego spalania |
| O3 – ozon | Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy) |

Za najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza uważa się:

- efekt cieplarniany,

- kwaśne deszcze,

- zmniejszanie warstwy ozonu,

- zmniejszanie zasobów paliw kopalnych,

- zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla

- zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów,

- pogarszanie jakości żywności,

- zanieczyszczanie gleby i wody.

Do pozostałych punktowych  źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zalicza się także paleniska indywidualne (emitory o niskiej wysokości – od kilku, kilkunastu do maksymalnie 40 m) w zabudowie jednorodzinnej.

Na terenie gminy Drobin znaczący wpływ na poziom stężeń pyłu w powietrzu atmosferycznym ma: emisja zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych, oraz ze źródeł związanych z transportem samochodowym, a także emisje związane z energetycznym spalaniem paliw w kotłowniach lokalnych.

Ponadto źródłem zanieczyszczenia powietrza jest „niska emisja”. Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Domowe paleniska nie wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do ich całkowitego spalenia. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych.

Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Substancje pochodzące ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje głównie przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez gminę (droga krajowa nr 10 Warszawa - Toruń oraz droga krajowa nr 60 Płock-Ciechanów). Ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w 2004 roku wg informacji Z Urzędu Miasta i Gminy Drobin przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa placówki | Rodzaj źródła emisji zanieczyszczeń | Ilość zakupionego paliwa [l] | Zużycie w Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Miasta i Gminy | kotłownia olejowa | 21 000 | 4,62 |
| 2. | OSP Setropie | STAR benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 81,0 18,0 | 0,103 |
| 3. | OSP Maliszewko | ŻUK benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 376,0 50,0 | 0,096 |
| 4. | OSP Chudzyno | ŻUK benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 72,0 19,0 | 0,02 |
| 5. | OSP Drobin | LUBLIN ON STAR ON MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 906,0 1017,0 54,0 | 0,428 0,011 |
| 6. | OSP Łęg | STAR ON MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 176,0 8,0 | 0,036 0,0014 |
| 7. | OSP Kozłowo | NYSA benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 66,0 75,0 | 0,008 |
| 8. | OSP Nagórki | ŻUK benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 46,0 23,0 | 0,015 |
| 9. | OSP Wrogocin | ŻUK benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 120,0 20,0 | 0,031 |
| 10. | OSP Rogotwórsk | ŻUK benzyna bezołowiowa MOTOPOMPA benzyna bezołowiowa | 56,0 20,0 | 0,017 |
| 11. | Urząd Miasta i Gminy | autobus szkolny | 12 632 | 2,774 |
| 12. | Zespół Szkół w Drobinie | kotłownia olejowa | 83 750 | 18,42 |
| 13. | Zespół Szkół w Łęgu | kotłownia olejowa | 30 750 | 6,76 |
| 14. | Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku | kotłownia olejowa | 22 800 | 5,03 |
| 15. | Szkoła Podstawowa w Cieszewie | kotłownia olejowa kotłownia słoma |  | 11,39 8,4 |
| 16. | M.G. Przedszkole w Drobinie | kotłownia olejowa kotłownia węglowa | 22 600 | 4,96 3,95 |
| 17. | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Psarach | kotłownia olejowa | 43 141 | 9,49 |
| 18 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Drobinie | 46 STAR-200 66C-360 EKOTERM Równiarka Węgiel/Miał | 7050 6010 22867 515 | 5,87 5,01 21,99 0,43 19,91 |

Rodzaje zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przedstawiono poniżej:

| Lp. | Rodzaj zanieczyszczenia | Piekarnia Tadeusz Guzowski [Mg] | ZPM „Olewnik-BIS” A. Olewnik-Mikołajewska [Mg] | ZUH Kraszewski Andrzej [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 0,6656 | 0,91483 | 1,580431 |
| 2. | NO2 | 0,104 | 2,40745 | 2,51145 |
| 3. | CO | 4,68 | 0,288894 | 4,968894 |
| 4. | benzo(a)piren | 0 | 0,000000867 | 0,000000867 |
| 5. | CO2 | 208,0 | 794,4585 | 1002,4585 |
| 6. | związki HCF | 0 | 0,1674 | 0,1674 |
| 7. | pył | 0,9984 | 0,866682 | 1,865082 |
| Razem | 214,448 | 799,103757867 | 1013,551757867 |
| Suma gazów | 213,4496 | 798,237075867 | 1011,686675867 |
| Suma pyłów | 0,9984 | 0,866682000 | 1,865082 |

Źródło: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska – dane za rok 2004

Wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez PPHU „DROBINEX”

| Źródło zanieczyszczeń Zanieczyszczenia | Ilość |
| --- | --- |
| spalanie miału | 410,3 | Mg |
| pył | 582,2157 | kg |
| SO2 | 2363,328 | kg |
| NO2 | 410,3 | kg |
| CO | 18463,5 | kg |
| CO2 | 820600 | kg |
| benzo-a-piren | 2,29768 | kg |
| sadza | 27,0798 | kg |
| spalanie węgla | 32,2 | Mg |
| pył | 45,6918 | kg |
| SO2 | 185,472 | kg |
| NO2 | 32,2 | kg |
| CO | 1449 | kg |
| CO2 | 64400 | kg |
| benzo-a-piren | 0,18032 | kg |
| sadza | 2,1252 | kg |
| spawanie elektrodami | 0,48 | Mg |
| pył | 5,7024 | kg |
| NO2 | 0,264 | kg |
| CO | 0,2352 | kg |
| spawanie drutem | 8,03 | Mg |
| pył | 34,529 | kg |
| NO2 | 48,0194 | kg |
| CO | 4,3362 | kg |
| Malowanie – Unikor, Nobikor | 7,25 | Mg |
| ksylen | 2900 | kg |
| Malowanie - rozpuszczalnik | 1,11 | Mg |
| ksylen | 666 | Kg |
| alkohol butyl. | 444 | Kg |
| Transport sam. Ciężarowe ON | 22,61 | Mg |
| NO2 | 12,77414 | Mg |
| SO2 | 0,785862 | Mg |
| Transport maszyny robocze ON | 4,25 | Mg |
| NO2 | 2,604286 | Mg |
| SO2 | 0,128571 | Mg |
| sam. osobowe | 3,17 | Mg |
| NO2 | 0 | Mg |
| SO2 | 1,937 | Mg |
| Spalanie oleju opałowego | 4,5 | Mg |
| NO2 | 1,548 | Mg |
| SO2 | 1,755 | Mg |

Zródło: UMiG Drobin

Stan powietrza

Na mocy art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w podlegających mu strefach w ramach państwowego monitoringu środowiska. W imieniu wojewody zadania te wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocena ma na celu:

- stworzenie klasyfikacji stref w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 87, poz.796) „W sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji”,

- uzyskanie informacji o przestrzennych  rozkładach stężeń zanieczyszczeń,

- wskazanie wartości i obszarów przekroczeń wartości kryterialnych,

- analizę przyczyn występowania przekroczeń,

- wskazanie potrzeb w zakresie niezbędnej modernizacji systemu monitoringu powietrza.

Oceny dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Lista zanieczyszczeń jakie uwzględniono pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia obejmuje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon oraz pył PM10. Do zanieczyszczeń, które uwzględnionow ocenie rocznej ze względu na ochronę roślin należą dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.

W myśl ustawy strefę stanowi:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji.

Gmina miejsko – wiejska Drobin nie spełnia wymogów ustawy dlatego też, należy uznać za miarodajne wyniki oceny dla powiatu płockiego.

Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w przypadku, gdy nie są dotrzymane wartości kryterialne lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). W szczególności dotyczy to klasy C gdzie skutkiem takiej oceny strefy jest opracowanie dla niej Programu ochrony powietrza (POP) zawierającego określone decyzje ekonomiczne.

Klasyfikację stref według zanieczyszczeń i klasyfikację ogólną z uwzględnieniem ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiają tabele 18 i 19.

Tabela 18

Klasyfikacja strefy płockiej  według  zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna

z uwzględnieniem ochrony zdrowia

| Lp. | Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| 1. | płocka | A | A | A | A | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2003, WIOŚ w Warszawie 2004.

Tabela 19

Klasyfikacja strefy płockiej  według  zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna

z uwzględnieniem ochrony roślin

| Lp. | Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | O3 |  |
| 1. | płocka | A | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2003, WIOŚ w Warszawie 2004.

Przy wykonywaniu Oceny pod względem zanieczyszczenia powietrza benzenem wykorzystano pomiary ze stacji w Drobinie. Pomiary zostały wykonane metodą pasywną (wskaźnikową). Podstawowe informacje na temat tych pomiarów przedstawia tabela 20.

Tabela 20

Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza benzenem ze stacji w Drobinie

| Nazwa strefy | Rodzaj stanowiska | Adres | Liczba pomiarów | Stężenie roczne µg/m3 | Wartość parametru z marginesem tolerancji | Klasa strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płocka | tłowe | Drobin | 8 | 2,2 | 10 | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim, raport za rok 2003, WIOŚ w Warszawie 2004.

Powiat płocki zaklasyfikowano do klasy A w dziedzinie ochrony zdrowia i ochrony roślin, co oznacza że na terenie powiatu nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy zawartości substancji w powietrzu.

Odory

Odory wiążą się z dyskomfortem związanym z przedostawaniem się gazów złowonnych do powietrza atmosferycznego. Na terenie gminy odory mają głównie oddziaływanie lokalne.

Do źródeł wytwarzających gazy złowonne (odory) na terenie gminy zalicza się:

- oczyszczalnie ścieków (gazy złowonne powstają podczas procesów oczyszczania ścieków oraz napowietrzania, transportu osadu),

- zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- płyty obornikowe,

- emisja gazów złowonnych z indywidualnych palenisk domowych (np. spalanie butelek plastikowych typu PET, gumy w paleniskach domowych),

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Cieszewie.

Aby zminimalizować dyskomfort powstający w wyniku przedostawania się gazów złowonnych do powietrza, proponuje się następujące działania:

- zaniechanie lokalizowania w pobliżu wyżej wymienionych obiektów nowej zabudowy jedno- lub wielorodzinnej,

- rozszerzanie pasów zieleni izolacyjnej

- edukację ekologiczną wśród mieszkańców na temat spalania odpadów.

### 7.2.2. Program poprawy dla pola: Powietrze

Cel strategiczny:

Utrzymanie dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego

na Terenie Miasta i Gminy Drobin

Cele średnioterminowe do roku 2011:

- Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji

- Rozwój monitoringu powietrza na terenie gminy

Strategia osiągania celów i kierunki działań

Ochrona powietrza polega głównie na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji w celu zmniejszenia stężeń dopuszczalnych lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Uciążliwości na terenie gminy mogą wynikać z:

- z zanieczyszczeń komunikacyjnych, związanych z ruchem pojazdów silnikowych

- z zanieczyszczeń z sektora komunalno – bytowego, głównie spalania niskiej jakości paliwa (węgla) w paleniskach domowych w sezonie jesienno – zimowym i kotłowniach lokalnych.

W perspektywie długoterminowej działania koncentrować powinny się na ograniczaniu emisji komunikacyjnej i sektora komunalno - bytowego. Ochrona powietrza nie będzie należała do zadań priorytetowych gminy w zakresie ochrony środowiska.

Aktualnie na terenie gminy dominuje jako nośnik energii węgiel kamienny (głównie ze względów ekonomicznych).W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia ograniczania emisji zanieczyszczeń w procesie spalania, a więc na kierunki ich modernizacji. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania czystych źródeł energii oraz źródeł odnawialnych jak np. gaz lub energia słoneczna.

Modernizacja kotłowni węglowych i palenisk domowych będzie uzależniona od sytuacji ekonomicznej i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Gmina powinna dążyć do poprawy sytuacji poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprzez działania preferujące przedsiębiorstwa oraz indywidualnych konsumentów energii cieplnej, którzy zrezygnują z zasilania paliwem węglowym na ekologiczne sposoby ogrzewania.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

Cele krótkookresowe zgodne są z celami średnioterminowymi. Poszczególne zadania w tym zakresie w latach 2004 –2011 przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa ścieżek pieszych i rowerowych, | Burmistrz |
| 2. | Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Burmistrz |
| 3. | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez dokonanie w pierwszym etapie działań analizy możliwości i inwentaryzację potencjału tego typu energii na terenie gminy | Burmistrz |
| 4. | Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | Burmistrz |
| 5. | Uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zamiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie ekologiczne | Burmistrz |

## 7.3	Hałas

### 7.3.1. Stan aktualny

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, które w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją w ostatnich latach 
znacznie wzrosło. Odczuwany jest przez mieszkańców gminy, a zwłaszcza miasta jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym.

Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc bardzo subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego. Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i czasu trwania.

Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112 stwierdza:

„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany zapobieganiu ich powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”.

Wartości progowe poziomów hałasu określa rozporządzanie MŚ z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Wartości te wyrażone są za pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje hałasu:

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,

Na terenie Miasta Drobina klimat akustyczny był badany w 1997 r. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Płocku dokonała prac, polegających na: wykonaniu pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego w wyznaczonych punktach na terenie miasta, przetworzeniu otrzymanych wyników oraz wykreśleniu planu akustycznego miasta. Uwieńczeniem tych prac był dokument pt. „MAPA AKUSTYCZNA dla MIASTA DROBINA”.

Mapę akustyczną dla miasta Drobina wykonano na podstawie terenowych pomiarów hałasu.

- Pomiary poziomu hałasu drogowego zostały przeprowadzone w lipcu 1997 roku.

- Punkty pomiarowe zostały usytuowane wzdłuż głównych tras komunikacyjnych oraz dróg pobocznych w granicach administracyjnych Drobina, stosując zasadę, iż jeden punkt pomiarowy charakteryzuje emisję z danego jednorodnego pod względem akustycznym odcinka drogi;

- Na terenie Drobina wyznaczono 16 punktów na najbardziej uczęszczanych trasach komunikacyjnych, tak by były one reprezentatywne dla oceny klimatu akustycznego występującego na danej ulicy, a w rezultacie aby utworzyły obraz klimatu akustycznego dla całego miasta.

- Pomiary przeprowadzane były standardowo w punkcie oddalonym 1 m od krawężnika, na wysokości 1,2 m od podłoża;

- Wyłączono z okresu pomiarowego dni o niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, wiatr – max. Dopuszczalna prędkość 5 m/s), w celu maksymalnego odizolowania wyników pomiarów od warunków atmosferycznych.

- Dla uzyskania miarodajnych wyników a jednocześnie najwyższych w danym punkcie, pomiary prowadzono w godzinach szczytów komunikacyjnych w dni powszednie.

- Wielkość odcinka pomiarowego wynosiła 10 min.

- W trakcie prowadzenia pomiarów poziomu hałasu zliczano pojazdy przejeżdżające przez dany przekrój pomiarowy z rozróżnieniem na: pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe, pojazdy jednośladowe i ciągniki;

- Pomiary wykonano w dB(A) przy użyciu modułowego, precyzyjnego miernika poziomu dźwięku Bruel & Kjear 2231

- Wyniki pomiarów otrzymano jako wartość poziomu hałasu równoważnego

- Otrzymane w ten sposób wyniki pomiarów hałasu równoważnego stanowiły podstawę do wykonania graficznego planu akustycznego dla miasta Drobina.

Ogółem w Drobinie przebadano około 5 km ulic.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono:

- na ulicy Zaleskiej tj. na długości ok. 1,1 km występuje hałas umiarkowany /poniżej 55 dB/, mieszczący się w dopuszczalnych normach;

- hałas znośny /55-65 dB(A)/ występuje na 19,3% długości ulic (ulice Gospodarcza i drogi wyjazdowe w kierunku wsi Kłaki, Świerczynek i Gilino, Stanowi ro około 1,77 km;

- 68,7% długości badanych ulic (6,33) km) narażone jest na działanie hałasu dokuczliwego mieszczącego się w przedziale od 65 do 75 dB(A) – ulice Płocka, Sierpecka, Marsz. J. Piłsudskiego i Płońska.

- na żadnej z ulic nie stwierdzono występowania hałasu powyżej 75 dB(A) czyli hałasu nieznośnego.

Hałas motoryzacyjny występujący na terenie Miasta Drobina, należy uznać za ponadnormatywny i kwalifikujący klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla mieszkańców. Niewątpliwie dodatkową uciążliwość stanowi ciągłość jego występowania, zwłaszcza w ciągu dnia.

Największy udział pojazdów najbardziej hałaśliwych zaobserwowano w punkcie pomiarowym nr 2 ul. Płocka (360 poj./h).

Przeprowadzona analiza graficzna wykazała, że najbardziej niekorzystne warunki akustyczne występują przy trasie Płońsk – Sierpc oraz Płock – Ciechanów tj. przy ulicach Płockiej, Marsz. J. Piłsudskiego i Płońska, przy których to w całości występuje hałas dokuczliwy powyżej 70 dB(A). Najwyższą wartość hałasu zarówno ekwiwalentnego jak i maksymalnego zanotowano w punkcie nr 1 przy ul. Płońskiej i wynosi ona dla hałasu ekwiwalentnego 74,9 dB, a dla maksymalnego 96 dB.

Najniższy poziom hałasu stwierdzono przy ul. Zaleskiej – hałas sklasyfikowano jako umiarkowany i wyniósł 53 dB (hałas równoważny) i 70,9 dB (Hałas maksymalny).

Jak wykazały przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań, obszar Drobina jest obciążony ponadnormatywnym hałasem drogowym.

Aby poprawić istniejący stan klimatu akustycznego miasta należy:

- przeanalizować i wprowadzić konieczne zmiany w inżynierii ruchu drogowego (prawidłowość usytuowania parkingów i zajezdni, ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych w centralnej części miasta itp.)

- zwiększyć zakres wykorzystania urbanistycznych i budowlanych środków ochrony przed hałasem (ekrany i przegrody akustyczne, zadrzewienia, dźwiękochłonne elewacje i szyby w budownictwie chronionym);

- prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego pojazdów i eliminować z ruchu najbardziej uciążliwe,

- dbać o stan nawierzchni ulic,

- prowadzić stałą działalność edukacyjną o zagrożeniu środowiska hałasem.

Hałas komunikacyjny będzie mierzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w m-cu marcu lub kwietniu 2005 roku. Punktem lokalizacji pomiaru będzie skrzyżowanie drogi krajowej nr 60 ul. Płocka, ul. Rynek, ul. Gospodarska w centrum Miasta Drobina.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy w obrębie Gminy Drobin ma marginalne znaczenie, z uwagi na niski stopień uprzemysłowienia. Stanowi on zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie na terenach sąsiadujących z zakładami rzemieślniczymi i usługowymi. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej oraz blacharskie, ślusarskie i stolarskie .

Przyczyną wzrostu uciążliwości tego rodzaju hałasu jest rozbudowa zabudowy mieszkaniowej przebiegającej w sąsiedztwie tych terenów.

Na terenie gminy nie ma zakładów posiadających decyzję ustalającą dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska.

Hałas komunikacyjny

Hałas komunikacyjny na terenie Gminy Drobin związany występuje przede wszystkim na głównych szlakach komunikacyjnych – drodze krajowej Nr 10 oraz Nr 60. Średni poziom hałasu dla Drobina wynosi 66,7 dB i występuje on na ponad 50% długości ulic w mieście. Uciążliwość hałasu komunikacyjnego zależna jest od ilości i rodzaju pojazdów. Szczególnie uciążliwy jest ruch tranzytowy, złożony w dużej mierze z pojazdów ciężkich. Wyniki pomiarów natężenia ruchu komunikacyjnego na terenie Gminy Drobin przedstawia tabela 21.

Tabela 21

Pomiary natężenia ruchu komunikacyjnego na terenie gminy Drobin

| Nazwa i adres punktu pomiarowego | Wartości natężenia ruchu komunikacyjnego | Data pomiaru | Odniesienie do obowiązujących norm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólna liczba pojazdów liczba pojazdów/dobę | W tym samochodów ciężarowych liczba pojazdów/dobę | % jaki stanowią pojazdy ciężarowe w stosunku do ogólnej liczby pojazdów na dobę |  |  |
| droga krajowa nr 10odcinek Sierpc – Drobin ok. 26 km | 7334 | 1300 | 17 | 2000 | Swobodny ruch Nie ma ograniczenia przepustowości ruchu |
| droga krajowa nr 10 odcinek Drobin – Płońsk ok. 28 km | 6834 | 1000 | 13 | 2000 k | Swobodny ruch Nie ma ograniczenia przepustowości ruchu |
| droga krajowa nr 60 odcinek Płock – Drobin ok. 30 km | 5588 | 1000 | 18 | 2000 | Swobodny ruch Nie ma ograniczenia przepustowości ruchu |
| droga krajowa nr 10odcinek Drobin – Raciąż ok. 10 km | 3772 | 900 | 21 | 2000 | Swobodny ruch Niewielkie ograniczenia przepustowości ruchu ( ponad 20 % udział pojazdów ciężarowych w stosunku do ogólnej liczby pojazdów na dobę) |

Źródło: Dane GDDKiA Warszawa

### 7.3.2. Program poprawy dla pola: hałas i wibracje

Cel strategiczny:

Ograniczanie uciążliwości akustycznych na obszarze gminy

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:

1. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

2. Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu  wzdłuż głównych dróg

Strategia realizacji celów średnio- i krótkoterminowych

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie i zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Podstawowym zadaniem jest inwentaryzacja miejsc, gdzie występują przekroczenia hałasu i dokładne rozpoznanie sytuacji akustycznej w powiecie. Konieczna jest również koordynacja działań (także policji) w celu badania pojazdów powodujących szczególny hałas, a także systematyczne usprawnianie ruchu drogowego, budowę nowych odcinków dróg i modernizację nawierzchni istniejących, co może poprawić warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB.

W planowaniu przestrzennym należy przyjąć zasadę stosowania natężenia hałasu jako jedno z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji.

W miejscach szczególnie narażonych na hałas, zlokalizowanych w pobliżu gęstej zabudowy mieszkaniowej konieczne będzie zastosowanie środków zmniejszających negatywny wpływ hałasu, a więc budowa ekranów akustycznych lub zasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (gęste krzewy i drzewa). Należy także promować działania ograniczające uciążliwość hałasu dla mieszkańców miejscowości, czyli propagować stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wymianę okien na dźwiękoszczelne, itp.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

Cele krótkookresowe zgodne są z celami średnioterminowymi. Generalna zasadą jest ograniczenie narażenia ludności na ponadnormatywny hałas. Poszczególne zadania w tym zakresie w latach 2004 –2011 przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | Burmistrz we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ W Płocku |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | właściciele domów |
| 4. | Modernizacja i budowa nawierzchni dróg z infrastrukturą | Burmistrz, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich, GDDKiA |
| 4.1 | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 10 | Burmistrz, GDDKiA |
| 4.2 | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 60 | Burmistrz, GDDKiA |
| 4.3 | Budowa obwodnicy przy m. Drobin | Burmistrz, GDDKiA |
| 4.4 | Modernizacja dróg powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4.5 | Rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego (parkingi, zatoki postojowe itp.) | Burmistrz, |
| 4.6 | Utrzymanie i urządzanie pasa drogowego istniejących dróg gminnych | Burmistrz, |
| 5. | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Burmistrz |

## 7.4. Promieniowanie elektromagnetyczne

### 7.4.1. Stan aktualny

Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, aż do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle,  badaniach naukowych,

- promieniowanie niejonizujące występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności,  domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna w różnych miejscach naszego globu.

Z występujących w przyrodzie naturalnych radionuklidów, decydujący wpływ na wielkość dawki promieniowania gamma oddziałującej na ludzi,  mają uran i produkty jego rozpadu, tor i potas 40K.

Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.

Promieniowanie niejonizujące

Jest to takie promieniowanie, którego energia nie powoduje procesu jonizacji w trakcie oddziaływania na materię (w tym na ciało człowieka). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883), źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające:

- pole elektromagnetyczne i magnetyczne stałe,

- pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,

- pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300000 MHz (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne),

- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości 0 – 0,5 Hz, 0,5- 50 Hz oraz 50 Hz – 1000 Hz.

Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie Miasta i Gminy Drobin są:

-	stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej

-	elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110 kV, 220 kV

-

Najpoważniejszymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są stacje bazowe telefonii komórkowej. Promieniowanie elektromagnetyczne generowane jest przez anteny stacji podczas jej pracy. Moc promieniowania jest różna i zależy od wielkości stacji bazowej. Częstotliwość emitowanych pól waha się w granicach od 30 do 1800 GHz. Na terenie Miasta i Gminy funkcjonują następujące stacje bazowe telefonii komórkowej:

- stacja Bazowa PLUS GSM POLKOMTEL S.A Maszt na działce nr ewid. 630 w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 10,

- stacja Bazowa ERA GSM o mocy 20891,4 Maszt na działce o nr ewid. 459 w Drobinie przy ul. Padlewskiego 5.

Na terenie gminy nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych oraz dotyczących oddziaływania promieniowania na środowisko, a w szczególności na zdrowie mieszkańców. Niemniej, można przypuszczać, że aktualnie w miejscach dostępnych dla ludności nie występują na terenie Miasta i Gminy Drobin pola elektromagnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych.

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy są linie średniego i wysokiego napięcia, które przebiegają przez teren gminy.

Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, itp., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności. Przedstawiony rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też zwiększenie liczby i powierzchni obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

### 7.4.2. Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel strategiczny:

Ochrona środowiska i mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1.	Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony promieniowania elektromagnetycznego

2.	Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Monitoring promieniowania niejonizującego na terenie gminy

Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli podaje wymienione wcześniej rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku. W rozporządzeniu określono w nim m.in.:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w środowisku,

- metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

- metody wyznaczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne.

Działania na lata 2004-2011 przedstawiono poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | Burmistrz we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku, MWIOŚ w Płocku, Wojewoda |
| 2. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | MWIOŚ w Płocku |
| 3. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | Burmistrz |

## 7.5	Poważne awarie i zagrożenia naturalne

### 7.5.1. Stan aktualny

Poważne awarie

Zagrożenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz katastrofy wywołane przez siły natury powodują konieczność prewencji i przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas stosowanej – „nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą „poważne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami. Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio art. 3 pkt.23 i 24 w/w ustawy:

poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

poważna awaria przemysłowa – to poważna awaria w zakładzie.

Na obszarze gminy zlokalizowane są zakłady stwarzające zagrożenia wystąpienia poważnej awarii typu chemicznego, technicznego i pożarowego.

Potencjalne zagrożenia środowiska na terenie gminy stwarzają głównie:

- 	transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych) głównie na drogach krajowych, wojewódzkich, szlakami kolejowymi, a także rurociągami, powodując m. in.  zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz pożarowe na terenach leśnych,

- 	magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych.

Wymienione wyżej zagrożenia, poza zasięgiem lokalnym ograniczającym się do terenu zakładu bądź jego bezpośredniego otoczenia, w niesprzyjających warunkach mogą przyjąć rozmiary niebezpieczeństwa o zasięgu regionalnym.

Wg informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, na terenie gminy nie ma zakładów zaliczonych do grupy o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także zakładów zakwalifikowanych do grupy o zwiększonym ryzyku.

Wg informacji WIOŚ Delegatura w Płocku, w  latach 2002-2003 na terenie gminy nie wystąpiły zdarzenia o charakterze poważnych awarii.

##### Magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych

Wg informacji Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, wg stanu na dzień 31.12.2003 r., na terenie gminy magazynowane były substancje niebezpieczne. Wykaz magazynowanych substancji przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22

Wykaz magazynów paliw na terenie Miasta i Gminy Drobin

| Lp. | Lokalizacja | Liczba magazynów | Pojemność zbiorników w [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | etylina | ON |
| 1. | Stacja Paliw w Drobinie, ul. Rynek | 1 | 20 | 20 |
| 2. | Stacja Paliw - Świerczynek | 1 | 40 | 20 |
| 3. | Stacja Paliw - Warszewka | 1 | 10 | 40 |
| 4. | Stacja Paliw – Łęg Kościelny | 1 | 10 | 20 |
| 5. | Stacja Paliw w Drobinie, ul. Przyszłość | 1 | - | 30 |

Źródło: Informacja z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku

Na terenie gminy funkcjonują także punkty dystrybucji gazu (propan – butan). Wykaz punktów dystrybucji gazu  (propan – butan) na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin przedstawiono w tabeli 23.

Tabela 23

Wykaz punktów dystrybucji gazu  (propan – butan) na terenie

gminy miejsko – wiejskiej Drobin

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj substancji niebezpiecznej | Max. ilość substancji w [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09-210 Drobin, ul. Rynek 6 | Punkt dystrybucji gazu –prop.- butan | 0,559 |
| 2. | 09-210 Drobin, ul. Płońska 11 | Stacja auto-gaz | 4 |
| 3. | 09-210 Drobin, ul. Padlewskiego3 | Punkt dystrybucji gazu | 0,770 |
| 4. | 09-210 Drobin, ul. Płońska 2 | Punkt dystrybucji gazu | 0,220 |
| 5. | 09-210 Drobin, ul. Przyszłość | Punkt dystrybucji gazu | 0,220 |
| 6. | Mogielnica, 09-209 Łęg | Punkt dystrybucji gazu | 0,110 |
| 7. | Łęg Kościelny, 09-209 Łęg | Punkt dystrybucji gazu | 0,110 |
| 8. | Łęg Probostwo, 09-209 Łęg | Punkt dystrybucji gazu | 0,220 |
| 9. | Warszewka, 09-210 Drobin | Punkt dystrybucji gazu | 0,440 |

Źródło: Informacja z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku

Transport materiałów niebezpiecznych

Transport materiałów i substancji niebezpiecznych odbywa się głównie drogami krajowymi nr 10 i nr 60. Trudno jest jednak określić z jaką częstotliwością odbywa się transport, gdyż brak jest bazy danych dotyczących tych przewozów. W wielu przypadkach transport taki nie jest zgłaszany odpowiednim jednostkom i odbywa się bez konwoju zabezpieczającego.

Zagrożenia wynikające z transportu substancji niebezpiecznych (toksyczne, wybuchowe, promieniotwórcze) mogą oddziaływać nie tylko na uczestników ruchu drogowego, ale również na okolicznych mieszkańców. Zagrożenia te mogą prowadzić także do skażenia i degradacji środowiska naturalnego.

Zagrożenia naturalne

W związku z anomaliami klimatycznymi i występującymi w ostatnich latach nietypowymi zjawiskami przyrodniczymi, należy zwrócić uwagę także na zagrożenia naturalne. Przez katastrofę naturalną rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników chorób roślin i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Do naturalnych zagrożeń na terenie gminy zalicza się przede wszystkim: powodzie, burze, śnieżyce, wichury, mrozy, deszcze, długotrwałe susze, pożary. Zjawiska te mają charakter losowy, których wystąpienie jest ciężko przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Największym potencjalnym źródłem zagrożeń naturalnych są rzeki: Sierpienica i Karsówka.

### 7.5.2. Program poprawy dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Cel strategiczny:

Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

2. Ochrona ludności gminy przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Zapobieganie poważnym awariom.

2. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.

3. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Zagrożenie dla ogółu mieszkańców gminy stwarza transport materiałów niebezpiecznych, stąd też konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania tego zagrożenia. Zadania te leżą w gestii Starostwa Powiatowego w Płocku i Urzędu Miasta i Gminy, jako administratorów dróg powiatowych i gminnych oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego i Zarządów Dróg Krajowych i Wojewódzkich (drogi krajowe).

Zadania do realizacji w latach 2004-2011

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Burmistrz, Starosta Powiatowy w Płocku |
| 2. | Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie gminy | Burmistrz |
| 3. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | Burmistrz |
| 4. | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | Burmistrz |

# 8.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

## 8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

## 8.1.1. Stan aktualny

Lasy

Na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin lasy zajmują powierzchnię  617 ha, co stanowi  4,3% powierzchni gminy (średnia powiatowa lesistość wynosi  – 16,9 %, wojewódzka - ok. 22%, a średnia krajowa – 28,2%).  Zatem gmina Drobin zaliczana jest do najmniej zalesionych terenów w województwie mazowieckim, a także w Polsce. Z ogólnej powierzchni lasów, 36% stanowią lasy prywatne (o funkcji gospodarczej).

Największe kompleksy leśne występują we wsiach: Świerczynek, Brelki, Dziewanowo. Siedliskowo lasy reprezentowane są przez bór mieszany świeży, las mieszany, ols właściwy i ols jesionowy. Przeważają drzewostany sosnowe w wieku do 40 lat z domieszką dębu i brzozy. Lasy prywatne nie tworzą dużych kompleksów leśnych, są zazwyczaj rozdrobnione.

Ze względu na niski wskaźnik lesistości gminy, obszar ten wymaga dolesień w skali 5 – 10% ogólnej powierzchni gminy. Gmina posiada program zwiększania lesistości zgodnie, z którym do 2020 roku trzeba zalesić 202 ha gruntów ornych, ornych odłogujących i nieużytków w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Ważnym elementem szaty roślinnej na terenach ubogich w lasy są zadrzewienia                                             i zakrzewienia śródpolne, przydrożne. Prawie każde wycięcie drzewa i krzewów wymaga zezwolenia, a także rekompensaty dla środowiska przyrodniczego w postaci nowych nasadzeń w innych miejscach. Mimo zasady równoważenia strat w lokalnym środowisku przyrodniczym i rekompensaty przyrodniczej, nadal aktualna jest potrzeba zwiększenia zadrzewień i zakrzewień. Do tego celu nadaje się praktycznie każdy wolny fragment terenu użyteczności publicznej lub nieruchomości prywatnych.

##### Obiekty i obszary chronione

Formami ochrony przyrody w myśl ustawy „O ochronie przyrody” z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880) są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin do takich form zalicza się jedynie pomniki przyrody.

Zgodnie z art. 40 ust.1 ww ustawy „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Do pomników przyrody występujących na terenie gminy Drobin zalicza się:

- głaz narzutowy (granit z pegmatytem) w miejscowości Kozłowo,

- głaz narzutowy (granit średnioziarnisty) w miejscowości Warszewka,

- lipa drobnolistna w miejscowości Karsy,

- aleja składająca się ze 165 topoli w mieście Drobin.

Fot. 11  Aleja Topolowa przy drodze powiatowej Drobin – Koziebrody – pomnik przyrody (źródło: UMiG Drobin)

##### Tereny zieleni

Tereny zieleni definiuje się jako - tereny wraz infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce oraz cmentarze. Znaczenie zieleni dla funkcjonowania miasta i gminy jest nieocenione. Zieleń nie tylko modyfikuje lokalne warunki klimatyczne, ale także oczyszcza atmosferę z zanieczyszczeń stałych i gazowych, reguluje stosunek CO2 i O2 w atmosferze, wytłumia hałas oraz stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji. Rola terenów zielonych wiąże się z kształtowaniem warunków przestrzennych i zdrowotnych i z wpływem na walory estetyczne krajobrazu. Na terenie gminy wykaz ważniejszych terenów zieleni urządzonej przedstawia tabela 24.

Tabela 24

Charakterystyka najważniejszych terenów zieleni w mieście i gminie Drobin

| Lp. | Nazwa obiektu | Powierzchnia (ha) | Lokalizacja | Cenne drzewostany | Stan utrzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parki miejskie – 0,006 % pow. gminy |
| 1. | Park miejski | 0,37 | ul. Piłsudskiego Drobin | kasztanowce, jesiony | dostateczny |
| 2. | Park miejski | 0,45 | ul. Rynek Drobin | lipy | dostateczny |
| 3. | Park wiejski | b.d. | Łęg Kościelny 09-209 Łęg Probostwo | Dęby, jesiony, klony | dostateczny |
| Razem | 0,82 |  |  |  |
| Parki podworskie – 0,14 % pow. gminy |
| 1. | Biskupice park dworski | 1,92 | Biskupice | Aleja lipowa, modrzewie, drzewa owocowe | wymaga konserwacji |
| 2. | Dobrosielice park dworski | 1,52 | Dobrosielice | Kasztanowce | wymaga konserwacji |
| 3. | Karsy zespół dworsko – parkowy | 5,12 | Karsy | Aleja lipowa, kasztanowa, jesiony, lipy, zabytkowe drzewo lipa | wymaga konserwacji |
| 4. | Kowalewo zespół dworsko – parkowy | 3,26 | Kowalewo | Kasztanowce, lipy | wymaga konserwacji |
| 5. | Kozłowo park dworski | b.d. | Kozłowo | Limba, dąb, kasztanowce | wymaga konserwacji |
| 6. | Krajkowo zespół dworsko – parkowy | b.d. | Krajkowo | Olcha, klony, dąb | wymaga konserwacji |
| 7. | Kuchary – Kryski zespół dworsko – parkowy | 5,65 | Kuchary – Kryski | 3 aleje kasztanowców, lipy, jesiony | wymaga konserwacji |
| 8. | Milice Kostery dwór murowany park – resztki drzewostanu | b.d. | Milice Kostery | b.d. | wymaga konserwacji |
| 9. | Mogielnica park dworski – pozostałości | 0,68 | Mogielnica | b.d. | wymaga konserwacji |
| 10. | Mokrzk park dworski grodzisko nizinne | b.d. | Mokrzyk | b.d. | wymaga konserwacji |
| 11. | Nagórki Dobrskie park dworski | b.d. | Nagórki Dobrskie | b.d. | wymaga konserwacji |
| 12. | Psary zespół dworsko – parkowy | b.d. | Psary | b.d. | wymaga konserwacji |
| 13. | Setropie park dworski | 2 ,55 | Setropie | Modrzewie, świerki, brzozy, buk, dąb, przewaga olchy, zabytkowe drzewo lipa | wymaga konserwacji |
| 14. | Tupadły park dworski | b.d. | Tupadły | b.d. | wymaga konserwacji |
| Razem | 20,7 |  |  |  |
| Cmentarze – 0,03 % pow. gminy |
| 1. | Rogotwórsk cmentarz przykościelny | 0,83 | Rogotwórsk | b.d | dobry |
| 2. | Drobin cmentarz parafialny rzym. – kat., kaplica cmentarz żydowski cmentarz niemiecki | 1,8 0,62 0,18 | Drobin | Kasztanowce, lipy, jesiony - zakrzewienia | dobry |
| 3. | Kozłowo cmentarz wojenny | 0,20 | Kozłowo | Sosny, brzozy | dobry |
| 4. | Łęg Probostwo cmentarz parafialny cmentarzysko | 0,84 b.d. | Łęg Probostwo | b.d. - | dobry |
| 5. | Setropie cmentarzysko | b.d. | Setropie | b.d |  |
| Razem | 4,47 |  |  |  |
| Ogrody działkowe – 0,007 % pow. gminy |
| 1. | Ogrody działkowe | 1,0 | ul. Kopernika Drobin |  | dobry |

Miasto i Gmina Drobin posiada mało terenów zieleni urządzonej. Ogólna powierzchnia terenów zieleni urządzonej  wynosi  około 27 ha (0,18 % powierzchni gminy).

Zagrożenia środowiska roślinnego

Czynniki negatywnie oddziałujące na środowisko leśne można sklasyfikować z uwzględnieniem :

- pochodzenia, jako: abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne;

- charakteru oddziaływania, jako: fizjologiczne, mechaniczne i chemiczne;

- długotrwałości oddziaływania, jako chroniczne i okresowe;

- roli, jaką odgrywają w procesie chorobowym, jako: predyspozycyjne, inicjujące i współuczestniczące.

Do najważniejszych czynników abiotycznych należy zaliczyć czynniki atmosferyczne (anomalie pogodowe, czynniki termiczno – wilgotnościowe, wiatr) oraz właściwości gleby i warunki fizjograficzne. Czynnikami biotycznymi są: struktura drzewostanów (skład gatunkowy oraz niezgodność z siedliskiem), szkodniki owadzie, grzybowe choroby infekcyjne a także nadmierne występowanie roślinożernych ssaków. Na antropogeniczne czynniki stresowe składają się zanieczyszczenia powietrza (energetyka, transport, gospodarka komunalna), zanieczyszczenia wód i gleb (przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo), przekształcenia powierzchni ziemi, pożary lasu, szkodnictwo leśne i niewłaściwa gospodarka leśna.

Aktualnie największym zagrożeniem dla lasów na obszarze gminy są zagrożenia antropogeniczne, wynikające przede wszystkim z zanieczyszczeniem powietrza oraz ze szkodnictwa leśnego.

Zanieczyszczenia powietrza wiążą się z działalnością przemysłową, transportem, działalnością komunalną -  przede wszystkim z emisją pyłów i takich związków gazowych jak SO2 i NO2. Substancje te wpływają negatywnie na wszystkie komponenty ekosystemów leśnych i są czynnikami inicjującymi procesy chorobowe lasów, prowadząc w skrajnych przypadkach do ich całkowitego zamierania. Co więcej, ich negatywny wpływ wzrasta szczególnie podczas opadów, kiedy to w wyniku reakcji chemicznych stają się one czynnikami zakwaszającymi.

### 8.1.2. Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel strategiczny:

Ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego i krajobrazu

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Tworzenie nowych form ochrony przyrody

2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy

3. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo - kulturowych gminy

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Wzrost lesistości gminy poprzez zalesianie gruntów i zadrzewienia

2.Ochrona czynna i bierna obiektów  chronionych i przyrodniczo cennych

2. Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych

3. Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych.

4. Użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i krajobrazu

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gminy jako podstawy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Burmistrz |
| 2. | Zalesianie gruntów o niskiej klasie bonitacji oraz zadrzewienia w okolicach wsi Chudzynek, Brelki, Psary, Chudzyno, Wrogocin zgodnie z Programem zwiększania lesistości gminy | Starosta Płocki, ARIMR, właściciele lasów prywatnych |
| 3. | Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | Burmistrz |
| 4. | Utworzenie nowych obszarów chronionych | Burmistrz |
| 5. | Racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi doliny Karsówki i Sierpienicy w powiązaniu z parkami podworskimi (zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego) | Burmistrz |
| 6. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | Burmistrz |
| 7. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nowotworzonych prawnych form ochrony przyrody | Burmistrz |
| 8. | Utworzenie terenów zielonych na obszarze Miejsko-Gminnego Kompleksu Sportu i Rekreacji w Drobinie | Burmistrz |
| 9. | Rewitalizacja kompleksu kamieniczek w centrum miasta, łącznie z modernizacją parku w centrum | Burmistrz |

## 8.2. Gleby

## 8.2.1. Stan aktualny

Gleby stanowią ważny elementem środowiska, szczególnie na obszarach, gdzie dominuje rolniczy sposób zagospodarowania powierzchni terenu. Degradacja gleb automatycznie wiąże się z niższymi plonami i niższą jakością tych plonów. Wśród różnorodnych czynników wpływających na nią istotne znaczenie mają procesy zakwaszenia gleb i zubożenia w składniki pokarmowe roślin.

Na terenie gminy dominują gleb klas bonitacyjnych III i IV (stanowią ok. 87,5 % pow. gruntów ornych). Wykształciły się z utworów plejstoceńskich i holoceńskich. Bonitację gleb na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin przedstawiono w tabeli 25.

Tabela 25

Bonitacja gleb na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk, zalesienia |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powierzchnia (ha) | - | 11 298 | - | 1 584 |
| Udział w pow. gminy (%) | - | 78 |  | 12 |
| Udział w pow. gr. rolnych w/w kategrii (%) | - | 0,4 | 11 | 23,5 | 36,5 | 16,5 | 12,5 | - | 0,1 | 15,2 | 63,9 | 20,8 |

Na terenie gminy Drobin występują następujące typy gleb:

- gleby płowe, gleby brunatne wyługowane - tworzą one przeważnie kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre, miejscami bardzo dobre (stanowią ok. 70 % gruntów ornych).

- gleby bielicowe oraz gleby rdzawe (określane również jako skrytobielicowe), które są rozwinięte głównie na podłożu piasków o różnej genezie, ubogich w składniki pokarmowe. Rolnicza jakość tych gleb jest bardzo niska. Stanowią one głównie kompleks żytni słaby lub żytnio - łubinowy (stanowią ok. 20 % pow. gruntów ornych, w tym ok. 15 % stanowia uprawy, ok. 5 % zalesienia).

- gleby torfowe – tworzą przeważnie kompleksy trwałych użytków zielonych (stanowią ok.10 % pow. gruntów ornych).

##### Degradacja chemiczna gleb

Ze względu na rolniczy charakter gminy rolniczym degradacja gleb wynika głównie z chemizacji rolnictwa (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin).

Ponadto źródłem chemicznej degradacji gleb są zanieczyszczenia komunikacyjne, zwłaszcza wzdłuż przebiegających przez teren gminy dwóch głównych dróg krajowych Nr 10 i Nr 60. Lokalne zanieczyszczenia chemiczne gleb występują także przy dwóch stacjach paliw (lokalizacja ul. Rynek Drobin; Świerczynek) oraz przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Cieszewie.

## 8.2.2	Przeobrażenia gleb i przekształcenia powierzchni ziemi

Nasilające się stałe wpływy różnorodnych form działalności przemysłowej, rolniczej i urbanizacyjnej przyczyniają się do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiają się w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadzą do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i właściwościach fizykochemicznych. Procesy degradacji gleb związane są przede wszystkim z:

- rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej

- rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych

- tras komunikacyjnych

- miejscami składowania odpadów

Przekształcenia mechaniczne gleb powodowane są przez zabudowę terenu, utwardzanie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrównań. Ważną rolę odgrywa emisja zanieczyszczeń powietrza i opad zanieczyszczeń oraz procesy chemicznego degradowania gleb przez niewłaściwie prowadzoną gospodarkę ściekową i odpadową. W obszarach dolinnych źródłem zanieczyszczeń gleb są wylewy rzek, zwłaszcza tych, które prowadzą wody zanieczyszczone.

Tereny zdegradowane

Tereny zdegradowne mieszczą w sobie cały szereg typów terenu, który na skutek różnych funkcji użytkowych uległ degradacji w stosunku do stanu pierwotnego. Nie istnieje jednorodna i oficjalnie obowiązująca klasyfikacja tych terenów. Elementem pozwalającym uporządkować problemy związane z przekształceniami terenów i zdegradowanych są systematyczne badania oceniające możliwości ich rekultywacji i ponownego zagospodarowania.

Głównymi terenami zdegradowanymi na terenie gminy Drobin są tereny Składowiska Odpadów Komunalnych w Cieszewie oraz obszary po „dzikich” wysypiskach śmieci. Po likwidacji dzikich wysypisk zalecane jest odnowa roślinności naturalnej danego obszaru. Jednakże są to miejsca punktowe.

Obecnie planowana jest rekultywacja zamkniętej kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Cieszewie., która będzie polegała przede wszystkim na wykonanie powłoki rekultywacyjnej z warstwy: gliny, geomembrany, piasku i gleby żyznej, nasadzeniu wierzby szwedzkiej, wykonaniu studni do odgazowywania oraz odprowadzaniu wód opadowych do zbiornika ewaporacyjnego. Bardzo istotnym elementem będzie stały monitoring rekultywowanej kwatery zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Działania dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych przedstawiono w tabeli 26.

Tabela 26

Działania dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia do rekultywacji [ha] | Powierzchnia zrekultywowana [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2003 |
| 1. | Tereny zdegradowane w wyniku działalności gospodarczej | - 0,7 | 0,1 |
| 2. | Tereny zdegradowane w następstwie klęsk żywiołowych | - | - |

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Drobin

### 8.2.3. Program poprawy dla pola: Gleby

Cel strategiczny:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów  wraz z ich ochroną i rekultywacją

Cele średnioterminowe do roku 2011

1. Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów

2.Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej ochrony

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

1. Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia

2. Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów

3.Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi

Rolnictwo pełni znaczącą rolę w rozwoju gminy, dlatego, w związku z koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań integracji europejskiej, powinny zostać wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.

Istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich nawożenia mineralnego. Zadaniem, które należy zrealizować jest okresowy (np. co 5 lat) monitoring jakości gleb.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Burmistrz, Starosta Płocki, WODR |
| 2. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | MWIOŚ Delegatura w Płocku |
| 3. | Inwentaryzacja starych „dzikich wysypisk” | Burmistrz |

## 8.3. Surowce mineralne

### 8.3.1	Stan aktualny

Występowanie kopalin na terenie gminy związane jest z utworami czwartorzędowymi. Na terenie gminy udokumentowano jedno złoże kruszywa naturalnego w rejonie wsi Brelki (zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych, stan na 31.12.2002r.).

Kruszywa naturalne dzielą się na dwie zasadnicze grupy:

- kruszywa grube, obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto – żwirowe)

- kruszywa drobne – piaszczyste.

Najważniejsze są złoża o genezie lodowcowej (akumulacyjne moreny czołowe) i wodnolodowcowej (sandry i ozy) oraz rzecznej. Kruszywa naturalne należą ustawowo do kopalin pospolitych. Najważniejsze informacje o złożu Brelki przedstawono w tabeli 27.

Tabela 27

Zestawienie złóż w gminie Drobin (stan zasobów na dzień 31.12.2002 r.) wg systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych „MIDAS”:

| Lp. | Nazwa złoża | Stan zagospod. | Zasoby w tys. Mg | Wydobycie w tys. Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |
| 1. | Brelki | E | 32 | 32 | 5 |

E – złoże eksploatowane

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce (wg. stanu na 31.12.2002 r.)

### 8.3.2. Program poprawy w polu: Ochrona zasobów kopalin

Cel strategiczny:

Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatacje kopalin

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania

2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu

Za kształtowanie polityki ochrony złóż i kopalin oraz gospodarowanie tymi zasobami odpowiedzialni są Minister Środowiska, wojewodowie, starostowie i urzędy górnicze.

Obecnie, najistotniejszym zadaniem w przypadku złóż eksploatowanych jest maksymalne wykorzystanie kopalin w granicach udokumentowania, a następnie zgodna z zasadami ochrony środowiska rekultywacja wyrobisk. poeksploatacyjnych, w celu przywrócenia właściwej  wartości terenu.

Obecnie, problemy związane z występowaniem i eksploatacją surowców mineralnych nie należą do działań priorytetowych gminy.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego | Przedsiębiorcy |

# 9. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

Na terenie Miasta i Gminy Drobin presja na środowisko wywierana jest przez rolnictwo, sferę usług, głównie turystycznych oraz sferę gospodarki komunalnej. Istotne kierunki oddziaływania to: emisja zanieczyszczeń do wód i powietrza, emisja hałasu, pobór wód podziemnych oraz energii. Stąd też, zagadnienia te zostały ujęte w programie ochrony środowiska.

## 9.1. Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych

Cel strategiczny:

Zmniejszenie w perspektywie do roku 2010 wodochłonności produkcji przemysłowej oraz zmniejszenie zużycia wody w sektorze komunalnym

Cel ten wynika z przyjętych limitów krajowych. Największe znaczenie dla realizacji tego celu mają działania podejmowane przez poszczególne jednostki handlowo-usługowe, a także jednostki funkcjonujące w sektorze komunalnym.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

  - Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w sferze usługowej i rolnictwie

  - Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji

  - Modernizacja sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych

  - Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody)

  - Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców gminy, 
jak i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody

W gminie zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności kształtuje się na poziomie 326 dam3/rok (wg GUS, 2004), w tym: zaopatrzenie wodociągów sieciowych – 280dam3/rok, przemysł – 40 dam3/rok.

W Mieście i Gminie Drobin zużycie wody, zarówno do celów konsumpcyjnych, jak też produkcyjnych, powinno systematycznie spadać. Związane jest to przede wszystkim z urealnieniem cen wody oraz systemem rozliczeń (przejście z systemu ryczałtowego na liczniki poboru), w którym konsument płaci za rzeczywistą ilość zużytej wody. Ogólny wzrost kosztów utrzymania powoduje wśród mieszkańców gminy wykształcenie postaw oszczędzania wody, co jest zjawiskiem pozytywnym. Koniecznym jest ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów rolniczych i leśnych.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie technologii wodooszczędnych w przedsiębiorstwach | Przedsiębiorcy |
| 2. | Analiza zużycia wody podziemnej przez mieszkańców, rolnictwo i działalność gospodarczą | Burmistrz Miasta i Gminy |

## 9.2. Zrównoważone wykorzystanie energii

Cel strategiczny:

Zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu

Cel ten wynika bezpośrednio z założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Osiągnięcie go uwarunkowane jest dalszym urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Ograniczenie ogólnego zużycia energii (także zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Cele średnio i krótkoterminowe i kierunki działań:

1. Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej i zakładach usługowych i produkcyjnych

2. Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych

3. Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo gminy

4. Stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania zużycia energii

Zmniejszenie zużycia energii powinno być rozpatrywane jednostkowo, gdyż przy zakładanym wzroście gospodarczym i rozwoju gminy nieunikniony jest bezwzględny wzrost zużycia energii.

Zmniejszenie zużycia energii, zwłaszcza w sektorze komunalnym, związane będzie z nieuniknionym wzrostem cen tej energii. Podstawowe znaczenie będą mieć również działania w zakresie modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz wzrost świadomości społeczeństwa. Wymienione działania na terenie Miasta i Gminy Drobin będą realizowane przez podmioty gospodarcze i mieszkańców, ponieważ nie ma tutaj wytwórców energii. Władze samorządowe mają ograniczony wpływ na realizację założonych celów. Niemniej, istotne jest prowadzanie działań edukacyjnych i informowanie o dostępnych możliwościach w zakresie ograniczania zużycia energii.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie technologii energooszczędnych w przedsiębiorstwach | Przedsiębiorcy |
| 2. | Zastąpienie tradycyjnych lamp ulicznych lampami energooszczędnymi z automatycznym sterowaniem | Burmistrz Miasta i Gminy |

## 9.3 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Cele strategiczny:

Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 6%. Planuje się wzrost tego udziału do 12% w perspektywie roku 2010. W Polsce zakłada się, że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie 7,5% (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła).

W Mieście i Gminie Drobin  źródłem niekonwencjonalnej energii jest biomasa, która jest wykorzystywana w Szkole Podstawowej w Cieszewie. Ponadto w kwietniu 2004 r. Gmina Drobin przystąpiła do realizacji Pilotażowego Ogólnopolskiego Programu „SIĘGNIJ PO SŁOŃCE” za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego współpracującego z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Płocku oraz Europejskim Centrum Energii Odnawialnej ECBREC/IBMER w Warszawie. Na budynku Miejsko – Gminnego Przedszkola w Drobinie zostały zainstalowane kolektory słoneczne wodne służące do podgrzania wody użytkowej. Na terenie gminy nie występują elektrownie wodne.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1.Sukcesywne zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii   do  7,5% w 2010 r.

2. Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych do roku 2010 o 100% w stosunku do 2000 r.

3. Zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) i prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych z równoczesną poprawa efektywności ich wykorzystania

4.Intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków finansowych z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych

5. Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie gminy

6.Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Na terenie Miasta i Gminy Drobin istnieją możliwości szerszego wykorzystania energii odnawialnej. Możliwe jest stosowanie w szerokim zakresie metod przetwarzania energii biomasy (np. słomy, drewna, wierzby energetycznej) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane biomasą). Ponadto można rozszerzyć instalację kolektorów słonecznych na inne budynki.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja miejsc możliwych do lokalizacji obiektów źródeł odnawialnej energii | Starostwo Powiatowe, Burmistrz Miasta i Gminy |

## 9.4. Zrównoważone wykorzystanie materiałów

Cel strategiczny:

Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji

Poszczególne działania ujęte w niniejszym rozdziale skierowane są głównie do podmiotów gospodarczych. Rolą jednostek samorządowych jest popularyzacja metod ograniczania presji na środowisko oraz wpływ na politykę środowiskową zakładów poprzez wydawanie odpowiednich decyzji i zezwoleń.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1. Ograniczenie nieprawidłowego wykorzystania surowców w procesie produkcji

2. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach produkcyjnych

3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie technologii małoodpadowych w przedsiębiorstwach | Przedsiębiorcy |
| 2. | Ograniczenie materiałochłonności produkcji | Przedsiębiorcy |

# 10. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

## 10.1. Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowym

Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy są przyczyną degradacji środowiska naturalnego – zanieczyszczania jego poszczególnych komponentów, wyczerpywania się zasobów surowcowych, zmiany gatunkowe flory i fauny, a także pogarszania się stanu zdrowia ludności. Przeciwdziałaniem dla niekontrolowanej ekspansji gospodarczej jest przyjęcie zasad zrównoważonego rozwoju, który polega na prowadzeniu szerokiej działalności człowieka, ciągłym rozwoju gospodarczym i społecznym przy niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych elementów środowiska. Istota rozwoju zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie naszych obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym generacjom możliwości rozwoju.

Oznacza to, że w każdej dziedzinie działalności gospodarczej, która może oddziaływać na środowisko, należy przyjąć określone zasady i cele, które ograniczą lub wyeliminują ten negatywny wpływ. Wskazówki w tej sprawie przedstawione zostały w dokumencie Rady Ministrów „Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych” oraz w Polityce Ekologicznej Państwa.

Dla gminy Drobin kluczowe zagadnienie dla ochrony środowiska mają następujące dziedziny: rolnictwo, transport, turystyka i rekreacja.

### 10.1.1 Rolnictwo

Na terenie Miasta i Gminy Drobin rolnictwo jest jedną z podstawowych form działalności gospodarczej  i źródłem utrzymania większości mieszkańców. W tej dziedzinie, w najbliższych latach, wymagane będą głęboko idące zmiany w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej i koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań UE. Podniesienie konkurencyjności rolnictwa wiązać się będzie ze zwiększeniem areału gospodarstw i specjalizacją (np. chów trzody chlewnej, bydła, sadownictwo, ogrodnictwo). Niezbędnym jest, aby przeprowadzane zmiany uwzględniały aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne będą działania prowadzące do minimalizacji wpływu gospodarki rolnej na środowisko i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich jak również działania edukacyjne rolników z zakresu stosowania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Jednostką odpowiedzialną za wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i pomocy w restrukturyzacji obszarów wiejskich na terenie Miasta i Gminy Drobin pełnić powinien Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego.

Należy propagować wśród rolników działania w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności właściwej ochrony wód powierzchniowych  i podziemnych, co dotyczy m.in. gromadzenia odchodów zwierzęcych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz racjonalnego używania środków ochrony roślin i ich właściwego magazynowania. Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje 91 gospodarstw, które posiadają płyty obornikowe. Równocześnie należy zaznaczyć, że rolnicy zgłosili swój akces w zakresie budowy płyt. Planuje się wybudowanie jeszcze 114 płyt na lata 2005-2007.

Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą:

1.Optymalne wykorzystania potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie rodzaju i wielkości upraw, zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, minimalizacja gruntów przekazywanych na cele nierolnicze, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych 	   2.Powszechne wdrożenie dobrych praktyk rolniczych, zwłaszcza w zakresie stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, nawożenia i gospodarowania obornikiem i gnojowicą, regulacji stosunków wodnych, mechanizacji prac polowych,

3.Wprowadzanie na szeroką skalę rolnictwa ekologicznego i rozwój agroturystyki,. 4.Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, w szczególności infrastruktury związanej z ochroną środowiska

### 10.1.2 Transport

Przez teren Miasta i Gminy Drobin przebiega droga krajowa Nr 10 relacji Warszawa-Bydgoszcz oraz droga krajowa Nr 60 Płock-Ciechanów, a także drogi powiatowe  i drogi gminne. Dlatego też ten aspekt został uwzględniony w niniejszym dokumencie.

Perspektywiczne cechy zrównoważenia sektora transportu obejmują:

- Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

- Usprawnienie połączeń komunikacyjnych wewnątrz gminy

- Poprawę warunków podróżowania w transporcie indywidualnym i zbiorowym

- Doprowadzenie do ogólnej przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury transportowej, a także jej rozmieszczenia przestrzennego, do stanu w pełni odpowiadającego rzeczywistym potrzebom przewozowym

- Poprawa stanu istniejących dróg i ulic w gminie poprzez ich przebudowę lub modernizację

### 10.1.3 Turystyka i rekreacja

Na terenie Miasta i Gminy Drobin turystyka i rekreacja jest źle rozwinięta. Znajduje się tu niewiele zabytków historycznych, lecz walory krajobrazowe i przyrodnicze, sprzyjają wypoczynkowi i agroturystyce. Mieszkańcy miast położonych niedaleko: Płock, Płońsk oraz Ciechanów, chętnie odwiedzaliby te okolice.

Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównoważenia sektora rekreacji i turystyki obejmują:

1. Optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do celów turystyki i rekreacji

2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i na terenie gminy

3. Wspieranie rozbudowy szlaków pieszych, konnych i rowerowych

4.  Rozszerzanie edukacji ekologicznej o przyrodę gminy

5. Ochrona dziedzictwa kulturowo – historycznego (program ochrony zabytków)

### 10.1.4. Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, odzysku odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku. Opracowany będzie tzw. ramowy program wspierania zielonych miejsc pracy jako element walki z bezrobociem. Program ten będzie zawierał mechanizm finansowego i eksperckiego wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy. Głównymi kierunkami działań dla tego zagadnienia są::

- Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych,

- Wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności w: rolnictwie ekologicznym, agro- i ekoturystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich części oraz odzysku opakowań i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych,

- Preferowanie przy zakupach towarów oraz usług przez administracje samorządową tych produktów, które maja proekologiczny charakter.

# 11. Edukacja ekologiczna

## 11.1 Dotychczasowa edukacja ekologiczna

Działania z zakresu ochrony środowiska powinny być wdrażane przy udziale i akceptacji ogółu społeczeństwa gminy. Z tego względu, istotne znaczenie ma kształtowanie postaw społecznych i dostarczanie informacji o realizowaniu celów i zadań ochrony środowiska.

Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje spójny system edukacji ekologicznej, obejmujący swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Na terenie Miasta i Gminy dotychczasowa edukacja ekologiczna organizowana i prowadzona była przez RCEE przy udziale ZGRP głównie w szkołach różnych szczebli. Działania z tego zakresu prowadzone były też przez Urząd Miasta i Gminy.

Szczegółowy zakres edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym Miasta i Gminy Drobin został przedstawiony w „Planie gospodarki odpadami dla ZGRP – Miasto i Gmina Drobin”, stanowiącym integralną część niniejszego dokumentu. W związku z tym, poniżej przedstawiono tylko wybrane aspekty tego zagadnienia mające wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych  mieszkańców.

W 2003 roku gmina miejsko – wiejska Drobin zajęła II miejsce w konkursie „Ekologiczna gmina w powiecie płockim”. W 2002 roku Sołectwo Łęg Probostwo, zostało finalistą konkursu „Ekologiczne sołectwo w powiecie płockim”.

## 11.2 Edukacja ekologiczna formalna (szkolna)

Ten rodzaj edukacji to zorganizowany system kształcenia uczniów na wszystkich szczeblach systemu oświaty, nastawiony na wykształcenie w nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody i szacunku dla niej.

Dzieci i młodzież są najbardziej podatną grupą, szybko przyswajającą nowe, pożądane wzorce zachowań.  Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 roku uwzględniło cel, jakim jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w procesie kształcenia ogólnego. Obecnie, tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów, a jej właściwa realizacja zależy głównie od zaangażowania nauczycieli i zainteresowania uczniów. Dla gminy Drobin istotne jest rozwijanie i wspieranie dotychczasowych działań edukacyjnych prowadzonych w szkołach, inspiracja tematów związanych z ochroną środowiska, doszkalanie nauczycieli prowadzących przedmioty z tego zakresu. Ważnym elementem jest wprowadzanie do programów nauczania tematyki związanej bezpośrednio ze stanem i problemami ochrony środowiska w gminie, jak również w całym powiecie sztumskim, np. ochrona przyrody, ochrona wód powierzchniowych, itp.

Fot. 11 Budynek Zespołu Szkół w Drobinie (źródło: UMiG Drobin)

## 11.3 Edukacja ekologiczna pozaszkolna

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie niektórych grup osób dorosłych zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, a także możliwości uczestniczenia w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w społeczeństwie wskazują jednak, że poziom akceptacji dla działań z zakresu ochrony środowiska maleje, a zachowania prokonsumpcyjne dominują nad proekologicznymi. Dlatego rola edukacji ekologicznej i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo istotne.

Szczególną rolę w rozwijaniu edukacji ekologicznej wśród dorosłych mieszkańców gminy spełniać będzie Urząd Miasta i Gminy w Drobinie. Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska. Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej, znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii i wody.

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska

Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań:

1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności gminy

2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska,

3. Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci

4. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony

5. Współdziałanie władz miasta i gminy z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska 
i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

6. Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej

7. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy na temat wymagań dotyczących stanu środowiska

Adresaci programu promocji i edukacji

Głównym adresatem programu edukacji ekologicznej jest społeczeństwo Miasta i Gminy Drobin. Kluczową grupą jest młodzież szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę konsumencką. Przewiduje się także objęcie akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami ochrony środowiska w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej.

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem działań wynikających dla poszczególnych komponentów przedstawiono poniżej. Zadania te mają charakter zadań ciągłych i obejmują okres 2004-2011.

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Edukacja ekologiczna rolników w aspekcie oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne stosowanych nawozów i środków ochrony roślin | RCEE, ZGRP, Starosta, Burmistrz |
| 2. | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie czystości stanu powietrza a jego oddziaływaniem na mieszkańców | Burmistrz, Starosta, ZGRP |
| 3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | Burmistrz we współpracy z mediami, szkołami i RCEE |
| 4. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego | Burmistrz, ZGRP, RCEE, Starosta |
| 5. | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Burmistrz, RCEE, ZGRP |
| 6. | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych | Burmistrz, Starosta, WODR, ZGRP, RCEE |
| 7. | Podjęcie działań w kierunku uzyskania certyfikatu ISO 14001 i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w Mieście i Gminie Drobin | Burmistrz |

# 12. Aspekty finansowe realizacji programu

Stan aktualny

Realizacja zamierzeń z zakresu ochrony środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji systemu.

Największe nakłady na ochronę środowiska, w tym gospodarkę odpadami, pochodzą 
ze środków własnych przedsiębiorstw oraz inwestorów prywatnych, znacząca część środków wpływa z funduszy i dotacji ekologicznych oraz kredytów i pożyczek. Środki budżetowe oraz środki zagraniczne odgrywają dotychczas marginalną rolę w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W Mieście i gminie Drobin funkcjonuje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Mieście i Gminie Drobin od wielu lat prowadzone są intensywne działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, w tym również ochrony środowiska. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2003 r. w gminie wynosiły  77,1 tys. zł, w tym na ujecie i doprowadzenie wody – 70,9 tys. zł, budowę i modernizacje stacji uzdatniania wody – 6,2 tys. zł (GUS, 2004).

Ograniczone możliwości finansowe samorządu gminnego uniemożliwiają samodzielną realizację działań i inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Konieczne jest wsparcie instytucji finansowych, które podejmą się finansowania projektów poprzez m.in. zobowiązania kapitałowe (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing), udziały kapitałowe (akcje, udziały w spółkach) i dotacje.

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków
i funduszy inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy obligacje ekologiczne. Można założyć, że system finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansów.

Tylko inwestycje i działania uwzględnione w programie ochrony środowiska i planie gospodarki odpadami dla gminy mogą liczyć na pozyskanie środków publicznych, w szczególności z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wspierane powinny być głównie inwestycje o charakterze regionalnym. Zaleca się, aby ograniczać dotacje budżetowe na zadania, które są w stanie zapewnić finansowe wpływy ewentualnym inwestorom. Korzystne jest, jeżeli kapitał obcy (kredyty, udziały w spółkach, nabywcy obligacji) angażowany będzie w finansowanie inwestycji komunalnych w maksymalnym stopniu, w jakim możliwa jest jego spłata wraz z odsetkami.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z ochrona środowiska to:

- fundusze własne gminy,

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony środowiska z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe 
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy
 i Rozwoju — EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

Ocena dostępności źródeł finansowania dla zadań wymienionych w Programie

Zadania wyznaczone w Programie mają swoje odzwierciedlenie w priorytetach funduszy ekologicznych. Istnieje więc realna szansa uzyskania wsparcia z tych źródeł. Z najważniejszych należy wymienić zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, likwidację niskiej emisji, ochrona wód, ochrona powietrza i przed hałasem, ochrona przyrody i krajobrazu.

Pomoc z tych źródeł obejmuje przede wszystkim te dziedziny, w których standardy jakości środowiska uzgodnione podczas negocjacji z Unią Europejską nie są dotrzymane. Dotyczy to przede wszystkim gospodarki wodno – ściekowej.

W zakresie uzyskania kredytów bankowych duże szanse mają inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, a także wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii (np. małych elektrowni wodnych, kotłownie na biopaliwo, itp.).

Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, szczególnie z Funduszy Strukturalnych.  Szczególne wsparcie można uzyskać na budowę sieci wodno – kanalizacyjnych, modernizacji i rozbudowy systemów ciepłowniczych, budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, oraz innej technicznej (szczególnie dróg i mostów).

## 12.1	Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań

Dla realizacji wytyczonych celów, konieczne jest podjęcie konkretnych działań organizacyjnych i inwestycyjnych. W tabeli 28 zestawiono zadania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 – 2011. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawia listę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2011, którą opracowano m.in. w oparciu  o wyznaczone priorytety w zakresie ochrony środowiska.  Na liście znalazły się także przedsięwzięcia:

- proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2011 w ramach działań lokalnych i regionalnych,

- wynikające z obowiązku spełnienia norm i zapisów w obowiązujących aktach prawnych,

- zawarte w Programie ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego i powiatu płockiego.

Uwzględniono również zadania zgłoszone w planach inwestycyjnych gminy oraz przez przedsiębiorstwa z terenu gminy.

Ogółem szacunkowy koszt realizacji programu w latach 2004-2011 wynosi 1 865 tys. zł, w tym zadania pozainwestycyjne – 1 0850 tys. zł i zadania inwestycyjne – 780 tys. zł. Strukturę szacunkowych kosztów realizacji zadań dla poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej:

| Sektor | Szacunkowy koszt [mln zł] | Struktura % |
| --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne | 70,0 | 17,11 |
| Powietrze atmosferyczne | 55,0 | 13,45 |
| Hałas | 50,0 | 12,22 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne | 40,0 | 9,78 |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne | 45,0 | 11,00 |
| Przyroda i krajobraz | 120,0 | 29,34 |
| Gleby | 4,0 | 0,98 |
| Edukacja ekologiczna | 25,0 | 6,11 |
| Ogółem | 409,0 | 100 |

Należy jednak zaznaczyć, że zawarte w powyższym zestawieniu koszty nie obejmują wszystkich pozycji przedstawionych w harmonogramie, ze względu na brak podstawy oszacowania kosztów niektórych zadań.

Tabela 21

# Harmonogram realizacji zadań w latach 2004-2011

| Lp. | Zadanie | Typ zadania | Termin realizacji | Realizatorzy | Źródła finansowania | Szacunkowy koszt [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor: Jakość wód i stosunki wodne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków | Koordynowane | 2004-2007 | Burmistrz, właściciele | - | BRAK KOSZTÓW |
| 2. | Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej dla całej gminy i miasta | Własne | 2004-2005 | Burmistrz | GFOŚiGW i budżet gminy | 20,0 |
| 3. | Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia | Koordynowane | 2004-2007 | Użytkownicy ujęć wód podziemnych | - | Brak kosztów |
| 4. | Opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, środków ochrony roślin | Koordynowane | 2004-2007 | WODR, rolnicy, przedsiębiorcy, Burmistrz | WFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy, środki przedsiębiorców | 50,0 |
| Razem koszty: | 70,0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Budowa zbiorczych systemów kanalizacji wiejskiej w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo, Krajkowo | własne | 2005-2011 | Burmistrz | budżet gminy, fundusze strukturalne UE, WFOŚiGW | bd |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Łęg Probostwo, Rogotwórsk, Cieszewo, Krajkowo | własne | 2005-2011 | Burmistrz | budżet gminy, fundusze UE, WFOŚiGW | bd |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w gminie-etap końcowy | koordynowane | 2004-2007 | Burmistrz | budżet gminy, WFOŚiGW, fundusze UE | bd |
| 4 | Melioracja użytków rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych - kontynuacja | koorsynowane | 2006-2009 | RZGW w Warszawie, WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku | budżet państwa, fundusze UE | - |
| 5. | Konserwacja urządzeń melioracyjnych | koordynowane | 2004-2011 | RZGW w Warszawie, WZMiUW w Warszawie, Oddział w Płocku | budżet państwa | - |
| 6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - kontynuacja | kordynowane | 2004-2011 | inwestorzy, Burmistrz | budżet gminy, inwestorzy | - |
| 7. | Budowa płyt obornikowych - kontynuacja | koordynowane | 2004-2007 | Rolnicy | budżet gminy, WFOŚiGW,inwestorzy | bd |
| Razem koszty: | bd |
| Sektor: Powietrze atmosferyczne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Koordynowane | 2004 - 2006 | Burmistrz | - | 0 |
| 2. | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy, poprzez dokonanie w pierwszym etapie działań analizy możliwości i inwentaryzację potencjału tego typu energii na terenie gminy | Koordynowane | 2004 - 2011 | Burmistrz | budżet gminy, WFOŚiGW, NFOŚiGW fundusze strukturalne UE | - |
| 3. | Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | koordynowane | 2004-2006 | Burmistrz | budżet gminy, GFOŚiGW | 15,0 |
| 4. | Uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy zamiany tradycyjnych kotłowni opalanych węglem na kotłownie ekologiczne | koordynowane | 2006-2011 | Burmistrz | budżet gminy, WFOŚiGW | 40,0 |
| Razem koszty: | 55,0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Rozbudowa ścieżek pieszych i rowerowych | własne | 2004-2011 | Burmistrz | Budżet gminy | bd |
| Razem koszty: | bd |
| Sektor: Hałas |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | Koordynowane | 2005-2007 | Burmistrz we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ w Płocku | - | 0 |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | Koordynowane | 2007-2011 | właściciele | środki własne | - |
| 3. | Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | Koordynowane | 2006 - 2011 | Burmistrz | budżet gminy | 50,0 |
| Razem koszty: | 50,0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Modernizacja i budowa nawierzchni dróg z infrastrukturą |  |
| 1.1. | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 10 | koordynowane | 2005 - 2006 | GDDKiA | fundusze UE, GDDKiA | bd |
| 1.2 | Modernizacja i przebudowa drogi krajowej Nr 60 | koordynowane | 2007 - 2011 | GDDKiA | fundusze UE, GDDKiA | bd |
| 1.3 | Budowa obwodnicy przy mieście Drobinie | koordynowane | 2007-2011 | GDDKiA | fundusze UE, GDDKiA | bd |
| 1.4 | Modernizacja dróg powiatowych | koordynowane | 2004-2006 | Zarząd Dróg Powiatowych | fundusze UE, Zarząd Dróg | bd |
| 1.5 | Rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego (parkingi, zatoki postojowe itp.) | Własne | 2004 - 2011 | Burmistrz, | Budżet gminy, | bd |
| 1.6 | Utrzymanie i urządzanie pasa drogowego istniejących dróg gminnych | Własne | 2007- 2011 | Burmistrz, | Budżet gminy, fundusze UE, | bd |
| Razem koszty: | bd |
| Sektor: Promieniowanie elektromagnetyczne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól | koordynowane | 2004-2007 | Burmistrz we współpracy ze Starostą Powiatowym w Płocku i MWIOŚ w Płocku, Wojewoda | - | 0 |
| 2. | Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | koordynowane | 2004-2001 | MWIOŚ w Płocku | budżet państwa | - |
| 3. | Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | własne | 2006-2011 | Burmistrz | budżet gminy | 40,0 |
| Razem koszty: | 40,0 |
| Sektor: Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | koordynowane | 2004-2011 | Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Burmistrz, Starosta Powiatowy w Płocku | budżet gminy | bd |
| 2. | Aktualizacja listy instalacji stanowiących potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi na terenie gminy | własne | 2005-2011 | Burmistrz | - | 0 |
| 3. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | własne | 2004 - 2011 | Burmistrz | budżet gminy | 40,0 |
| 4. | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych lub zagrożeń naturalnych | własne | 2006-2011 | Burmistrz | budżet gminy | 5,0 |
| Razem koszty: | 45,0 |
| Sektor: Ochrona przyrody i krajobrazu |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gminy jako podstawy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | własne | 2005 - 2011 | Burmistrz | budżet gminy | 30,0 |
| 2. | Racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi doliny Karsówki i Sierpienicy w powiązaniu z parkami podworskimi (zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego) | własne | 2004 - 2011 | Burmistrz | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | - |
| 3. | Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | własne | 2004 - 2011 | Burmistrz | budżet gminy | 30,0 |
| 4. | Promocja walorów przyrodniczych gminy | koordynowane | 2004 – 2007 | Burmistrz, ZGRP | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | 30,0 |
| 5. | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nowotworzonych prawnych form ochrony przyrody | własne | 2006-2011 | Burmistrz | budżet gminy | 30,0 |
| Razem koszty: | 120,0 |
| Zadania inwestycyjne |
| 1. | Zalesianie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej i zadrzewienia w okolicach wsi Chudzynek, Brelki, Psary, Chudzyno, Wrogocin zgodnie z Programem zwiększania lesistości gminy | koordynowane | 2004 - 2011 | Starosta Płocki, ARIMR, właściciele lasów prywatnych | fundusze UE środki właścicieli gruntów budżet państwa środki Lasów Państwowych, | - |
| 2. | Utworzenie nowych obszarów chronionych | Koordynowane | 2007-2011 | Burmistrz, | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | - |
| 3. | Utworzenie terenów zielonych na obszarze Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie | własne | 2005-2008 | Burmistrz, | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | - |
| 4. | Rewitalizacja kompleksu kamieniczek w centrum miasta, łącznie z modernizacją parku w centrum | własne | 2005-2011 | Burmistrz, | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW budżet gminy | - |
| Razem koszty | - |
| Sektor: Gleby |
| Zadania pozainwestycyjne |
| 1. | Upowszechnianie Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | Koordynowane | 2004 - 2011 | Burmistrz,Starosta Płocki, WODR | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki inwestorów | 2,0 |
| 2. | Prowadzenie monitoringu jakości gleby | Koordynowane | 2004 - 2011 | Starosta Płocki | budżet państwa | -. |
| 3. | Inwentaryzacja starych „dzikich wysypisk” | własne | 2005 | Burmistrz | budżet gminy | 2,0 |
| Razem koszty: | 4,0 |
| Sektor: Edukacja ekologiczna |
| 1. | Edukacja ekologiczna rolników w aspekcie oddziaływania na środowisko stosowanych nawozów i środków ochrony roślin | Kordynowane | 2004-2011 | RCEE, ZGRP, Starosta, Burmistrz | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 2,0 |
| 2 | Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie czystości stanu powietrza a jego oddziaływaniem na mieszkańców | Koordynowane | 2004 - 2011 | Burmistrz, Starosta,ZGRP | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 3,0 |
| 3. | Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem | Koordynowane | 2004 - 2011 | Burmistrz we współpracy z mediami, szkołami, ZGRP i RCEE | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 5,0 |
| 4. | Działania edukacyjne dla ogółu ludności powiatu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego | koordynowane | 2004-2011 | Burmistrz, ZGRP, RCEE, Starosta | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki inwestorów | 5,0 |
| 5. | Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody | Własne | 2005-2011 | Burmistrz, Starosta, RCEE, ZGRP | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki inwestorów | 5,0 |
| 6. | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, głównie stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych, i leśnych | własne | 2004-2011 | Burmistrz, Starosta, WODR, ZGRP, RCEE | NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki inwestorów | 5,0 |
| 7. | Podjęcie działań w kierunku uzyskania certyfikatu ISO 14001 i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w Mieście i Gminie Drobin | własne | 2005-2006 | Burmistrz | budżet gminy | - |
| Razem koszty: | 25,0 |
| Razem koszty pozainwestycyjne | 409,0 |
| Razem koszty inwestycyjne | bd |
| Łączne koszty | 409,0 |

brak możliwości szacowania kosztów

bd – brak danych z Urzędu Gminy

# 13. Analiza możliwych do zastosowań rozwiązań w oparciu o ocenę infrastruktury Miasta i Gminy, organizację wewnętrzną i zarządzanie ochroną środowiska w gminie oraz sytuację finansową wraz z listą podmiotów, do których kierowane są obowiązki ustalone w programie

Działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska prowadzone są na terenie  miasta i gminy od wielu lat. Znajduje to odzwierciedlenie w opracowanych planach i strategiach  dotyczących tego zagadnienia, obowiązujących na terenie gminy. Aktualnie obowiązujące główne dokumenty, w których przedstawiono cele i działania dotyczące rozwoju gminy w aspekcie ochrony środowiska to:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin Uchwała Nr 212/XXVII/01 z dnia 22.11.2001 r.

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do 2020 roku Uchwała Nr 249/XXXIII/02 z dnia 30.09.2002r.

Cele zawarte w tych dokumentach są sukcesywnie realizowane przez poszczególne Referatu Urzędu Miasta i Gminy oraz przedsiębiorców i inne jednostki, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, poprawy infrastruktury technicznej gminy,  gospodarki odpadami.

Należy zaznaczyć, że dotychczasowe zadania i cele dotyczące ochrony środowiska zostały zawarte w opracowywanym „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin”. Opracowanie niniejsze stanowi kontynuację dotychczas obowiązujących dokumentów oraz rozszerzenie aktualnych zapisów o bardziej szczegółowe w odniesieniu dla poszczególnych komponentów środowiska.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że niniejszy dokument po przyjęciu przez Radę Miejską w Drobinie będzie stanowił podstawę dalszych działań w zakresie ochrony środowiska w Drobinie.

W „Programie ....”na podstawie analizy stanu aktualnego środowiska na terenie miasta i gminy określono cele strategiczne, średnio-  i krótkoterminowe oraz wytyczono kierunki działań zmierzające do poprawy stanu poszczególnych jego komponentów, a także określono priorytetowe przedsięwzięcia ekologiczne.

Analizując możliwość zastosowania przedstawionych rozwiązań w oparciu o uwarunkowania dotyczące istniejącej infrastruktury, organizacji i zarządzania ochroną środowiska oraz sytuację finansową w gminie, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia są możliwe do zrealizowania uwzględniając następujących warunki:

- etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań,

- powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie wdrażania, realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu,

- pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację przewidzianych w planie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.

Jako zagrożenia dla realizacji Programu uznano:

- zmianę uwarunkowań prawnych, mających wpływ na zmianę zakresu obowiązków dla władz gminy oraz mających wpływ na sytuację finansową gminy,

- niewłaściwe zarządzanie wdrażaniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt 
i uprzedzania ewentualnych zagrożeń,

- nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań,

- brak koordynacji pomiędzy gminami, a także brak współpracy ponadregionalnej w zakresie niektórych działań,

- wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują konieczność innego rozdysponowania środków finansowych.

Opracowane w „Programie ochrony środowiska dla miasta i gminy Drobin” cele i wytyczone działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy wymagają określenia podmiotów do których adresowane są obowiązki wynikające z realizacji tych celów i działań.  Są to grupy podmiotów, których zadaniem jest:

- organizacja i zarządzanie programem,

- realizacja celów i zadań określonych w programie,

- nadzór i monitoring realizacji programu.

Ponadto określono również obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Bardzo istotną rolę w realizacji programu odgrywają mieszkańcy gminy. W związku z tym do tej grupy społeczeństwa kierowane są zadania.

Należy zaznaczyć, że wdrożenie celów i zadań wytyczonych w programie wymaga współpracy wielu jednostek i organizacji funkcjonujących, nie tylko na terenie gminy.

Zadania w zakresie organizacji i zarządzania programem realizowane powinny być przez następujące podmioty:

- Burmistrza Miasta i  Gminy Drobin

- Radę Miejską w  Drobinie

- Starosta Powiatu Płockiego

- Starostwo Powiatowe w Płocku

Realizacja zadań i celów określonych w programie kierowana jest do:

Administracji samorządowej i rządowej, jednostek pozarządowych i przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, prowadzących działalność na terenie gminy:

- Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

- Starostwa Powiatowego w Płocku,

- Wojewody Mazowieckiego,

- Nadleśnictwa w Płocku,

- Właścicieli lasów prywatnych

- Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

- Związku Gmin Regionu Płockiego,

- Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjne

- przedsiębiorstwa budowlane

- przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

- przedsiębiorstwa transportowe

Nadzór i kontrola przebiegu realizacji i efektów wdrażania programu prowadzona będzie przez:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska , delegatura w Płocku

- Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

- Starostwo Powiatowe w Płocku

- Urząd Miasta i Gminy Drobin

# 14.Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska`

## 14.1. Struktura zarządzania środowiskiem

Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:

- instrumenty prawne

- instrumenty finansowe

- instrumenty społeczne i strukturalne

- Do instrumentów prawnych zaliczamy:

- pozwolenia zintegrowane

- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

- pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów  do powietrza

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów

- pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska

- pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska

- decyzje dotyczące gospodarki odpadami

- koncesje geologiczne na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych

- oceny oddziaływania na środowisko

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody powierzchniowej lub podziemnej itp.

- opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin

- administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów

- odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy, w tym fundusze przedakcesyjne oraz fundusz strukturalny oraz fundusz spójności

- pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na raty itp.

- opłaty produktowe i depozytowe

Instrumenty społeczne to:

- edukacja ekologiczna

- informacja i komunikacja

- współpraca

Głównym celem edukacji społecznej jest ukształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wykształcenie proekologicznych nawyków w życiu codziennym. Edukacja może być realizowana w różnych formach i na różnych poziomach. Odbiorcami powinni być zarówno dorośli jak i dzieci oraz młodzież. Dla odniesienia sukcesu w realizacji edukacji konieczna jest informacja o środowisku i podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.

Instrumenty strukturalne to głównie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin Uchwała Nr 212/XXVII/01 z dnia 22.11.2001 r. oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do 2020 roku Uchwała Nr 249/XXXIII/02 z dnia 30.09.2002r.

Ponadto są to: Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu płockiego do2010 r. oraz Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015roku. Dokumenty te określają główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Program ochrony środowiska dla gminy Drobin jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów.

## 14.2. Struktura zarządzania Programem

Głównym wykonawcą programu jest Burmistrz, którego zadaniem będzie wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Programu, a także opracowywanie sprawozdań z postępu realizacji i zgodności działań zapisanych w Programie.

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program i samorząd gminy  jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo.

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania programem i środowiskiem są:

- Wdrażanie programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin:

- koordynacja wdrażania programu

- ocena realizacji celów krótkoterminowych

- raporty o stopniu wykonania programu

- weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań

- Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku:

- rozwój różnorodnych form edukacji

- dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

- wykorzystanie mediów w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska

- wydawanie broszur i ulotek informacyjnych

- szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej

3.	Wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem

# 15. Monitoring programu i środowiska

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, Burmistrz co 2 lata sporządza raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Miasta. W przypadku Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin, pierwszy raport powinien obejmować okres 2005-2006, a drugi okres 2007-2008 - oba znajdujące się w zasięgu celów krótkoterminowych.

Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje możliwość wprowadzenia aktualizacji programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu zaznaczyć, że ze względu na brak wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska i do ustaw komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być korygowany.

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to:

- sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska

- aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata

- aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata

W celu właściwej oceny stopnia wdrażania Programu ochrony środowiska konieczne jest ustalenie zasad przedstawiania postępów w realizacji programu. Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według II Polityki Ekologicznej Państwa do głównych mierników należy zaliczyć:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym);

- ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów
 i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną);

- stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska);

- techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji wg polityki ekologicznej państwa dla programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej zurbanizowane i uprzemysłowione)

- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

- coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.

Poza wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi stosuje się wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych  poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

- poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych);

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury;

- wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu
 i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza , wody lub gleby;

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk;

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie na rzecz ochrony środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań o programie. Istotne znaczenie maja też mierniki świadomości społecznej (m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy).

Wskaźniki pomocne do oceny realizacji programu przedstawiono w tabeli. Zakład się, że wymienione wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane i rozszerzane o kolejne rodzaje.

Tabela 29

Wskaźniki efektywności wdrażania programu

| Lp. | Wskaźnik | Drobin |
| --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne |
| 1. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ludności ogółem | 72 |
| 2. | Zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe w dam 3/rok | 227* |
| 3. | Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w szt | 5 |
| 4. | Liczba przyłączy do sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych w szt. | 1759* |
| 5. | Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych w szt. | 380* |
| 6. | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoby) | 7022* |
| 7. | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby) | 1386* |
| 8. | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną w tys. zł. | * |
| Ochrona powietrza |
| 1. | Emisja zanieczyszczeń gazowych – ogółem [Mg] | - |
| 2. | Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem | - |
| 3. | Ilość pojazdów zarejestrowanych ogółem | 4017 |
| Ochrona przyrody |
| 1. | Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (% powierzchni ogólnej) | 4,90 |
| 2. | Grunty wymagające rekultywacji [ha] | 0,7 |
| 3. | Grunty zrekultywowane w ciągu roku [ha] | - |
| 4. | Ilość obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną szt. | 4 |
| 5. | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w tys. zł. | 77,1* |
| 6. | Uchwały podjęte w sprawie ochrony środowiska w latach 2000 – 2005 przez Radę Miejską w Drobinie | ok.60 |

*Stan na dzień 31.12.2003 (według GUS)

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem realizacji założonych celów i działań w programie.

# Literatura

- Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006,

- II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000r.,

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z  uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002r.,

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002r.,

- Plan rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004 – 2006, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2004r.,

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, grudzień, 2003,

- Informacja na temat wyznaczania w Polsce obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego i niezbędnych działań z tym związanych, Ministerstwo Środowiska, 2003,

- Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z programem działań, Ministerstwo Środowiska, 2003,

- Założenia Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych, Ministerstwo Środowiska, 2003

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

- Polityka Klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Aktualizacja 2003 r., Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2003

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 r.,

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001r.,

- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001 – 2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001r.,

- Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego, Urząd Marszałkowski, grudzień, 2003

- Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku,

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami w powiecie płockim, Starostwo Powiatowe w Płocku, 2003

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa, 2003,

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa, 2001,

- Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa, 2002,

- Roczna ocena jakości powietrza w woj. mazowieckim, Raport  za 2003 r., WIOŚ, 2004

- Ocena stanu środowiska w powiecie płockim 2002 r., WIOŚ Delegatura w Płocku (2003),

- Stan środowiska przyrodniczego w województwie płockim, część I-IV, Urząd Wojewódzki w Płocku, 1996

- Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie 2002r.,

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2002 r., Państwowy Instytut Geologiczny, 2003

- Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Miasto i Gmina Drobin, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2003

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do2020 roku,

- Informacje uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Drobin, Starostwie Powiatowym w Płocku, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Związku Regionalnego Gmin Płockich w Płocku, Komendy Straży Pożarnej w Płocku, decyzje administracyjne

# Spis tabel

- Jednostki fizyczno – geograficzne na terenie Miasta i Gminy Drobin

- Wykaz zabytków kultury materialnej na terenie Miasta i Gminy Drobin

- Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy

- Struktura, liczba, ruch naturalny oraz migracje ludności na terenie Miasta i Gminy Drobin (stan na 31.12.2002) wg GUS

- Struktura wiekowa ludności w gminie miejsko – wiejskiej Drobin

- Struktura gospodarstw rolnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin

- Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych

- Jednostki gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON według sekcji

- Wykaz kotłowni funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin

- Charakterystyka czynnych ujęć wód podziemnych na terenie Miasta i  Gminy Drobin

- Charakterystyka morfometryczna oraz przepływy rzeki Sierpienicy

- Jakość wody w rzekach gminy miejsko – wiejskiej Drobin w ostatnim okresie badawczym

- Monitoring wód płynących na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin

- Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Drobinie

- Wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Psarach

- Informacja na temat płyt obornikowych w Gminie Drobin

- Substancje zanieczyszczające powietrze i źródła ich pochodzenia

- Klasyfikacja strefy płockiej  według  zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna z uwzględnieniem ochrony zdrowia

- Klasyfikacja strefy płockiej  według  zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna z uwzględnieniem ochrony roślin

- Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza benzenem ze stacji w Drobinie

- Pomiary natężenia ruchu komunikacyjnego na terenie Miasta i  Gminy Drobin

- Wykaz magazynów paliw na terenie Miasta i Gminy Drobin

- Wykaz punktów dystrybucji gazu  (propan – butan) na tereniegminy miejsko – wiejskiej Drobin

- Charakterystyka najważniejszych terenów zieleni w Mieście i Gminie Drobin

- Bonitacja gleb na terenie gminy miejsko – wiejskiej Drobin

- Działania dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych

- Zestawienie złóż w Gminie Drobin (stan zasobów na dzień 31.12.2002 r.) wg systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych „MIDAS”

- Harmonogram rzeczowo-finansowy dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004-2011

- Wskaźniki efektywności wdrażania programu

# Spis rysunków

- Struktura użytkowania gruntów w Gminie Drobin

- Struktura wiekowa ludności na terenie Miasta i Gminy Drobin

- Jednostki gospodarcze zarejestrowane na terenie Miasta i  Gminy Drobin w systemie REGON według sekcji

# Spis fotografii

- Mapa Miasta i Gminy Drobin

- Dworek Związku Buddyjskiego w Kucharach

- Panorama Miasta Drobinia

- Zakład Przetwórstwa Mięsa „OLEWNIK” w Świerczynku

- Kolektory słoneczne na budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie

- Stacja Uzdatniania Wody w Drobinie

- Miejska Oczyszczalnia ścieków w Drobinie

- Skrzyżowanie /rondo/ w Mieście Drobinie

- Linia sortownicza przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Cieszewie

- Płyta obornikowa

- Aleja Topolowa przy drodze powiatowej Drobin – Koziebrody – pomnik przyrody

- Budynek Zespołu Szkół w Drobinie

# Spis załączników

Mapa 1	Położenie administracyjne Miasta i Gminy Drobin

Mapa 2 	Lokalizacja kotłowni na terenie Miasta i Gminy Drobin

Mapa 3 	Lokalizacja oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin

Mapa 4 	Lokalizacja i liczba płyt obornikowych na terenie Miasta i Gminy

Drobin

Mapa 5 	Lokalizacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego na

terenie Miasta i Gminy Drobin

Mapa 6 	Lokalizacja miejsc magazynowania oraz dróg transportu materiałów

niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Drobin

Mapa 7 	Lokalizacja terenów zieleni urządzonej na terenie Miasta i Gminy

Drobin

Mapa 8 	Lokalizacja terenów zdegradowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin

Załączniki

# Footnotes

PIOŚ WIOŚ w Płocku, „Mapa akustyczna dla miasta Drobina”, Płock, 1997 r.