| Inwestor | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ul. Marszałka Piłsudskiego 12 03-210 Drobin |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | Gmina Drobin: teren działki ew nr 100,117 – obręb wsi Wrogocin |
| Inwestycja | Przebudowa drogi gminnej nr 290542W |
| Rewizja | 0 |
| Branża | Drogowa |
| Projektant Sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Kowalik LUB/0207/POOD/08 mgr inż. Rafał Grudniewicz MAZ/0168/POOD/11 |
| Data | 30.12.2014 |

Dane ogólne	4

1.1	Inwestor	4

1.2	Jednostka projektowa	4

2	Podstawa opracowania	4

3	Przedmiot inwestycji	4

4	Lokalizacja oraz istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian	4

4.1	Lokalizacja	4

4.2	Istniejący stan zagospodarowania terenu	4

4.3	Opis projektowanych zmian	4

5	Zakres opracowania	5

6	Istniejący układ komunikacyjny	5

6.1	Parametry techniczne	5

6.2	Rozwiązanie sytuacyjne	5

6.2.1	Droga w planie	5

6.2.2	Droga przekroju podłużnym	5

6.2.3	Droga w przekroju poprzecznym	5

6.2.4	Odwodnienie	5

6.2.5	Konstrukcja nawierzchni drogi	5

6.2.6	Organizacja ruchu	6

6.2.7	Zjazdy	6

7	Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu	6

8	Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	6

9	Uwagi końcowe	7

Spis rysunków:

# Plan sytuacyjny skala 1:1000 			rys nr 1

# Przekrój normalny					rys nr 2

# Przekrój podłużny					rys nr 3

# Przekroje poprzeczne				rys nr 4

Dane ogólne

Inwestor

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie

ul. Marszałka Piłsudskiego 12

03-210 Drobin

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa „ RoadWay”.

ul. Klimontowska 15b

04-672 Warszawa

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora ,

- Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa,

- Obowiązujące przepisy prawne i normy

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 290542W na odcinku ok 1,30km znajdującej się w miejscowości Wrogocin:

Lokalizacja oraz istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Lokalizacja

Całość inwestycji położona jest w gminie drobin, powiecie płockim, w województwie mazowieckim. Teren zamierzenia budowlanego obejmuje działkę oznaczoną w rejestrze gruntów, jako „dr” (drogi). Obszar terenu pasa drogowego stanowi własność gminy (droga gminna pozostająca w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Drobin).

Zakres inwestycji został pokazany na rysunku nr 1

Istniejący stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejącym droga gminna posiada nawierzchnię gruntową

Opis projektowanych zmian

Lokalizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego ogólnego przeznaczenia terenu. Zakres przebudowy będzie ograniczony do granic ewidencyjnych działek pasa drogowego.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi gminnej nr 260542W na odcinku ok 1+300m od skrzyżowania z drogą gminną nr 290533W do granicy administracyjnych gminy Drobin.

Istniejący układ komunikacyjny

Parametry techniczne

Przyjęto następujące parametry drogi gminnej::

- klasa techniczna D,

- kategoria ruchu KR2,

- prędkość projektowa 30 km/h

Rozwiązanie sytuacyjne

Droga w planie

W ramach inwestycji planuje się remont istniejącej nawierzchni wraz z połączeniami (zjazdy 
i skrzyżowanie) tj:

- droga gminna nr 290542W na odcinku ok. 1,30km, szerokość zmienna 3,0-4,5m plus 0,5m

Droga przekroju podłużnym

Ze względu na charakter robót niweleta drogi została wyniesiona ponad istniejące rzędne przebudowywanej nawierzchni w miejscach włączeń dowiązano się do stanu istniejącego.

Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnię o zmiennej szerokości (wykorzystując maksymalnie pas drogowy) ok 3,0-4,5m plus pobocza 0,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni dostosowane do istniejącego terenu i nie przekracza 2 % na odcinku prostym

Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie ukształtowanie poprzeczne i podłużne z wykorzystaniem odmulonych i oczyszczonych istniejących rowów drogowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm,

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 8cm,

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – 20cm,

Stabilizacja spoiwami Rm=2,5MPa – 15 cm

Podłoze gruntowe G1

Zaprojektowano wykonanie obustronnych poboczny utwardzonych z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15cm.

W miejscu połączenia nawierzchni projektowanej z istniejącą nawierzchnią asfaltową należy zastosować geokompozyt zapobiegający powstawaniu spękań odbitych.

Połaczenie nawierzchni projektowanej z istniejącą należy wykonać w sposób płyny na odcinku przejściowy.

Organizacja ruchu

W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie przebudowywanej drogi w postaci znaku A7

Zjazdy

W ramach inwestycji wszystkie istniejące zjazdy zostaną odtworzone, dodatkowo zostanie wymieniona nawierzchnia na 30cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Istniejące przepusty zostaną oczyszczone lub przebudowane.

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

Ze względu charakter prac budowlanych planuje się zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu poprzez zastosowanie rur ochronnych. Równolegle do przebudowywanej drogi biegnie trasa kabla światłowodowego i telekomunikacyjnego wymagające, w granicach pasa drgowego, zabezpeczenia. Szczegóły zabezpieczeń - na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Uwaga: Właściciele urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu muszą być poinformowani o rozpoczęciu robót, a prowadzenie robót ziemnych w terenie powinno być poprzedzone przekopami próbnymi mającymi na celu sprawdzenie faktycznego przebiegu i lokalizacji tych urządzeń. Wykonawca robót ma obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu i porównania ich z projektowanymi rzędnymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót w celu uzyskania stanowiska autora opracowania

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Oddziaływanie inwestycji na etapie wykonywania prac będzie krótkotrwałe, ustąpi po ich zakończeniu i będzie wynikało z emisji spalin oraz hałasu związanych z pracą sprzętu. Oprócz powyższego następować będzie również emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady z infrastruktury drogowej – gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstaną również odpady komunalne, wytwarzane przez robotników.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie ze zużyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia niektórych maszyn budowlanych. Do przebudowy dróg zostaną wykorzystane sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które ze względu na specyfikę i sposób zastosowania nie stanowią zagrożenia poważną awarią mogącą nieść za sobą skutki uboczne w realizacji przedsięwzięcia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i stały nadzór nad wykonawcami robót uchroni przed skażeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w środowisku. Prawidłowa eksploatacja oraz dbałość o stan techniczny sprzętu, maszyn i środków transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

W fazie eksploatacji oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby będzie głównie wynikiem wprowadzania do środowiska zanieczyszczeń komunalnych pochodzących ze spalin samochodowych. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie hałasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończania robót wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

możliwością powstania pożaru.

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001

Uwagi końcowe

- Projekt nie wymaga uzgodnień w zakresie BHP, Ppoż. oraz sanepid,

- W ramach przebudowy dróg należy zachować lub odtworzyć istniejący system odwodnienia w zakresie istniejących rowów drogowych wraz z istniejącymi przepustami

- W przypadku stwierdzonej w trakcie prowadzonych robót budowlanych kolizji inwestycji z istniejącą siecią należy zapewnić funkcjonowanie sieci poprzez zabezpieczenie miejsca kolizji lub przebudowę,

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi wykonana zostanie szczegółowa inwentaryzacja istniejących drzew oraz krzewów Na podstawie inwentaryzacji wskazane zostaną drzewa lub krzewy kolidujące z zakresem przebudowy dróg i uzyskane zostaną wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody na wycinkę,

- W razie pojawienia się wątpliwości lub okoliczności, których nie uwzględniono w niniejszej dokumentacji lub nie można było przewidzieć na etapie projektowania należy zawiadomić autora przedmiotowego projektu w celu uzyskania opinii

- Wszelkie roboty budowalne należy wykonywać po wcześniejszym wytyczeniu zakresu robót przez uprawnionego geodetę, obsługującego tą inwestycję

- Całość prac, włącznie z wykopami, wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż.,

- Wszystkie elementy przychodzące na budowę powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

- Zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli i odbioru,

- Wszystkie roboty wykonać ściśle według dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych pod nadzorem osoby uprawnionej,

- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i Ppoż.,

- Kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan BIOZ na potrzeby budowy

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Kowalik

N° upr. LUB/0207/POOD/08

Część rysunkowa