###### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

nr 1/03/2009

45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

### Roboty instalacyjne

1 Wprowadzenie

1.1	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach  wystroju wnętrza sali konferencyjnej  budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin oraz opracowanie Dokumentów Wykonawcy"

1.2	Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3	Zakres robót

Szczegółowy zakres robót obejmuje"

- Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej do opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych wraz z pomiarami elektrycznymi.

- Wykonanie istalacji wewnetrznej oświetleniowej i elektrycznej

- Opracowanie Dokumentów Wykonawcy i Dokumentacji Powykonawczej

2..Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

Materiały zastosowane w robotach muszą być fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla którego zostały wyprodukowane, zaś wykonawstwo powinno odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub katalogi swoich dostawców. Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Instalacje elektryczna należy wykonać z następujących elementów:

przewody Y D Y P 3x2.5 przewody YDYp 3x 1.5 oprawy ONR 4x 18 pt gniazda wtyczkowe 10/z

Urządzenia i wyposażenie musi spełniać wymagania przedmiotowych norm, warunków dopuszczenia do stosowania oraz wymagania producenta.

3 Sprzęt i Transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu i transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Składowanie materiałów elektrycznych powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych i jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a w szczególności:

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długoscl, tak by wolne konce wystające poza skrzynię ladunkową nie były dłuższe niz 1 metr Pręty i piaskowniki w kręgach powinny w całości leżeć na plasko na powierzchni ładunkowej

Składowanie materiałów powinno się odbywać ściśle wedlug wytycznych producenta

### 4 Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej Przy wykonaniu instalacji odgromowej należy:

- Instalacji elektrycznej wykonac przewodem YDYp 3 x 1 ,5 mm2 oraz Y D Y 3 x 2,5 mm2 w bruzdach mocowane paskami co 0,9 m Osprzęt melaminowy pt. Oprawy rastrowe 2 x 36 W rastrowe produkcji .Polam" Gostynin lub równorzędny. Po wykonaniu wykonaó pomiary izolacji przewodów oraz skuteczności ochrony p.porażeniowej poprzez zastosowanie wylącznika różnicowo -prądowej 25 A t:.J = 30 m A bezpośredniego działania.

### 5	Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1	Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywac zgodnie z wytycznymi właściwych WlWiORB-M cz.V. Instalacje Elektryczne oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

1. Instalacja elektryczna przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:

a. kompletności dokumentacji powykonawczej

b. zgodności wykonanej instalacji z przepisami ochrony pożarowej i BHP

c. pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych

d. prawidłowej pracy instalacji

2. Przyjęcie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokołem przyjęcia.

3. Po przyjęciu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania ewen,tualnych usterek określonych w protokole odbioru końcowego~ jak również w czasie trwania gwarancji na wykona!1e roboty.:

4. Terminy usunięcia wad i usterek określa Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą. i' , Wykonawca powinien przedłożyc Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty producenta dla zastosowanych materiałów, aby udokumentowac, że spełniają wymagania norm i wymagania Zamawiającego.

#### 6 Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania W zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji ogólnej.

1. Przed odbiorem wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą oraz oświadczenie o

zakończeniu robót.

2. Podczas odbioru następuje calościowy przegląd instalacji pod kątem zgodności wykonania z

zastosowanych materiałów.

Do odbioru należy przygotować:

-dokumentację powykonawczą metrykę urządzenia

-certyfikaty dla zastosowanych materiałów

Instalacja elektryczna, przed odbiorem, podlega:

-sprawdzeniu ciągłości, metalicznych połączeń

Do odbioru końcowego sporządzony zostaje odpowiedni protokół, są wszelkie atesty i protokoly pomiarowe.

#### 7.Przepisy związane

- Normy PN-IEC 61024-1: 2001 Ap. 1.2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- PN-IEC 61024-1-1 2001 Ap i 2002 Ochrona odgromowa oblekt6w budowlanych Zasady og61ne

- PN-IEC 61024-1-22002 Ochrona og6lne.

- Przewodnik 8 -Projektowanie. montaż, sprawdzanie urządzeń piorunochronnych

- Ochrona przed piorunowym elektromagnetycznym(LEMP). Zasady ogólne

Ochrona przedelektromagnetycznym (LEMP) Część 2: Ekranowanie obiektów,

wewnątrz obiektów i uziemienia.

- Ochrona przed elektromagnetycznym {LEMP). Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć {SPD),

- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- Inne aktualne PN {EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE odgromowa obiekt6w budowlanych Zasady konserwacja  IPN-IEC 61312-1:2001

- PN-IEC/TS 61312-2'2003impulsem piorunowym

- Impulsem połączenia PN-IEC/TS 61312-3:2004

- Piorunowym impulsem PNIE -05003

Inne przepisy

- WTWiOR 8-M Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. V. Instalacje Elektryczne

| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45233000-9 | Roboty | w | zakresie | konstruowania, | fundamentowania | oraz nawierzchni |
|  | wykonywania autostrad, dróg |  |  |
| 45261000-4 | Wykonyv/anie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |  |
| 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |  |  |
| 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |  |  |
| 45262300-4 | Betonowanie |  |  |  |  |
|  | . |  |
| 45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej |  |  |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |  |  |  |
| 45331210-1 | Instalowanie wentylacji |  |  |  |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |  |  |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |  |  |

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 	nr 2/2009

Roboty montażowe i murowe

Roboty montażowe 1 Wprowadzenie

1.1Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach  wystroju wnętrza sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robót

Zakres Kontraktu obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe , montażowe i porządkowe

2. ,Montaż  stropów podwieszonych ,  , drzwi i okien  z ościeżnicą

3. Malowanie ścian wewnętrznych farbami

- Wykonanie  tynków kat IV

- Naprawa parkietu

6 Opracowanie Dokumentów Wykonawcy i Dokumentacji Powykonawczej

### 2 Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogóln~j.

2.1Drzwi i okna

Drzwi wewnętrzne , spełniające następujące

wymagania:

-elementy prefabrykowane malowane proszkowo

-okucia, uszczelnienia, zawiasy, zamki i klamki systemowe,

-klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3, klasa wytrzyma/ości wg PN-EN 1192:2001 , jakość potwierdzona certyfikatem producenta

2.2 Farby  emulsyjne

Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach należy pomalować farbami  dwukrotnie, z wyjątkiem  ścian w miejscach pokrytych glazurą Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, wymianie stolarki itp. Technologia nie wymaga szczegółowego omówienia Na rynku są szeroko dostępne wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp), i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. . Powłoki malarskie będą wykonywane na nowych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Należy stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

2.3 Płytki GRES

Plytki GRES antypoślizgowe -atest producenta. Mogą być układane na podkładzie cementowym o wytrzymarości na ściskanie 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.

Zaprawa klejowa do gresu, wodoodporna i nietoksyczna

3 Sprzęt i Transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa, podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym

- -należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeri i metod przeładunku,

- -rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów Nie przekraczać wysokości składowania ok 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o '/Jiększych średnicach {jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej)

- -rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m

- -zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- -transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tal< by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed:

- -długotrwałą ekspozycją słoneczną

nadmiernym nagrzewaniem od' źródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno się odbywać  się   według wytycznych producenta.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- -żuraw samochodowy 6-32 Mg,

- -spawarka elektryczna 300A,

- -elektronarzędzia ręczne,

- -samochód ciężarowy 10 -16 t.

### 4 Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat Technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producentów elementów podlegających montażowi oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca jest zobowiązany  do posiadania na  placu budowy kopie tych dokumentów i udostępnić je na żądanie Inspektora Nadzoru.

5 Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych producentów elementów podlegających montażowi oraz WlWiOR i wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725, PN-91/B-10728.

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty producenta dla zastosowanych materiałów, aby udokumentować, że spełniają wymagania norm i wymagania Zamawiającego.

### 6	Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej.

### 7 Przepisy związane

Normy

PN-EN 15292001

PN-EN 15302001 PN-EN 11922001

PN-EN 12207:2001 PN-EN 122082001 PN-EN 12210.2001 PN-EN 124002003 EN V

PN-EN 1670:2000

PN-EN 1906:2003 PN-EN 1303:2000 PN-EN 1935:2003 EN 12365-1 :2003

PN-EN 607:1999 PN-EN 1462:2001 PN-B-01411 :1999 PN-B-03434:1999

PN-EN 1506:2001 PN-EN 12599:2002

1627:1999

Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy Tolerancji.

Skrzydła drzwiowe  i okienne Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji

Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.

Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Wodoszczelność Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja.

Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamania. Wymagania i klasyfikacja. Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody badań.

Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań.

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. Rynny dachowe i elementy wyposażenia PCV Definicje, wymagania i badania.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Wentylacja i klimatyzacja. TenT1inologia.

Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania. Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary.

Wentylącja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące . odbioru wykonanych prac instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

WTWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB

SZCZEGÓŁOW A SPECYFIKACJA TECHNICZNA 	412005

Roboty wykończeniowe

1 Roboty wykończeniowe

Wprowadzenie

1.1	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót. które zostaną wykonane w ramach wystroju sali konferencyjnej Urzędu  Miasta i Gminy Drobin

oraz opracowanie Dokumentów Wykonawcy

1.2 Zakres stosowania	.

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.

1.3Zakres  robót

Zakres Kontraktu obejmuje.

1. Wykonanie  tynków zwykłych kat. III.

2. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.

3.Opracowanie Dokumentów Wykonawcy i Dokumentacji Powykonawczej.

2.Materiały

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Ogólnej.

2.1	Suche mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie zgodne z PN-B-10109:1998. .

2.2 Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane zgodne z PN-90/B-14501lub PrPN-EN 998-2.

2.3	Spoiwo gipsowe

Gips szpachlowy, tynkarski wg PN-B-30042:1997.

2.4 Piasek do zapraw budowlanych

Piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-Q6711.

2.5	Cement murarski

Cement murarski 15 wg PN-81/B-3003

2.6 Cement portlandzki biały

Cement portlandzki biały wg PN-90/B-30010

2.7 Płyty styropianowe

Plyty styropianowe PS-E F S zgodne z PN-8-20130: 1999.

2.8 Masy tynkarskie

Masy tynkarskie elewacyjne firmy Atlas lub równorzędny zgodne z wymaganiami producenta.

2.9 Farba do malowań olejnych

Farba olejna nawierzchniowa do ogólnego stosowania.

2.10 Materiały montażowe

Materialy montażowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki) zgodne z wymaganiami i wytycznymi producenta systemu.

2.11.Gresy

### 3	Sprzęt i Transport

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w Specyfikacji Ogólnej

### 4	Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

4.1 Tynki zewnętrzne kat III.

Tynki należy wykonać zgodnie z wymaganiami jakościowymi podanymi w PN-70/B-10100 oraz wymaganiami producenta mieszanek gotowych.

a) Przed przystosowaniem do wykonywania robót tynkarskich należy zakończyć wszystkie roboty

stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montażowe.

Tynki i okładziny należy wykonywać w temperaturze od +5::C do +25°C i osłaniać świeżo

wykonane wyprawy przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych przez dwa dni.

c) Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, skuć wystające fragmenty zapraw murarskich, usunąć zbędne elementy stalowe i drewniane oraz zastosować środki chemii budowlanej zapewniające należyta przyczepność tynku do podłoża.

4.2 Powłoki malarskie

Przed przystąpieniem do malowania farbą olejną należy oczyścić powierzchnię,

Następnie należy powierzchnię zagruntować podkładową antykorozyjną.

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej O°C) i nie wyższej niż +22°C.. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280

4.3 Wyprawa i izolacje elewacyjne

Elewację budynku należy wykonać z materiałów pochodzących z jednolitego systemu elewacyjnego. Szczegółowe zasady stosowania każdego,:z materiałów określają instrukcje producenta. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić równość i czystość podłoża, a ewentualne nierówności wyprawić tynkiem cementowo-wapiennym.

### 5	Kontrola jakości

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Ogólnej.

5.1 .Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

### 6 Inspekcje, Próby Końcowe

Ogólne wymagania w zakresie Inspekcji i Prób Końcowych podano w Specyfikacji Ogólnej.

7Przepisy związane

Normy

PN-ISO 130062001 PN-EN 120042002 Płjtki i płyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie KIeje do płytek DefInicje i wymagania techniczne

- Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. Wjmagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska. Zaprawy budowlane zwykłe

- Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- Cement murarski 15.

- Cement portlandzki biały

- Asfaltowa emulsja anionowa

- lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych Stale odporne na korozją Gatunki

- Farby dyspersyjne stosowane do wewnątrz.

- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność

- Kruszywa mineralne do betonu.

- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE

Inne przepisy

- WlWiOR -Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –ITB