Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 205/XLI/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 3 grudnia 2009 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

na lata 2010-2011

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Drobin, październik 2009

# SPIS TREŚCI

- Informacja ogólna

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Podsumowanie

1. INFORMACJA OGÓLNA

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zm.) REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących jego własnością jak i stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin a będących w zarządzie Spółki.

Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres dwóch najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto tylko najpilniejsze.

Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami finansowymi zarówno Spółki jak i odbiorców usług. Potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają jednakże bezpośredniego związku z poziomem sprzedaży usług.

a) charakterystyka sieci wodociągowej

System zaopatrzenia miasta w wodę oparty jest na sześciu wodociągach grupowych opartych na stacjach wodociągowych i hydroforni zlokalizowanych w miejscowościach:

- Stacja Uzdatniania Wody Łęg Probostwo

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 290,0 m3/d; Qmax.d. = 405,0 m3/d; Qmax.godz. = 40,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 44,0 | 40,0 | G-80 | 1967 |
| Nr 3 | 43,5 | 40,0 | G-80 | 1971 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaznik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 48 126 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Psary

(wodociąg grupowy dla wsi: Psary, Chudzynek, Chudzyn, Brzechowo, Krajkowo, Mokrzk)

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 360,0 m3/d; Qmax.d. = 450,0 m3/d; Qmax.godz. = 40,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 50,0 | 54,0 | G80 VB | 1976 |
| Nr 3 | 58,0 | 46,0 | G80 IVB | 1982 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaznik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywiste ilość wydobytej wody: 49 584 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 28.02.2016 r.

- Przepompownia Maliszewko

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 687 m3/d; Qmax.d. = 1 100 m3/d; Qmax.godz. = 50 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | 40,8 | 30,0 | b.d | 1988 |
| Nr 2 | 47,0 | 30,0 | GC 6.02 | 2001 |
| Nr 3 | 63,00 | 85,00 | GCA602 | 2005 |

Pozwolenie wodnoprawne

Obiekty technologiczne, zlokalizowane na terenie ujęcia wody:

- zbiornik wyrównawczy (żelbetonowy, dwukomorowy o poj. całkowitej 500m3 i poj. czynnej 460m3)

- chlorownia ze zbiornikiem roztworowym o poj. 100 litrów i chloratorem o wyd. 4,2 dm3/h

- hydrofornia z zestawem hydroforowym, składającym się z 5 pomp (w tym 1 rezerwowa)

- 3 studnie chłonne wykonane z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 5,50m

- 3 studnie bezodpływowe wykonano z kręgów betonowych D 1500mm i głębokości H 2,00 oraz 3,50m.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 258 980 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 30.09.2018 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Drobin

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 488,0 m3/d; Qmax.d. = 639,0 m3/d; Qmax.godz. = 46,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 64,0 | 46,0 | GC.2.03 | 1976 |
| Nr 3 | 63,0 | 46,0 | GC.03 | 1976 |
| Nr 4 | 65,0 | 46,0 | GC.3.04 | 1982 |

Pozwolenie wodnoprawne

Wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 38 180 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.01.2013 r.

Zbiorniki wody: 4 szt x 50 m3 = 200 m3

- Hydrofornia Wrogocin

(wodociąg grupowy dla wsi: Wrogocin, Warszewka, Tupadły, Rogotwórsk, Sokolniki, Niemczewo, Nagórki, Dobrskie, Małachowo i Drobin)

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 565,0 m3/d; Qmax.d. = 735,0 m3/d; Qmax.godz. = 49,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 2 | 60,0 | 55,0 | G.C.1.5 | 1993 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ujmowana woda z ujęcia we Wrogocinie nie wymaga uzdatniania, i po dezynfekcji wtłaczana jest do sieci.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 152 360 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 28.02.2012 r.

- Stacja Uzdatniania Wody Karsy

Pozwolenie wodnoprawne - parametry ujęcia

Qśr.d = 430,0 m3/d; Qmax.d. = 600,0 m3/d; Qmax.godz. = 45,0 m3/h

Charakterystyka studni głębinowych

| Nr studni | Głębokość (m ppt) | Wydajność (m3/h) | Typ pompy | Rok wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 | 67,50 | 45,0 | G-80 IIIB | 1976/77 |
| Nr 2 | 68,00 | 45,0 | G-80 IIIB | 1980 |

Pozwolenie wodnoprawne

Ponieważ wskaźnik zawartości żelaza ogólnego w wodzie jest wyższy od dopuszczalnego (0,2 mg/l), woda pobierana z ujęcia wymaga uzdatniania.

Rzeczywista ilość wydobytej wody: 58 897 m3/rok

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas oznaczony – do dnia 31.07.2010 r.

Zbiorniki wody: 3 szt x 50 m3 = 150 m3

b) charakterystyka sieci kanalizacyjnej

spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. eksploatuje 8,7 km (w całości na terenie miasta Drobina) sieci kanalizacyjnej.

Na terenie miasta Drobin funkcjonuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „Bioblok” PS – 400 zlokalizowana przy ulicy Tupadzkiej. Właścicielem tego obiektu jest REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Oczyszczalnia działa od 1996 roku. Obiekt obsługuje około 90 % mieszkańców Miasta. Podstawowe parametry oczyszczalni są następujące:

- projektowane obciążenie oczyszczalni równe 2000 RLM

- średnia ilość oczyszczanych ścieków

- w okresach bezopadowych - 210 m3/dobę

- w okresach opadów - 320 m3/dobę;

- maksymalna dopuszczalna ilość oczyszczanych ścieków : 400 m3/dobę;

Ścieki oczyszczone odprowadzane są bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodno-prawne Nr OŚ.II.6223-2/4/03 z dnia 24 lutego 2003 r. (zmienione decyzją Nr RŚ.II.6223-2/24/2009 z 19 czerwca 2009 r.) na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków bezpośrednio do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki. Pozwolenie to dotyczy również odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Drobinie do rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Karsówki.

Na oczyszczalni znajduje się punkt zlewny, co umożliwia dowóz ścieków z terenów nie skanalizowanych. Na terenie zabudowy rozproszonej ścieki gromadzone są w zbiornikach, nie zawsze szczelnych.

2. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH

Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają wpływu na zakres świadczonych usług, prowadzą natomiast do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej jakości tych usług. Sposób poboru wód i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianie. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. Obowiązujące przepisy prawa obligują Spółkę do poprawy jakości wody do spożycia poprzez dostosowanie procesu uzdatniania wody.

W planowanym okresie nieznacznemu zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci wodociągowej ze względu na nowo budowane odcinki przez Miasto i Gminę Drobin. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów.

Uchwałą Nr 230/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16.03.2006 r. zatwierdzony został Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Z niniejszego dokumentu wynika zakres świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych przez REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., a w szczególności:

- dostarczanie w sposób ciągły wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączania nieruchomości do sieci, o odpowiednim ciśnieniu w sieci wodociągowej posiadanej przez Spółkę

- dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia jej jakości na skutek nienależytego stanu technicznego przyłącza wodociągowego posiadanego przez odbiorcę usług

- odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami

- usuwanie awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

- zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego

- zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez odbiorcę usług, na jego koszt

- odpłatne usuwanie awarii przyłączy odbiorcy usług, w przypadku powierzenia wykonania takiej usługi przedsiębiorstwu na podstawie umowy

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

| L.p. | Przedsięwzięcie | Opis przedsięwzięcia | Termin realizacji | Przewidywane nakłady w zł. | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Zaopatrzenie w wodę ujęcia, sieć wodociągowa |  |  |  |  |
| 1. | Budowa stacji uzdatniania wody w Maliszewku | budowa i uruchomienie kontenerowej stacji uzdatniania wody, | 2010 | 800 000 | Środki spółki |
| 2. | Sieć wodociągowa – spinka Karsy | budowa sieci wodociągowej w celu połączenia całej sieci w układ pierścieniowy | 2010 | 50 000 | Środki spółki |
| 3. | Modernizacja SUW Karsy | wymiana złóż filtracyjnych, remont sprężarek, remont pomp | 2011 | 300 000 | Środki spółki |
| 4. | Stopniowe wyłączanie z eksploatacji starych i wyeksploatowanych SUW: Łęg, Psary, Drobin | wymiana urządzeń sterujących | 2011 | 50 000 | Środki spółki |
| 5. | Wymiana wodomierzy, hydrantów, zasuw sieciowych |  | 2010 2011 | 40 000 40 000 | Środki spółki |
| 6. | Zakup programu komputerowego (50% wartości inwestycji) |  | 2011 | 50 000 | Środki spółki |
|  | Odprowadzanie ścieków; oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna |  |  |  |  |
| 1. | Montaż kraty z piaskownikiem na ścieki dowożone | obecne kraty są wyeksploatowane i nie spełniają swojej funkcji co prowadzi do zanieczyszczeń zbiornika i biobloku | 2010 | 100 000 | Środki spółki |
| 2. | Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków (monitoring) |  | 2010 | 50 000 | Środki spółki |
| 3. | Modernizacja lokalnych przepompowni ścieków (wymiana pomp) |  | 2011 | 130 000 | Środki spółki |
| 4. | Modernizacja automatyki i sterowania na oczyszczalni |  | 2011 | 70 000 | Środki spółki |
| 5. | Zakup programu komputerowego (50% wartości inwestycji) |  | 2011 | 50 000 | Środki spółki |

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Racjonalizacja zużycia wody

W zakresie gospodarki wodnej największym problemem są straty wody na starych sieciach wodociągowych. Innym istotnym problemem, jest nielegalny pobór wody z sieci hydrantowej szczególnie na terenach wiejskich.

W celu poprawy procesów poboru wody i obniżenia poziomu wody wydobytej a niesprzedanej Spółka zamierza:

- wybudować odcinek sieci wodociągowej celem stworzenia układu pierścieniowego. Dzięki temu możliwe będzie zasilanie prawie całego układu (ok. 80%) wodą uzdatnioną z modernizowanego ujęcia w Maliszewku.

- cyklicznie dokonywać wymiany urządzeń pomiarowych u odbiorców

- wymienić uszkodzone zasuwy sieciowe umożliwiające w przypadku wystąpienia awarii wyłączenie z eksploatacji tylko koniecznych odcinków sieci

- zabezpieczyć sieć hydrantową przed nielegalnym poborem wody (zakrętkami stożkowymi z kluczem specjalnym)

- zlikwidować ryczałty dla odbiorców indywidualnych poprzez montaż wodomierzy

- wyposażyć Spółkę w środki transportowe umożliwiające poprawę logistyki oraz zredukowanie czasu usuwania awarii

Racjonalizacja wprowadzania ścieków do urządzeń zbiorczych

Działania racjonalizujące gospodarkę ściekową związane są przede wszystkim z zapewnieniem podłączenia 100% wykorzystania oczyszczalni ścieków w Drobinie poprzez podłączenie mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacyjnej, skanalizowanie obszarów o wysokim poziomie urbanizacji oraz stworzenie skutecznego systemu wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

Modernizacja krat na ścieki dowożone na oczyszczalni doprowadzi do optymalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń z procesu oczyszczania ścieków.

Instalacja monitoringu na przepompowniach pozwoli na szybką reakcję w razie awarii oraz przekazanie pełnej informacji o pracy przepompowni.

5. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

| L.p | Cel nakładów | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaopatrzenie w wodę, ujęcia, sieć wodociągowa | 890 000 | 740 000 |
| 2. | Odprowadzanie ścieków, oczyszczalnia sieć kanalizacyjne | 150 000 | 250 000 |
|  | RAZEM | 1 040 000 | 990 000 |

6. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi działalność mającą charakter monopolu naturalnego, który nie podlega regulacji rynkowej i wymaga oddania się regulacji organu regulującego, którym jest Rada Miejska.

Uchwalenie niniejszego planu jest istotne, gdyż wskazane w nim źródła finansowania, będą determinowały poziom opłat za wodę i ścieki poprzez bezpośredni wpływ na kalkulację poziomu niezbędnych przychodów. Przyjęcie planu daje REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. prawo do wprowadzenia zawartych w nim kwot do kalkulacji taryf, bez możliwości ich korygowania na etapie zatwierdzania taryf. Dopiero podjęcie odpowiedniej Uchwały przez Radę Miejską zmieniającej plan stanowić może podstawę do skorygowania taryfy.

W § 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r.) jasno określone zostały zasady finansowania inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i ochrony środowiska.

Zgodnie z wyżej przytoczonym aktem prawnym, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne realizuje je w szczególności:

- ze środków własnych

- z kredytów i pożyczek

- z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska

Rozporządzenie określa również, które z przytoczonych źródeł finansowania obciążają wprost odbiorcę usług, a które nie mają wpływu na poziom taryfy.

Oznacza to, że do podstawy ustalania opłat można wpisać tylko własne wydatki inwestycyjne, oraz inwestycje realizowane z kredytów i pożyczek zaciągniętych i spłaconych przez Spółkę.

Dodać w tym miejscu należy, że zaciągnięcie kredytu gospodarczego wiąże się z ustaleniem znacznie wyższej stopy odsetkowej, oraz wyższych prowizji i opłat za uruchomienie linii kredytowej, co wprost przekłada się na wyższy poziom kosztów działalności i wyższy planowany poziom niezbędnych przychodów z nią związanych.

Spółka prowadząc politykę ochrony interesów odbiorców usług planuje wydatki inwestycyjne przede wszystkim na poziomie odpisów amortyzacyjnych, które stanowią obligatoryjną składową kosztów taryfy oraz są źródłem generującym nadwyżki finansowe w spółce.

Przyjęcie takiej polityki finansowania inwestycji ze środków własnych wpływa na znaczne rozłożenie ich w czasie i na konieczność etapowej realizacji danych przedsięwzięć.

Główny strumień środków pieniężnych na zaplanowane w niniejszym opracowaniu inwestycje, pochodzić będzie ze środków zewnętrznych w postaci kredytów i pożyczek.

7. PODSUMOWANIE

Niniejsze opracowanie ma przybliżyć Radzie Miejskiej w Drobinie, jakim majątkiem infrastrukturalnym dysponuje Gmina oraz spółka REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o., oraz jakie implikuje to potrzeby w zakresie rzeczowo – finansowym. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej plan, jak już wcześniej wskazano ma bezpośredni wpływ na poziom opłat za wodę i ścieki.

Założeniem planu jest podejmowanie przez Spółkę takich działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej aby wzrosła jakość usług przy jednoczesnym utrzymaniu akceptowalnego przez usługobiorców poziomu cen świadczonych usług oraz aby zwiększeniu uległa liczba odbiorców usług.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wieloletnim planem inwestycyjnym gminy w części dotyczącej przedmiotu niniejszego opracowania.