Wyliczenie ilości robót w odniesieniu do projektu budowlanego wykonawczego drogi Czeszewo - Maliszewko po uwzględnieniu robót wykonanych na odcinku długości 250,0m za wyjątkiem warstwy ścieralnej.

Załącznik Nr 1 – tabela robót ziemnych

Strona 1 – wykopy: 1113,66m3 – 223,16m3 = 890,50m3

nasypy:  602,30m3 – 104,50m3 = 497,80m3

Strona 2 – wykopy: 282,60m3

nasypy:     33,60m3

rów odwadniający; wykopy: 337,90m3

nasypy: 0,00m3

Załącznik nr 2. Tabela wyrównań nawierzchni

Strona 1 i 2 wyrównanie w m3; 1188,4m3 – 149,1m3 = 1039,3m3

Strona 3 : 180,8m3

Razem 1220,1m3 w tym:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego : 5564,5m2 x 0,06m = 333,9m3

Wyrównanie podbudowy kruszywem : 1220,1m 3 – ( 278,2m3 + 333,9m3) = 612,1m3

Powierzchnia wyrównania strona 1 i 2  : 5368,5m2 – 1164,0m2 = 4204,5m2

-„-    3  :                                            1360,0m2

Razem : 4204,5m2 + 1360,0m2 = 5564,5m2

Załącznik Nr 3. Tabela poszerzeń jezdni

Strona 1 i 2:  (1231,7m2 –  141,8m2) + 340,0m2 + 30,4m2 = 1460,3m2

warstwa wiążąca  - 1460,3m2+ (1027,0m + 350,0m) x 0,05m x 2 = 1598,0m2

podbudowa:  1460,3m2+ (1027,0m + 350,0m) x 0,1m x 2 = 1735,7m2

Powierzchnia warstwy wiążącej :  5564,5m2 +  1598,0m2 = 7162,5m2

Załącznik Nr 4. Wykaz robót na zjazdach

Długość rur Ø 30  - 83,0m – 42,0m = 41,0m

-„-    -„- Ø 40 ;  46,0m

Wykopy: 203,7m3 – 72,5m3 = 131,2m3

Nasypy:   3,0m3 – 2,0m3 = 1,0m3

Humusowanie: 147,55m2 – 35,0m2 = 112,6m2

Powierzchnia jezdni na zjazdach: 788,0m2 – 192,0m2 = 596,0m2

Załącznik Nr 5. Zestawienie powierzchni skarp wykopu

Strona 1 + 2 ; (3221,0m2 – 629,9m2) + 583,0m2 = 3174,1m2

Załącznik Nr 6. Zestawienie powierzchni skarp nasypów.

Strona 1 + 2 ; (2828,8m2 – 484,3m2) + 512,6m2 = 2857,1m2

Załącznik Nr 7. Zestawienie powie1rzchni do humusowania i obsiania

Strona 1 + 2 ;  (4351,1m2 – 768,7m2) + 703,0m2 = 4285,4m2

Załącznik Nr 10. Wykaz drzew do wycinki

Szt. 20 – 3 = 17

Karpina: 24,3mp -3,06mp = 21,24mp

Dłużyca: 23,2mp – 3,87mp = 19,33mp

Gałęzie: 57,5mp – 8,88mp = 48,62mp

Załącznik Nr 11. Wykaz studni chłonnych

8 studni – 2 studnie = 6studni

Uwaga:

- W kosztorysie , dodatkowo zostały ujęte 2 znaki ostrzegawcze o symbolu A – 30 z tabliczką pod spodem znaku „ ZMIANA  NAWIERZCHNI” . Znaki te należy ustawić 100m przed końcem nawierzchni bitumicznej.

- Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego „standard II”

Opis do kosztorysu

Kosztorys został opracowany n podstawie katalogów; KNR 2-01, KNR 2-33,  KNNR 1, KNNR 6 , KNNR 5.

Założenia kosztorysowe:

Roboty ziemne wykonywane przy założeniu:  80% wykonywane mechanicznie,

20% wykonywane ręcznie.

Transport ziemi na odległość do 5km.

Transport mieszanki betonu asfaltowego przyjęto z dowozem na odległość 20km.

Dodatkowo uwzględniono ustawienie dwóch znaków ostrzegawczych o symbolu A-30 z tabliczką pod spodem znaku „ zmiana nawierzchni”.

Kosztorys obejmuje wszystkie roboty objęte projektem budowlanym wykonawczym na odcinku od km 0+250 do km 1+277 oraz odcinek od km 0+000 do km 0+350 za wyjątkiem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni i zjazdów.

Na życzenie Inwestora, kosztorys na tym etapie nie obejmuje warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego jezdni i na zjazdach zostanie wykonana w kolejnym etapie realizacji inwestycji.